# ZnO基稀磁半导体薄膜制备及铁磁特性研究

### 论文摘要

本文采用脉冲激光沉积法（PLD）制备了晶态ZnO薄膜,研究了衬底温度、氧气压强和衬底材料对ZnO薄膜结构特性的影响,优化了工艺参数。在此基础上,制备了过渡金属Ni、Mn掺杂的ZnO基稀磁半导体（DMS）薄膜材料,并对样品进行了结构表征和特性研究,结合磁性行为分析,探讨了样品铁磁性的起因。对于Ni掺杂的样品,其结构和光学吸收分析结果显示,Ni2+离子已经部分的替代了Zn2+离子进入到ZnO的晶格结构中。而随着Ni含量的增加,薄膜的表面形貌变得更加不均匀。室温铁磁行为是发生在Ni的含量不太高的情况下,且随着Ni含量的增加,单个Ni原子的饱和磁矩下降。对于Ni含量为7 at.%的薄膜,并没有检测到它的铁磁信号。值得注意的是,当Ni的掺杂含量从1 at.%增加到5 at.%时,薄膜中的载流子浓度相应的减小,而增到7 at.%时,载流子浓度又有所上升,这一结果表明,仅仅依靠载流子浓度不能解释ZnO:Ni薄膜的铁磁行为。所有这些结果都表明所有ZnO:Ni薄膜的微观结构随掺杂浓度的增加变差,这对ZnO:Ni薄膜中的长程铁磁有序是不利的。因此可以断定,在我们的样品中所观察到的铁磁性是ZnO:Ni薄膜的固有性质。这些ZnO:Ni薄膜的磁特性与Ni的合成浓度和薄膜的微观结构有着密切的关系。对于Mn掺杂的样品,实验结果表明,合适浓度的Mn的掺入有利于ZnO:Mn薄膜（002）生长而不形成Mn的氧化物,同时,所有的薄膜均呈现出了室温铁磁特性。随Mn含量增加,薄膜光学带隙红移,对应的Mn离子电荷转移跃迁吸收逐渐增强,饱和磁化强度逐渐减小。Raman散射光谱分析显示,薄膜的E2（high）模式和E2（low）散射特征谱线和ZnO基质中氧原子和Zn的亚晶格紧密相关。随Mn掺入浓度增加,Raman光谱E2（high）模式谱峰宽度的窄化表明了薄膜中氧空位数量的减小。而E2（low）模式表现出的红移趋势说明薄膜中施主型缺陷锌填隙浓度增加,受主型缺陷锌空位浓度减少。因此薄膜所显示出的铁磁性可归结为材料结构缺陷的本质反映。ZnO:Mn薄膜的铁磁性的减弱与Mn掺入导致的ZnO基质中的受主型缺陷锌空位的减少紧密相关。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 稀磁半导体的基本概念

- 1.2.1 稀磁半导体定义

- 1.2.2 稀磁半导体的基本性质

- 1.2.3 稀磁半导体磁性的理论解释

- 1.3 ZnO基稀磁半导体

- 1.3.1 ZnO半导体的晶体结构

- 1.3.2 ZnO作为稀磁半导体基体的优良性质

- 1.4 国内外在稀磁半导体方向的研究进展

- 1.5 研究目的和意义

- 1.6 本文所做工作

- 第2章 实验原理和特性检测技术

- 2.1 薄膜制备的实验原理和实验装置

- 2.1.1 脉冲激光沉积技术实验原理

- 2.1.2 实验装置

- 2.2 样品制备的前期准备工作

- 2.2.1 靶材制备

- 2.2.2 基片的处理和清洗

- 2.3 样品特征分析检测技术

- 第3章 ZnO薄膜的制备及结构特性研究

- 3.1 衬底温度对ZnO薄膜质量的影响

- 3.1.1 实验条件

- 3.1.2 薄膜的X射线衍射（XRD）和表面形貌（AFM）分析

- 3.1.3 实验结果的分析与讨论

- 3.2 氧气压强对ZnO薄膜质量的影响

- 3.2.1 实验条件

- 3.2.2 薄膜的X射线衍射（XRD）和表面形貌（AFM）分析

- 3.2.3 实验结果的分析与讨论

- 3.3 衬底对ZnO薄膜质量的影响

- 3.3.1 实验条件

- 3.3.2 薄膜的X射线衍射（XRD）分析与讨论

- 3.4 本章小结

- 第4章 Ni掺杂ZnO薄膜的制备及其特性研究

- 4.1 不同掺杂浓度下ZnO:Ni薄膜的实验条件

- 4.2 掺杂浓度对ZnO:Ni薄膜特性的影响

- 4.2.1 薄膜的X射线衍射分析（XRD）

- 4.2.2 薄膜的表面形貌分析（SEM）

- 4.2.3 薄膜的紫外-可见透射光谱分析（UV-VIS）

- 4.2.4 薄膜的磁性分析（M-H曲线）

- 4.2.5 薄膜的电学性质分析

- 4.3 实验结果的分析与讨论

- 4.4 本章小结

- 第5章 Mn掺杂ZnO薄膜的制备及其特性研究

- 5.1 不同掺杂浓度下ZnO:Mn薄膜的实验条件

- 5.2 掺杂浓度对ZnO:Mn薄膜特性的影响

- 5.2.1 薄膜的X射线衍射分析（XRD）

- 5.2.2 薄膜的紫外-可见透射光谱分析（UV-VIS）

- 5.2.3 薄膜的磁性分析（M-H曲线）

- 5.2.4 薄膜的Raman光谱分析

- 5.3 实验结果的分析和讨论

- 5.4 本章小结

- 结束语

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].孪生结构ZnO的可控合成与光催化性能研究[J]. 阜阳师范学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [2].纳米ZnO修饰电极检测食品中的亚硝酸盐[J]. 曲靖师范学院学报 2020(03)

- [3].新鲜黄秋葵纳米ZnO协同紫外照射保鲜研究[J]. 河南农业科学 2020(10)

- [4].废ZnO脱硫剂再生工艺进展[J]. 广东化工 2019(22)

- [5].ZnO基复合材料在染料敏化太阳能电池中的研究[J]. 化工新型材料 2017(01)

- [6].基于ZnO单晶声表面波压力传感器的特性研究[J]. 微型机与应用 2016(24)

- [7].利用第一性原理研究ZnO掺杂的研究进展[J]. 粉煤灰综合利用 2017(01)

- [8].基于ZnO缓冲层的有机太阳能电池数值分析[J]. 江西师范大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [9].ZnO基材料在有机太阳能电池中的应用[J]. 化工新型材料 2016(02)

- [10].ZnO纳米片的室温绿色法制备及光催化性能研究[J]. 功能材料 2016(S1)

- [11].ZnO基透明导电薄膜及其稳定性研究进展[J]. 广东化工 2016(11)

- [12].ZnO压敏陶瓷的研究进展及发展前景[J]. 佛山陶瓷 2016(07)

- [13].基于ZnO/石墨烯复合材料的有机磷电化学生物传感器研究[J]. 东北电力大学学报 2016(05)

- [14].ZnO紫外探测器的研究[J]. 原子核物理评论 2015(01)

- [15].柔性ZnO基透明导电薄膜的研究进展[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2015(05)

- [16].ZnO纳米线阵列的可控生长及机理分析[J]. 西安邮电大学学报 2015(03)

- [17].ZnO基双组分复合光催化剂的研究进展[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [18].气相法制备ZnO纳米阵列研究进展[J]. 合成材料老化与应用 2015(05)

- [19].甲壳素基-纳米ZnO复合光催化剂处理印染废水的研究[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [20].ZnO电致化学发光以及对尿酸的检测研究[J]. 化学研究与应用 2020(09)

- [21].ZnO掺杂对CaO-Al_2O_3-SiO_2系玻璃的结构和化学稳定性的影响[J]. 玻璃 2019(12)

- [22].不同维度ZnO纳米材料的生长与表征[J]. 电子显微学报 2019(06)

- [23].ZnO纳米线阵列的制备及其光电性能研究[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [24].电流分布不均匀性对多柱并联ZnO避雷器能量吸收能力的影响[J]. 陕西电力 2017(03)

- [25].静电纺丝法制备Y掺杂ZnO纳米材料及其光催化性能[J]. 工业催化 2017(05)

- [26].竹材表面ZnO的低温制备及其防霉性能研究[J]. 林业工程学报 2017(04)

- [27].ZnO对焦炭气化反应的影响及动力学分析[J]. 中国冶金 2017(10)

- [28].水热合成ZnO及其复合材料在染料敏化太阳能电池中的应用[J]. 当代化工研究 2017(07)

- [29].ZnO纳米线阵列生长参数及光学性质[J]. 大连交通大学学报 2015(S1)

- [30].ZnO自组装量子点的生长及局域态密度测量[J]. 中国科技论文 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7532bdfbfa0382f4d6564353.html