# 纳米氧化锌及其复合物粉体的制备与表征

### 论文摘要

本文系统地研究了三部分内容:纳米氧化锌的直接水解一步法制备及其表征、表面负载乙烯基的纳米氧化锌的制备及其表征和聚苯乙烯/氧化锌纳米复合粉体的制备及其表征。以六水合硝酸锌、氢氧化钠为原料,聚乙二醇为表面活性剂,采用直接水解一步法制备合成了纳米氧化锌粉体,并对制备过程中的影响因素,如:锌盐浓度,沉淀剂浓度、反应时间、反应温度、表面活性剂种类及用量对产物最终粒径的影响进行了详细的研究,对制备条件进行了优化。用FTIR、Zeta电位、激光粒度测试等手段对产物的粒度进行了表征。结果表明:得到的产物为粒径在100nm以下的氧化锌粉体。经实验发现,直接水解一步法是一种制备纳米氧化锌的简单方法,无需锻烧过程,所得粉体粒径较小,分散情况较好。用硅烷偶联剂MPTMS对纳米氧化锌粉体粒子进行处理,在其表面引入双键使其功能化。结果表明,当以去离子水为分散介质时,溶液pH值为6、50℃超声反应30min或者以甲苯为分散介质时,110℃机械搅拌240min,得到的氧化锌粉体的改性效果较好。利用FTIR、Zeta电位、激光粒度、负载率等手段表征了改性前后粉体的表面形貌和结构特性,结果表明MPTMS与纳米氧化锌粉体表面发生了化学键合作用,MPTMS成功地接枝到了粉体表面。改性后粉体的分散性明显提高、形貌更加均一、粒度大小基本不变。亲油化度实验表明,改性后纳米氧化锌的表面性质发生了变化,纳米氧化锌表面疏水性增强。电性测试表明,改性后粉体表面Zeta电位增加,粒子间排斥力增强。利用溶液聚合在纳米氧化锌粉体粒子表面进行苯乙烯(St)接枝聚合,制得PSt/ZnO纳米复合粒子。获得的纳米复合粒子经TEM、IR等测试手段表征,结果表明聚苯乙烯已经以共价键的形式链接到纳米氧化锌的表面。此外还利用Zeta电位、亲油化度等测试手段对包覆后的纳米氧化锌复合粉体进行性能表征,研究结果说明改性后的纳米复合粉体具有较好的稳定性,且改善了与有机溶剂的相容性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 纳米氧化锌的研究概况

- 1.2 纳米氧化锌的制备

- 1.2.1 固相法

- 1.2.2 液相法

- 1.2.3 气相法

- 1.3 纳米氧化锌的团聚与表面改性

- 1.3.1 纳米氧化锌的团聚

- 1.3.2 纳米氧化锌的表面改性

- 1.4 纳米氧化锌的应用

- 1.4.1 纳米氧化锌气敏特性的应用

- 1.4.2 纳米氧化锌光性能的应用

- 1.4.3 纳米氧化锌化学性能的应用

- 1.4.4 纳米氧化锌半导体性能的应用

- 1.4.5 纳米氧化锌晶须的特殊性能及应用

- 1.5 本课题的目的和意义

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验试剂与仪器

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 实验过程

- 2.2.1 直接水解一步法制备纳米氧化锌

- 2.2.2 表面负载乙烯基的纳米氧化锌的制备

- 2.2.3 聚苯乙烯包覆的纳米氧化锌的制备

- 2.3 产品表征

- 2.3.1 Zeta 电位测定

- 2.3.2 粒径测试

- 2.3.3 负载率的测定

- 2.3.4 红外光谱（FTIR）分析

- 2.3.5 透射电镜（TEM）观察

- 2.3.6 亲油化度的测定

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 纳米氧化锌表面ZETA 电位

- 3.1.1 未改性纳米氧化锌粉体表面Zeta 电位

- 3.1.2 MPTMS 改性纳米氧化锌粉体表面Zeta 电位

- 3.1.3 PSt 包覆纳米氧化锌粉体表面Zeta 电位

- 3.2 粉体粒度

- 3.2.1 未改性纳米氧化锌粉体粒径

- 3.2.2 MPTMS 改性纳米氧化锌粉体粒径

- 3.2.3 PSt 包覆纳米氧化锌粉体粒径

- 3.3 负载率的测定

- 3.3.1 MPTMS 用量对负载率的影响

- 3.3.2 MPTMS 与纳米氧化锌粉体的应时间对负载率的影响

- 3.4 红外光谱（FTIR）分析

- 3.5 透射电镜（TEM）观察

- 3.6 亲油化度的测定

- 第四章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录：作者在攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/757a1beed8ce8123fee74cfc.html