# CCD自动跟踪观瞄畸变测量与校正技术研究

### 论文摘要

CCD自动跟踪观瞄系统是现代光学技术在军事上广泛应用的一大类光电系统,本课题研究的CCD自动跟踪观瞄系统是由多个传感器组成,针对多个目标进行捕获、跟踪、瞄准的平台系统,其性能的高低直接影响着武器的作战能力。然而畸变严重影响了目标的观察、测量、定位与分析,进而无法得到高精度的配准和拼接图像,不能准确的反应目标特性,导致错误的目标跟踪观瞄,降低了分析精度、应用效果和使用价值,因此畸变测量与校正工作显得尤为重要。本文主要研究CCD自动跟踪观瞄系统的畸变测量与校正技术。首先,本文针对畸变对于CCD自动跟踪观瞄系统成像质量的影响进行了理论分析,总结和描述了该系统畸变的特点。其次,根据摄像机标定原理,在预先标定该系统的外部参数和内部参数的条件下,应用具有高对比度、高亮度、高均匀性等优点的高性能电子靶标这一关键部件,建立CCD自动跟踪观瞄系统的畸变测量系统,摆脱了目前人工目视操作的传统光学检具模式,采用光电数字化技术实现了数字化、客观化的测量。再次,通过对畸变校正技术的研究,根据校正精度、运算量、实时性以及实验条件等技术要求,提出采用逆向多项式算法对该系统的畸变进行校正,通过实验比较验证了逆向多项式和正向多项式校正精度,并通过调整目标采样点的点数和拟合多项式的阶数,以及重复性测试,分析了它们对校正精度的影响。实验证明,本文提出并采用的逆向多项式算法能够较好的校正CCD自动跟踪观瞄系统的畸变,校正后的平均相对畸变优于0.15%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景和意义

- 1.2 畸变测量的研究现状

- 1.3 畸变校正的研究现状

- 1.4 本课题研究内容和章节安排

- 2 CCD自动跟踪观瞄系统的畸变测量

- 2.1 畸变的数学模型

- 2.1.1 畸变定义

- 2.1.2 径向畸变校正

- 2.1.3 CCD自动跟踪观瞄系统畸变的特点

- 2.2 摄像机成像模型

- 2.2.1 坐标系

- 2.2.2 线性摄像机成像模型（小孔成像模型）

- 2.2.3 非线性摄像机成像模型

- 2.3 CCD自动跟踪观瞄系统标定

- 2.3.1 径向排列约束（RAC）

- 2.3.2 Tsai两步法标定原理

- 2.3.3 光学中心预标定

- 2.3.4 Tsai两步法标定过程

- 2.3.5 标定结果及分析

- 2.4 本章小结

- 3 CCD自动跟踪观瞄系统畸变的测量实验装置

- 3.1 实验装置

- 3.1.1 测试原理

- 3.1.2 装置组成部分及特点

- 3.2 TFT-LCD空间光调制器

- 3.2.1 TFT-LCD空间光调制器

- 3.2.2 空间光调制器系统硬件电路

- 3.2.3 空间光调制器信息的加载

- 3.2.4 目标靶源图形发生软件

- 3.3 畸变测量系统开机操作方法

- 3.4 本章小结

- 4 CCD自动跟踪观瞄系统的畸变校正

- 4.1 图像去噪

- 4.1.1 中值滤波原理

- 4.1.2 自适应中值滤波

- 4.2 图像增强

- 4.2.1 灰度直方图

- 4.2.2 直方图均衡化

- 4.2.3 局部对比度增强法

- 4.3 畸变图像的目标点提取

- 4.3.1 阈值化分割原理

- 4.3.2 目标点提取

- 4.4 目标点标记

- 4.5 目标点中心坐标提取

- 4.6 理想虚拟图的生成

- 4.7 畸变校正

- 4.7.1 畸变校正原理

- 4.7.2 基于逆向多项式算法的畸变校正

- 4.8 本章小结

- 5 数据分析

- 5.1 畸变测量的不确定度分析

- 5.1.1 误差源分析

- 5.1.2 畸变测量的不确定度分析

- 5.2 校正精度评估

- 5.3 测试实例分析

- 5.3.1 多项式阶数分析

- 5.3.2 靶板点数分析

- 5.3.3 重复性试验分析

- 5.4 本章小结

- 6 结论

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电子竞技人员选拔方式研究——基于CCD素质分析模型[J]. 河北企业 2020(08)

- [2].基于CCD传感器的地铁隧道拱顶沉降监测系统[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [3].激光热处理高速升温过程的红外CCD监测方法[J]. 红外技术 2020(08)

- [4].基于CCD的火车车轮踏面磨损自动检测研究[J]. 机械制造 2016(12)

- [5].激光干扰CCD规则亮点分布原理研究[J]. 红外与激光工程 2016(11)

- [6].低温制冷CCD探测器在医疗机器人中的应用[J]. 科技创新与应用 2017(12)

- [7].CCD技术在光学实验教学中的应用[J]. 科教导刊(上旬刊) 2017(02)

- [8].CCD栅介质工艺对多晶硅层间介质的影响[J]. 半导体光电 2017(03)

- [9].基于彩色线阵CCD的蚕卵色选机研究[J]. 机电信息 2017(21)

- [10].CCD与CMOS图像传感器的现状及发展趋势[J]. 电子技术与软件工程 2017(13)

- [11].空间相机CCD信号处理电路匹配性分析[J]. 电子测量技术 2015(11)

- [12].CCD图像传感器和CMOS图像传感器的比较研究[J]. 信息通信 2015(12)

- [13].基于线性CCD搬运机器人弯道控制分析[J]. 山东工业技术 2016(12)

- [14].基于CCD的金属薄板印刷墨层厚度在线检测研究[J]. 包装工程 2014(23)

- [15].基于环境一号卫星CCD影像的磷石膏识别[J]. 遥感技术与应用 2014(06)

- [16].CCD暗电流自动抑制的一种方法[J]. 科学技术与工程 2015(19)

- [17].CCD暗物质实验原型装置放射性氡本底研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [18].CCD对飞秒激光与连续激光响应特性实验研究[J]. 光电技术应用 2017(04)

- [19].基于线性CCD的智能车路径识别控制系统[J]. 电子世界 2015(21)

- [20].基于线性CCD的智能车路径提取与寻迹[J]. 电子测量技术 2016(03)

- [21].通道可编程水色成像光谱仪CCD成像电路设计[J]. 红外技术 2016(07)

- [22].基于CCD无损测量生物组织光学参数[J]. 机械工程与自动化 2016(06)

- [23].基于CCD成像的侧向散射激光雷达几何标定方法[J]. 光子学报 2015(02)

- [24].改进的航空全帧型面阵CCD相机电子式像移补偿方法[J]. 红外与激光工程 2015(05)

- [25].多CCD大幅面扫描仪图像拼接算法与实现[J]. 科技致富向导 2015(08)

- [26].空间应用CCD视频处理器评估测试系统[J]. 光电工程 2013(12)

- [27].一种典型的科学级CCD驱动时序的FPGA设计[J]. 大气与环境光学学报 2012(03)

- [28].基于CCD工艺的模型参数提取测试图形设计[J]. 半导体光电 2011(04)

- [29].基于CCD的工件直径动态检测[J]. 自动化技术与应用 2011(12)

- [30].焊接机器人光电跟踪CCD传感系统的优化设计[J]. 北京石油化工学院学报 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/75e67ef14545359703f19b97.html