# 新型FRP筋混凝土梁受弯性能研究

### 论文摘要

钢筋混凝土作为一种优良的传统建筑材料被广泛应用于现代工程结构中,而处在恶劣环境中的钢筋混凝土结构(如在沿海建筑、桥梁结构等)则存在耐久性方面的问题;为弥补钢筋混凝土结构这一缺陷,人们在长期的工程实践中曾总结出了多种方法和对策,但其效果不甚理想。目前,新型高性能纤维增强复合材料筋(Fiber Reinforced polymer tendon简称FRP筋)混凝土结构,因为FRP筋具有优良的耐腐蚀性能和轻质高强等特性,使FRP筋混凝土结构自上世纪90年代以来得到了土木工程界的普遍的接受,并成为研究热点之一。为了进一步对FRP筋混凝土结构的受力性能进行研究,本文对5根CFRP筋混凝土简支梁和6根GFRP筋混凝土简支梁的受弯性能进行了试验研究。在试验研究中,主要考虑了FRP筋配筋率对梁破坏情况的影响,测试了试件的开裂荷载、裂缝的开展、各级荷载下FRP筋的应变以及试件的极限荷载,验证了平截面假定,分析了挠度变化的特性。在试验研究的基础上,给出了FRP筋混凝土梁的极限承载力、最小配筋率、裂缝宽度和刚度的计算方法;提出FRP筋混凝土梁计算理论是基于应力的计算方法,并将计算结果与试验实测结果进行了对比,表明本文所提出的计算方法是可行的。根据FRP筋混凝土受弯构件的特性,引入变形性能与承载力相结合的综合指标对FRP筋混凝土构件受弯性能进行了分析,并在此基础上提出了以刚度和抗裂度为控制并考虑承载能力的FRP筋混凝土构件的设计新方法。同时本文针对非预应力FRP筋混凝土存在较大裂缝和挠度的特性进行了预应力FRP筋混凝土梁的抗弯性能的试验研究和理论分析。试验研究中进行了2根CFRP筋预应力混凝土简支梁和2根GFRP筋预应力混凝土简支梁的静力荷载试验。试验中考虑了张拉控制应力、非预应力钢筋配筋率等因素的影响,测试了预应力FRP筋混凝土梁的开裂荷载、极限荷载、荷载~挠度曲线、FRP筋和普通钢筋的应变发展状况、平截面假定情况和裂缝发生发展情况。总结出预应力FRP筋混凝土梁的分三个阶段工作的特性及主要影响因素。通过理论分析进一步讨论了FRP筋混凝土梁分三个阶段工作的力学原理,提出了预应力FRP筋混凝土梁的极限承载能力计算方法和短期刚度和裂宽的计算方法。并用本文提出的计算方法所得结果与试验实测结果进行了对比,证明了本文的计算方法是准确有效的。通过试验研究和理论分析,本文认为FRP筋混凝土梁具有良好的承载能力,变形能力能

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 普通钢筋混凝土结构的挑战和新时期的要求

- 1.2 FRP筋简介

- 1.2.1 FRP筋的种类与生产工艺

- 1.2.2 FRP筋的物理力学性能

- 1.2.3 FRP筋的主要应用范围

- 1.3 国内外的研究现状

- 1.3.1 国内FRP筋混凝土结构的研究现状

- 1.3.2 国外FRP筋混凝土结构的研究现状

- 1.3.3 目前研究中存在的问题

- 1.4 本文研究的目的、内容及方法

- 1.4.1 研究目的

- 1.4.2 研究内容

- 1.4.3 研究方法

- 第二章 试验构件试件的设计

- 2.1 FRP筋混凝土梁的设计

- 2.1.1 试件设计

- 2.1.2 FRP筋混凝土梁的配筋

- 2.2 预应力FRP筋混凝土梁的设计

- 2.2.1 试件设计

- 2.2.2 预应力FRP筋混凝土梁的配筋

- 2.2.3 FRP筋锚固体系

- 2.3 加载装置和加载制度

- 2.4 测试内容与方法

- 第三章 试验结果与分析

- 3.1 试验现象

- 3.2 试验结果分析

- 3.2.1 各FRP筋混凝土梁荷载与FRP筋应变关系曲线

- 3.2.2 预应力梁FRP筋及非预应力钢筋荷载应变关系曲线

- 3.2.3 关于平截面假定

- 3.2.4 裂缝分布特征及荷载裂缝宽度关系曲线

- 3.2.5 挠度曲线

- 3.2.6 试验数据综合分析

- 3.3 本章小结

- 第四章 FRP筋混凝土梁的受弯裂缝宽度和挠度计算

- 4.1 裂缝机理分析

- 4.2 裂缝计算方法

- cr1'>4.2.1 关于Wcr1

- cr2'>4.2.2 关于Wcr2

- cr的计算'>4.2.3 平均裂缝间距lcr的计算

- 4.2.4 受拉筋材不均匀应变系数ψ

- cs'>4.2.5 混凝土伸长对FRP筋表面裂缝宽度影响系数Kcs

- 4.2.6 荷载效应标准组合下FRP筋混凝土梁平均裂缝宽度和最大裂缝宽度

- 4.3 荷载效应标准组合下FRP筋混凝土梁的刚度和挠度计算

- 4.3.1 荷载效应标准组合下受弯构件的刚度计算公式

- 4.3.2 荷载效应标准组合下构件的挠度计算

- 4.4 本章小结

- 第五章 FRP筋混凝土梁的性能分析与设计计算理论

- 5.1 FRP筋混凝土梁受弯构件的性能分析

- 5.1.1 FRP筋混凝土梁的变形性

- 5.1.2 FRP筋混凝土梁的性能指标

- 5.1.3 通过试验状态考察各性能指标

- 5.2 FRP筋混凝土受弯构件的设计原理

- 5.2.1 FRP筋混凝土梁正截面的破坏形式

- 5.2.2 正截面受弯承载力的一般计算方法

- 5.3 最小配筋率ρf,min的确定

- 5.4 平衡配筋率ρf,b的确定

- 5.5 最大配筋率ρf,max的确定

- 5.6 综合考虑裂缝宽度和挠度的设计方法

- 5.6.1 各控制指标与承载力的关系

- 5.6.2 挠度和最大裂缝宽度与配筋率的关系

- 5.6.3 挠度和最大裂缝宽度对设计承载力的影响

- 5.7 本章小结

- 第六章 预应力FRP筋混凝土梁受弯性能的理论分析

- 6.1 预应力损失计算

- 6.1.1 锚固回缩损失σｌ１

- 12'>6.1.2 预应力FRP筋与孔道壁间的摩擦损失σ12

- 14'>6.1.3 预应力FRP筋的松弛损失σ14

- 15'>6.1.4 在预应力和荷载作用下混凝土收缩、徐变引起的预应力损失σ15

- 16'>6.1.5 因粘结套筒胶体发生蠕变引起的预应力损失σ16

- 6.2 预应力FRP筋混凝土梁的开裂弯矩Mcr

- 6.3 预应力FRP筋混凝土梁的极限弯矩Mu

- 6.3.1 几项基本假定

- 6.3.2 配有非预应力钢筋的预应力FRP筋混凝土梁工作的受力全过程分析

- 6.3.3 破坏形式[7][33]

- 6.3.4 极限承载力计算

- fps'>6.4 预应力FRP筋混凝土梁在短期荷载作用下的刚度Bfps

- fps'>6.4.1 预应力FRP筋混凝土梁刚度Bfps

- 6.4.2 梁挠度计算

- 6.5 裂缝宽度的计算

- 6.6 预应力FRP筋混凝土梁与FRP筋混凝土梁

- 6.7 本章小结

- 第七章 全文总结

- 7.1 结论与建议

- 7.2 本文不足之处和有待进一步研究的工作

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于典型建筑案例混凝土梁的定额消耗量的研究[J]. 四川建材 2020(03)

- [2].浅谈现浇板挠度控制措施在大跨度混凝土梁应用[J]. 低碳世界 2020(02)

- [3].复材纤维筋混凝土梁抗弯力学性能研究[J]. 工业建筑 2020(04)

- [4].高强钢筋再生混凝土梁抗弯性能试验研究[J]. 粉煤灰综合利用 2020(02)

- [5].后锚固现浇混凝土梁施工方法[J]. 建筑技术 2020(04)

- [6].区域约束混凝土梁抗弯性能的计算与评述[J]. 建筑结构 2020(S1)

- [7].加筋混凝土梁延性系数计算方法[J]. 建筑科学与工程学报 2019(06)

- [8].再生混凝土梁剪扭复合受力性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2016(S2)

- [9].超高结构混凝土梁高架支模施工技术探析[J]. 民营科技 2017(07)

- [10].高温后再生混凝土梁力学性能研究[J]. 消防科学与技术 2017(06)

- [11].混凝土梁加固有限元模拟与可靠性分析[J]. 昆明冶金高等专科学校学报 2016(01)

- [12].加掺粉煤灰再生混凝土梁受弯性能试验研究[J]. 河南城建学院学报 2016(03)

- [13].混凝土梁结构的发展现状及展望[J]. 科技经济导刊 2016(25)

- [14].再生混凝土梁抗剪计算方法研究[J]. 中国市场 2015(17)

- [15].混凝土梁裂缝产生原因及处置措施[J]. 科技与创新 2015(13)

- [16].再生混凝土梁抗弯性能的数值模拟[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [17].混凝土梁斜截面破坏探讨[J]. 城市地理 2016(10)

- [18].再生橡胶混凝土梁的受弯性能试验研究[J]. 混凝土 2020(03)

- [19].沙漠砂混凝土梁抗剪性能研究[J]. 应用力学学报 2020(05)

- [20].钢筋搭接保温承重混凝土梁的受弯性能实验研究[J]. 机械设计与制造工程 2020(09)

- [21].再生混凝土梁受力性能研究现状[J]. 山西建筑 2019(03)

- [22].喷射超高韧性水泥基复合材料加固带裂缝素混凝土梁的力学性能试验研究[J]. 世界地震工程 2018(01)

- [23].基于荷载长期效应再生混凝土梁受弯性能试验及刚度计算方法[J]. 建筑结构学报 2016(S2)

- [24].非金筋材海水集料混凝土梁正截面承载力分析与试验研究[J]. 后勤工程学院学报 2017(01)

- [25].再生混凝土梁时变挠度分析与预测[J]. 工程力学 2017(04)

- [26].耐碱玻璃纤维混凝土梁抗弯性能试验研究[J]. 粉煤灰综合利用 2017(04)

- [27].疲劳荷载作用下植筋混凝土梁构造优化研究[J]. 工业建筑 2017(09)

- [28].再生混凝土梁抗弯性能试验[J]. 兰州理工大学学报 2016(02)

- [29].氯氧镁混凝土梁抗弯性能试验[J]. 黑龙江交通科技 2015(09)

- [30].复合材料加固素混凝土梁的试验分析[J]. 低温建筑技术 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/75e9081a7ea32916155800cb.html