# 食品中18种氨基甲酸酯和2种磺酰脲农残的测定

### 论文摘要

害虫、病菌、杂草等有害生物的防治是农业生产的重要环节,是保证农业增产增收的关键。农药的使用是防治有害生物的重要手段,其在作物中的残留以及对人类健康和环境造成的毒害也越来越为人们所关注,国际上对于农药残留限量的要求不断提高,使我国食品出口面临越来越多的技术壁垒。因此,建立食品中农药残留的检测方法,可以进一步完善国家食品安全管理体系,也为国家应对国际贸易中的残留限量要求提供技术支持,具有重大的意义。本课题建立了同时测定栗子和松籽中18种氨基甲酸酯类农药以及测定9种基质中2种磺酰脲类农药的超高效液相色谱-电喷雾串联质谱（UPLC-ESI-MS-MS）法。栗子和松籽样品用乙腈均质法提取,然后用凝胶渗透色谱（GPC）和氨基固相萃取小柱（SPE）净化,用超高效液相色谱-电喷雾串联质谱法进行测定。绘制标准曲线并对样品进行3种浓度的添加回收实验。18种氨基甲酸酯类农药不同水平加标回收率范围为71.2%-88.4%,相对标准差（RSD）为1.32%-5.97%。在本方法所确定的实验条件下,相关系数大于0.99,方法的检出限为0.001μg/kg-0.148μg/kg,定量限为0.004μg/kg-0.495μg/kg。苹果、菠菜、葱、小麦、黄豆、牛肉、鸡肝、猪脂肪、牛奶样品使用有机溶剂超声提取,凝胶渗透色谱（GPC）和固相萃取（SPE）净化,用超高效液相色谱-电喷雾串联四极杆质谱法进行测定。绘制标准曲线并对样品进行3种浓度的添加回收实验。甲基碘磺隆不同水平加标回收率范围为82.32%-97.54%,相对标准偏差（RSD）为1.68%-5.72%。在本方法所确定的实验条件下,相关系数大于0.99,方法的检出限为0.01μg/kg-0.23μg/kg,定量限为0.03μg/kg-0.77μg/kg。胺苯磺隆不同水平加标回收率范围为82.60%-93.67%,相对标准偏差（RSD）为1.74%-6.31%。在本方法所确定的实验条件下,相关系数大于0.99,方法的检出限为0.01μg/kg-0.22μg/kg,定量限为0.03μg/kg-0.73μg/kg。本课题研究得到了国家科技支撑计划课题“坚果类食品中农药残留确证检测技术研究”（2006BAK02A08）、山西出入境检验检疫局“甲基碘磺隆和胺苯磺隆国家标准制定”项目的资助。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 氨基甲酸酯类农药残留分析现状

- 1.2.2 磺酰脲类农药残留分析现状

- 1.2.3 小结

- 1.3 各国限量标准

- 1.4 本课题主要研究内容及创新点

- 1.4.1 本课题主要研究内容

- 1.4.2 本课题主要创新点

- 第二章 坚果中氨基甲酸酯类农药残留的测定

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 实验方法

- 2.3 结果

- 2.3.1 样品净化方法选择

- 2.3.2 标准曲线

- 2.3.3 方法的准确度和精密度

- 2.4 讨论

- 2.4.1 样品提取方法优化

- 2.4.2 提取溶剂的选择

- 2.4.3 样品净化方法优化

- 2.4.4 分析条件的优化

- 2.5 结论

- 第三章 甲基碘磺隆农药残留的测定

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器与试剂

- 3.2.2 样品提取方法

- 3.2.3 样品净化方法

- 3.2.4 色谱条件

- 3.2.5 质谱条件

- 3.3 结果

- 3.3.1 基质效应实验

- 3.3.2 质谱条件的选择

- 3.3.3 线性关系

- 3.3.4 方法的回收率和精密度

- 3.4 讨论

- 3.4.1 基质效应的考查

- 3.4.2 色谱条件的优化

- 3.4.3 质谱条件的优化

- 3.5 结论

- 第四章 胺苯磺隆农药残留的测定

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 仪器与试剂

- 4.2.2 样品提取方法

- 4.2.3 样品净化方法

- 4.2.4 色谱条件

- 4.2.5 质谱条件

- 4.3 结果

- 4.3.1 线性关系

- 4.3.2 方法的回收率和精密度

- 4.4 讨论

- 4.4.1 基质效应的考查

- 4.4.2 色谱条件的优化

- 4.4.3 质谱条件的优化

- 4.5 结论

- 第五章 结论与展望

- 参考文献

- 图表清单

- 发表文章目录

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].蔬菜中氨基甲酸酯农药的检测方法[J]. 吉林农业 2017(21)

- [2].湖南海利增资万吨级氨基甲酸酯农药项目[J]. 农药市场信息 2011(25)

- [3].氨基甲酸酯生成硫醇的简便方法[J]. 中国医药工业杂志 2017(11)

- [4].超高效液相色谱-串联质谱法分析土壤及沉积物中氨基甲酸酯农药[J]. 中国环境监测 2013(04)

- [5].竹纤维素氨基甲酸酯合成工艺的探究[J]. 福建农业科技 2018(11)

- [6].新型氨基甲酸酯农残生物传感器制备及检测性能分析[J]. 分析试验室 2014(01)

- [7].纤维素氨基甲酸酯法制备纤维素海绵[J]. 化工学报 2012(05)

- [8].基质固相分散-反相高效液相色谱法测定水果中的氨基甲酸酯农药残留[J]. 分析试验室 2015(12)

- [9].浙江省市级饮用水源地氨基甲酸酯农药的分析、污染特征及健康风险[J]. 环境化学 2010(04)

- [10].固相萃取-气相色谱法测定水中7种氨基甲酸酯农药[J]. 中国卫生检验杂志 2013(06)

- [11].地表水中氨基甲酸酯农药及代谢物的快速、灵敏分析方法研究[J]. 中国环境监测 2009(04)

- [12].液固相法纤维素氨基甲酸酯的合成与表征[J]. 高分子材料科学与工程 2015(11)

- [13].表面氨基甲酸酯化及氯胺化制备抗菌棉织物[J]. 高校化学工程学报 2014(01)

- [14].胺与二氧化碳合成氨基甲酸酯[J]. 中国医药工业杂志 2009(01)

- [15].蔗渣纤维素氨基甲酸酯的合成[J]. 纤维素科学与技术 2009(02)

- [16].地表水中氨基甲酸酯农药及代谢物多组分分析方法研究进展[J]. 分析测试学报 2008(S1)

- [17].固相萃取-液相色谱法测定水果中的氨基甲酸酯与有机磷农药[J]. 纺织高校基础科学学报 2011(04)

- [18].纤维素氨基甲酸酯纤维纺丝工艺探讨[J]. 纺织学报 2009(02)

- [19].纤维素氨基甲酸酯膜的制备及性能[J]. 材料科学与工程学报 2015(01)

- [20].土壤中多环芳烃和氨基甲酸酯等农药分析[J]. 土壤通报 2015(04)

- [21].常见水果中8种氨基甲酸酯农药的测定[J]. 现代农业科技 2018(11)

- [22].纤维素氨基甲酸酯纤维项目启动[J]. 人造纤维 2009(05)

- [23].氨基甲酸酯法再生纤维素膜的结构及性能[J]. 纤维素科学与技术 2014(01)

- [24].纤维素氨基甲酸酯的结构及其溶解机制[J]. 纺织学报 2009(05)

- [25].低黏度氨基甲酸酯淀粉衍生物干法制备工艺研究[J]. 江苏调味副食品 2017(01)

- [26].氨基甲酸酯的抗磨性能及其作用机理的研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [27].茚酮氨基甲酸酯衍生物的设计合成及其对乙酰胆碱酯酶抑制活性的研究[J]. 中国药物化学杂志 2013(03)

- [28].醋酸纤维素改性制备氨基甲酸酯超滤膜材料的研究[J]. 纤维素科学与技术 2013(02)

- [29].环状氨基甲酸酯衍生物的合成及反应研究[J]. 河北工业大学学报 2011(06)

- [30].纤维素苯基氨基甲酸酯的均相合成及其手性拆分性能评价[J]. 色谱 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7631c5e6dc427cb8a5388724.html