# 复杂环境下运动目标的检测与跟踪

### 论文摘要

运动目标的检测和跟踪是计算机视觉、图像处理、模式识别等多领域共同研究的热门课题,近些年来已经取得的很多成果,被广泛地应用到军事导航、监控监视、医学诊断、视频检索等众多领域。在军事侦查等条件下环境复杂多变,目标纷繁多样,出没突然缺乏规律可循,所以侦查监视系统要以稳健的目标检测与跟踪算法为核心。本文重点探讨了复杂背景下运动目标检测和跟踪的方法。主要工作和贡献如下:1、研究了静态背景下目标检测方法和背景模型生成算法。分析了一种基于LBP纹理描述的背景建模方法,应用改进的LBP直方图对背景建模,收到较好的检测效果;通过试验分析了传统目标检测算法的特点,并对部分算法做出了相应改进。最后依据已经分析的目标检测算法的优缺点,采用一种基于对称差分和背景差分的综合运动检测算法,将对称差和多高斯背景以及单高斯背景检测结果进行了有效结合,以提高目标检测的完整性,克服了运动目标短暂滞留的漏检问题。2、研究了一种基于卡尔曼滤波的跟踪方法。分析了目标匹配算法、卡尔曼滤波和均值偏移算法,特别是卡尔曼滤波和均值偏移算法的理论基础及其在目标跟踪过程中的应用,并做出了对应跟踪方法的具体实现。3、研究了抗遮挡的目标跟踪方法。改进了一种基于运动预测的均值偏移跟踪算法,根据跟踪过程中运动目标受到遮挡与否,采用不同处理策略将卡尔曼滤波和均值偏移两种算法协同完成跟踪任务,该方法引入颜色和LBP纹理联合直方图的目标建模方法,代替原算法纯粹的颜色直方图建模方法,并引进目标的时空运动位置信息,从而提高了遮挡条件下目标跟踪的鲁棒性。最后研究了一种基于均值偏移的粒子滤波算法,采用颜色和LBP纹理联合直方图对目标建模,建立具有一定自适应能力的动态系统模型,通过均值偏移对粒子的一步迭代,使粒子相对聚类到高概率位置,达到了减少粒子数目提高算法实时性的目的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的背景和意义

- 1.2 研究现状及发展动态

- 1.2.1 运动目标检测与提取的现状

- 1.2.2 运动目标跟踪的现状

- 1.2.3 运动目标检测与跟踪的难点

- 1.3 论文的结构安排

- 2 一种基于对称差和背景差的动目标综合检测方法

- 2.1 引言

- 2.2 基于序列差的目标检测方法分析

- 2.2.1 序列差分的实现

- 2.2.2 图像分割的阈值选取

- 2.2.3 形态学滤波处理

- 2.2.4 序列差分检测结果

- 2.3 基于背景差的目标检测方法分析

- 2.3.1 背景差分的实现

- 2.3.2 背景生成方法及更新

- 2.4 自适应背景模型获取更新算法分析与比较

- 2.4.1 单高斯背景模型及改进

- 2.4.2 多高斯背景模型

- 2.4.3 基于LBP纹理的背景模型及改进

- 2.4.4 几种背景获取方法的结果比较

- 2.5 基于对称差和背景差分的综合检测方法

- 2.5.1 检测方法引入

- 2.5.2 方法步骤

- 2.5.3 试验结果

- 2.5.4 方法改进之处

- 2.6 小结

- 3 一种基于卡尔曼滤波的目标跟综方法研究

- 3.1 引言

- 3.2 目标特征匹配方法分析

- 3.2.1 绝对平衡搜索算法

- 3.2.2 归一化互相关算法

- 3.3 基于卡尔曼滤波的跟踪方法

- 3.3.1 卡尔曼滤波分析

- 3.3.2 卡尔曼滤波的运动估计模型

- 3.3.3 基于卡尔曼滤波的跟踪步骤

- 3.4 试验结果及分析

- 3.5 小结

- 4 抗遮挡的目标跟踪方法研究

- 4.1 引言

- 4.2 均值偏移理论在目标跟踪中的应用

- 4.2.1 均值偏移理论分析

- 4.2.2 均值偏移在目标跟踪中的实现

- 4.3 基于运动预测的均值偏移目标跟踪方法

- 4.3.1 卡尔曼滤波建模

- 4.3.2 颜色和LBP纹理联合直方图目标建模

- 4.3.3 遮挡判定

- 4.3.4 目标模型更新

- 4.3.5 方法过程描述

- 4.3.6 试验结果及分析

- 4.4 一种基于均值偏移的粒子滤波跟踪方法

- 4.4.1 粒子滤波理论在跟踪中的应用

- 4.4.2 基于均值偏移的粒子滤波方法实现

- 4.4.3 方法改进之处

- 4.4.4 试验结果

- 4.5 小结

- 5 总结和展望

- 5.1 总结

- 5.2 待研究问题及展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/76408ed971f13a7eece27009.html