# 线性调频连续波激光测距测速的研究

### 论文摘要

线性调频连续波(LFMCW)雷达是一种通过在时间上对连续波的频率进行线性调制来获得目标的距离与速度信息的雷达体制。由于其具有无距离盲区、距离分辨力高和结构比较简单等优点,因此在军用和民用的多个领域具有重要应用前景,但是目前国内开展的研究还很少,与国外差距较大。本文研究了外差探测理论和对称三角波LFMCW雷达测距测速原理,确定使用对称三角波对激光频率进行线性调制和采用外差探测的方式,设计搭建了LFMCW激光测距测速演示实验系统。通过实验确定了调制电压为3V,调制频率为1KHz,此时对应的调制带宽约为18MHz。在此基础上成功的实现了对单个目标距离与速度的测量。并且通过实验验证和分析,提出LFMCW激光测距测速系统的原理样机方案。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 LFMCW激光雷达发展状况及研究意义

- 1.3 本文研究的内容

- 第二章 激光雷达基本理论

- 2.1 激光雷达方程

- 2.2 激光雷达工作基本原理

- 2.3 外差探测理论

- 2.4 本章小结

- 第三章 LFMCW激光雷达理论分析

- 3.1 LFMCW激光雷达工作原理

- 3.2 LFMCW雷达差拍信号分析

- 3.3 LFMCW激光雷达的距离分辨力

- 3.4 距离速度耦合

- 3.5 对称三角LFMCW激光雷达工作原理

- 3.6 信号处理主要算法介绍

- 3.7 本章小结

- 第四章 LFMCW激光测距测速实验

- 4.1 LFMCW激光测距测速实验系统组成

- 4.2 LFMCW激光测距测速实验

- 4.3 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].激光测距的方法及原理研究[J]. 冶金管理 2020(03)

- [2].基于激光测距的高速公路超限检测[J]. 激光杂志 2019(06)

- [3].脉冲激光测距中高精度时间间隔系统设计[J]. 现代电子技术 2017(04)

- [4].激光测距及测振技术发展及应用综述[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报 2017(02)

- [5].单向激光测距及其测量试验[J]. 现代工业经济和信息化 2017(13)

- [6].基于激光测距和图像处理的尺寸检测系统设计[J]. 科技资讯 2017(26)

- [7].浅谈激光测距法及其原理[J]. 电脑迷 2017(06)

- [8].基于ESP的汽车刹车系统设计[J]. 数码世界 2017(05)

- [9].一种新型的汽车激光测距装置[J]. 商业故事 2016(33)

- [10].阵列探测技术在激光测距中的应用[J]. 红外与激光工程 2020(10)

- [11].相位式激光测距研究[J]. 科技经济导刊 2018(07)

- [12].电解专用行车双激光测距修正自动定位技术[J]. 有色冶金设计与研究 2017(01)

- [13].试论激光测距产品“乱数”问题及对策[J]. 国防技术基础 2008(03)

- [14].脉冲激光测距接收电路与计时方法研究[J]. 科技风 2020(03)

- [15].激光测距的另一种测相方法[J]. 山西建筑 2017(08)

- [16].空间碎片激光测距应用研究[J]. 红外与激光工程 2015(11)

- [17].基于阵列探测技术的激光测距数据预处理方法[J]. 红外与激光工程 2020(08)

- [18].水下相位式激光测距定标方法[J]. 红外与激光工程 2019(04)

- [19].具有抗干扰功能的激光测距电路的设计与实现[J]. 激光杂志 2017(12)

- [20].云计算下海量冗余激光测距数据消除系统设计[J]. 激光杂志 2018(10)

- [21].基于双向反射分布函数的目标激光测距方程[J]. 光学技术 2016(03)

- [22].基于星间激光测距的三星时差定位系统标校方法[J]. 计测技术 2010(06)

- [23].基于时幅转换插入法的脉冲激光测距[J]. 光电工程 2008(07)

- [24].非合作目标分光路激光测距中距离值的确定方法[J]. 天文研究与技术 2012(02)

- [25].空间碎片漫反射激光测距试验[J]. 中国激光 2011(09)

- [26].一种提高脉冲激光测距中时间测量精度的方法[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [27].FPGA在远程激光测距中的应用[J]. 激光与红外 2010(03)

- [28].基于激光测距的空预器漏风控制系统应用分析[J]. 锅炉制造 2020(06)

- [29].基于变背景自适应远距离激光测距接收电路设计[J]. 光电技术应用 2018(01)

- [30].实测中激光测距方程的完善[J]. 天文研究与技术 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/766a412082c31c172dcd662b.html