# 气体传感器长期稳定性监测系统

### 论文摘要

随着社会的进步和人们对环境质量意识的增强,国家对环境监测领域的关注和投入也与日俱增。随着各种有毒有害气体应用的增多,使得气体传感器在各种工业场所以及人们的生活中得到越来越广泛应用。然而在气体传感器的研制和生产过程中,检测效率低和精度差,不能实时监控气体传感器的特性参数等,这些因素严重限制了气体传感器的大批量生产和应用,因此,研制气体传感器监测系统成为解决这一问题的最佳途径。本文设计的气体传感器长期稳定性监测系统可实现长时间对气体传感器的特性进行监测和数据的保存处理。该系统除了监测传感器的特性外,还对环境的温湿度进行检测,为传感器采集的数据提供可靠的环境保障。系统主要由电源、温湿度采集电路、80选一线路、自动量程选择电路、显示部分、SD卡存储和上位机数据处理界面等部分组成。监测系统应用模拟开关来设计自动量程选择电路和80选一电路,通过模拟开关来传递模拟信号。系统应用ARM CortexM3系列的LM3S1138为微控制器,进行A/D的采集和部分数据的处理。由于系统有时需要进行长时间的数据采集,采集的数据量比较大,所以设计了SD卡存储,用来存储数据。应用Delphi7.0软件开关平台设计了上位机软件,能够实现实时的数据采集、数据曲线的绘制和历史数据查询等功能。该气体传感器长期稳定性监测系统经过实际应用验证,系统工作稳定性好,采集数据精度高,能够智能的实现气体传感器特性的监测,为传感器的研发提供了有利的工具。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 国内外发展状况及分析

- 1.2 课题来源和主要研究内容

- 第2章 监测系统硬件设计

- 2.1 系统整体设计方案

- 2.2 监测系统电源模块设计

- 2.2.1 基本电源模块设计

- 2.2.2 传感器加热丝电源设计

- 2.3 显示模块设计

- 2.3.1 数码管显示设计

- 2.3.2 液晶显示

- 2.4 信号采集模块设计

- 2.4.1 模拟开关原理

- 2.4.2 信号采集模块电路

- 2.4.3 温湿度数据采集设计

- 2.5 ARM 控制系统设计

- 2.5.1 串行通讯接口设计

- 2.5.2 按键电路

- 2.5.3 LED 电路

- 2.6 本章小结

- 第3章 数据存储设计

- 3.1 硬件电路设计

- 3.1.1 SD 卡电路设计

- 3.1.2 SD 卡命令格式

- 3.2 文件管理系统设计

- 3.3 本章小结

- 第4章 软件设计

- 4.1 下位机软件编程

- 4.1.1 主程序的编写

- 4.1.2 数据采集程序

- 4.1.3 中断程序

- 4.2 上位机监测软件设计

- 4.3 通信模块设计

- 4.3.1 MSComm 控件介绍

- 4.3.2 通信功能实现

- 4.4 监测界面设计

- 4.4.1 系统登录模块设计

- 4.4.2 数据采集界面设计

- 4.4.3 数据库建立

- 4.5 本章小结

- 第5章 现场检测与结果分析

- 5.1 气体传感器失效模式分析

- 5.2 实验数据采集

- 5.2.1 实验条件

- 5.2.2 数据采集

- 5.2.3 检测误差分析

- 5.2.4 重复性分析

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].车辆盲区监测系统测试评价方法研究[J]. 汽车实用技术 2020(12)

- [2].带有语音报警功能的输液监测系统的设计[J]. 电子制作 2017(Z1)

- [3].发射台自台监测系统的调幅度校准研究[J]. 西部广播电视 2016(17)

- [4].广播发射机播出自台监测系统的设计与实现[J]. 西部广播电视 2016(16)

- [5].反应堆初次装料中子监测系统的研制[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

- [6].分布式卫星广播电视安全播出全业务监测系统[J]. 广播电视网络 2020(01)

- [7].智能白蚁监测系统的应用分析[J]. 中华卫生杀虫药械 2020(01)

- [8].机动车区间测速监测系统检测的探讨[J]. 工业计量 2020(03)

- [9].南京市环境空气流动监测系统质量控制的策略研究[J]. 计量与测试技术 2020(07)

- [10].互联网信息监测系统的设计与应用[J]. 中国质量与标准导报 2019(11)

- [11].车辆γ监测系统测量下限优化设计[J]. 核电子学与探测技术 2016(09)

- [12].地下水信息监测系统的分析与设计[J]. 自动化技术与应用 2017(07)

- [13].倾斜监测系统在超高层建筑监测中的应用研究[J]. 经纬天地 2017(03)

- [14].技术监测系统的重要性及应用[J]. 西部广播电视 2016(09)

- [15].维哈柯语网络舆情监测系统的研发[J]. 硅谷 2015(04)

- [16].杂散电流监测系统方案分析[J]. 价值工程 2011(06)

- [17].香港理工大学在第13届中国北京国际科技产业博览会上展出“精密铁路监测系统”[J]. 铁道技术监督 2010(06)

- [18].150kW短波发射机新型监测系统的研制[J]. 广播电视信息 2020(09)

- [19].高山发射台监测系统的设计与应用[J]. 西部广播电视 2019(03)

- [20].一种新型变电站通信电源监测系统的研发[J]. 广西电业 2017(Z1)

- [21].消防安全管理信息监测系统的研究和实现[J]. 计算机工程与应用 2017(18)

- [22].基于单片机的医院输液监测系统[J]. 电脑知识与技术 2017(28)

- [23].移动式船舶漂移监测系统[J]. 港口科技 2017(10)

- [24].发射机播音监测系统[J]. 黑龙江科技信息 2015(17)

- [25].铁路风监测系统改造方案研究[J]. 铁道通信信号 2013(04)

- [26].建立以人群为基础的残疾监测系统,为残疾人事业发展提供基础平台[J]. 人口与发展 2013(02)

- [27].铁路货车倾覆监测系统的研究[J]. 铁道车辆 2012(03)

- [28].关于机动车超速监测系统的计量检定和型式评价的一些问题探讨[J]. 黑龙江科技信息 2012(25)

- [29].天津沿海海洋环境立体监测系统建设初探[J]. 天津航海 2012(04)

- [30].简析GPRS技术在水利监测系统中的应用研究[J]. 中国新技术新产品 2012(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7670599ba3f8f8cf28aed47e.html