# 氧化锌薄膜及其掺杂特性

### 论文摘要

氧化锌（ZnO）作为宽禁带Ⅱ-Ⅵ族半导体材料,因其室温下高达60meV的激子束缚能而具有优良的光电性能,并受到了人们的广泛关注。ZnO在透明导电薄膜（transparent conducting films）、表面声波器件（surface acoustic wave devices）及短波长发光器件（short wabelength photonic devices）等诸多方面有广阔的应用前景。然而,由于本征ZnO呈弱n型导电,其电导率、载流子浓度及光致发光等各项性能还不能达到器件开发水平,因此常常通过掺杂一定浓度的特定元素来提高相应的性能。对于ZnO来说,高质量的n型ZnO薄膜比较容易制备,而由于自补偿效应,性能稳定的p型ZnO薄膜的制备则比较困难。本文分别采用脉冲激光沉积技术（PLD）掺杂A1元素制备了高质量的n型ZnO：Al薄膜；采用空心阴极离子镀技术（HCD）掺杂N元素制备了p型ZnO：N薄膜。开展的具体工作如下：1、利用PLD技术,在石英玻璃基体上分别制备了不同A1掺杂浓度的ZnO薄膜,（基体温度为200℃）,经XRD和场发射扫描形貌（FESEM）检测发现,ZnO：Al薄膜的（002）取向随着Al掺杂浓度的增加而减弱。光致发光（PL）谱显示,A1的掺杂可使ZnO变成单纯的紫外受激发射,并有效抑制ZnO的深能级发光。2、在200℃基体温度下沉积的ZnO:Al （2.0wt.%Al）薄膜的电阻率最低,载流子浓度和迁移率较高,并且呈单纯紫外发射,只比未掺杂的ZnO薄膜的紫外光发射强度略低,并未见可见光发射。在可见光波段的透光率高于80%。3、不同基体温度（100-250℃）下制备的ZnO：A1薄膜均具有较高的光学透光率,并且200℃时的吸收边明显蓝移。4、利用HCD技术以纯ZnO薄膜为基体,在200℃基体温度的N2气氛下沉积60min的ZnO:N薄膜具有较好的结晶质量,XPS谱表明N原子在ZnO中有较高的掺杂浓度。Hall效应测量数据显示,该条件下制备的ZnO：N薄膜电阻率低达0.1039Ω·cm,载流子浓度高达2.86×1020 cm-3,并且呈p型导电。5、利用HCD技术以纯Zn为靶材,在N20气氛下制备的ZnO：N薄膜有较好的结晶质量和较高的N掺杂浓度,但载流子浓度仅为6.5×1011cm-3,该薄膜呈n型导电特性。对比发现,以N2为掺杂源制备的ZnO:N薄膜的电学性能相对较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 ZnO的结构与性质

- 1.2.1 ZnO的结构

- 1.2.2 ZnO的电学性质

- 1.2.3 ZnO的光学性质

- 1.3 ZnO薄膜的研究进展与应用

- 1.3.1 研究进展

- 1.3.2 应用前景

- 1.4 掺杂对ZnO结构及性能的影响

- 1.5 ZnO薄膜的制备方法

- 1.5.1 分子束外延法（MBE）

- 1.5.2 磁控溅射技术（Magnetron Sputtering）

- 1.5.3 金属有机物气相外延（MOCVD）

- 1.5.4 溶胶-凝胶技术（Sol-gel）

- 1.5.5 脉冲激光沉积法（PLD）

- 1.5.6 空心阴极离子镀（Hollow Cathode Deposition）

- 1.6 本论文的选题依据和研究内容

- 1.6.1 选题依据

- 1.6.2 研究内容

- 第二章 实验方法及工艺研究

- 2.1 实验设备

- 2.1.1 脉冲激光沉积系统

- 2.1.2 空心阴极离子镀设备

- 2.2 实验材料

- 2.3 实验方案

- 2.3.1 利用脉冲激光沉积法制备ZnO:Al薄膜

- 2.3.2 空心阴极离子镀沉积N掺杂ZnO薄膜

- 2.4 ZnO薄膜的表征方法

- 2.4.1 X射线衍射谱（XRD）

- 2.4.2 场发射扫描电镜（FESEM）

- 2.4.3 X射线光电子能谱（XPS）

- 2.4.4 霍尔效应（Hall Effect）

- 第三章 脉冲激光法沉积ZnO:Al薄膜

- 3.1 引言

- 3.2 Al掺杂ZnO薄膜结构特性

- 3.3 Al掺杂ZnO薄膜的光学性能

- 3.3.1 发光特性

- 3.3.2 透光性能

- 3.4 Al掺杂ZnO薄膜的电学特性

- 3.5 基体温度对晶体结构和透光性能的影响

- 3.6 基体温度对发光特性的影响

- 3.7 本章小结

- 第四章 空心阴极离子镀技术沉积N掺杂ZnO薄膜

- 4.1 引言

- 4.2 P型ZnO薄膜的制备工艺

- 4.2.1 镀膜设备

- 4.2.2 实验过程

- 2为活性气体沉积P型ZnO薄膜'>4.3 以N2为活性气体沉积P型ZnO薄膜

- 4.3.1 样品的表面形貌分析

- 4.3.2 X射线光电子谱分析

- 4.3.3 霍尔效应测量

- 2O为活性气体沉积P型ZnO薄膜'>4.4 以N2O为活性气体沉积P型ZnO薄膜

- 4.4.1 场发射扫描形貌分析

- 4.4.2 X射线光电子能谱分析

- 4.4.3 霍尔效应检测

- 4.5 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

- 攻读硕士学位期间研究成果

### 相关论文文献

- [1].基体温度对氮化钛涂层微观结构的影响[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [2].基体温度对PS45-CuAl8伪合金复合涂层性能的影响[J]. 金属热处理 2015(02)

- [3].激光增减材交互中基体温度状态对表面质量影响研究[J]. 中国激光 2020(08)

- [4].基体温度对磁控溅射CrN涂层微观结构和性能的影响[J]. 热加工工艺 2018(18)

- [5].基体温度对超音速火焰喷涂NiCr-Cr_3C_2涂层性能的影响[J]. 冶金动力 2018(09)

- [6].基体梯度降温对钛合金表面沉积金刚石薄膜的影响[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2012(06)

- [7].热喷涂涂层残余应力的数值模拟[J]. 热加工工艺 2011(12)

- [8].等离子喷涂陶瓷涂层的研究进展[J]. 热加工工艺 2009(08)

- [9].磁控溅射沉积TiN薄膜工艺优化[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [10].热处理对等离子喷涂316L不锈钢涂层组织和性能的影响[J]. 材料热处理学报 2015(S1)

- [11].沉积工艺参数对磁控溅射AlSn20Cu涂层性能的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2017(06)

- [12].热喷涂粒子形貌形成的研究进展[J]. 热加工工艺 2015(24)

- [13].基体温度与底层厚度对EB-PVD热障涂层性能的影响(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2013(S2)

- [14].沉积时间对磁控反应溅射制备TiO_2薄膜性能的影响[J]. 功能材料 2008(11)

- [15].截齿熔覆工艺研究[J]. 科技致富向导 2012(23)

- [16].双层辉光沉积TiN涂层的力学性能研究[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [17].离子镀过程中基体“热影响区”的演变及其对镀层的影响[J]. 金属学报 2018(03)

- [18].熔融TiAl合金纳米粒子在TiAl(001)基底表面凝结过程中微观结构演变的原子尺度模拟[J]. 物理学报 2015(24)

- [19].感应加热钎焊金刚石砂轮过程基体温度场变化分析[J]. 超硬材料工程 2015(06)

- [20].预热工艺对钢化玻璃性能的影响[J]. 渭南师范学院学报 2015(14)

- [21].TiN薄膜的制备及其纳米力学性能研究[J]. 苏州科技学院学报(自然科学版) 2011(01)

- [22].TiN薄膜的制备及其纳米力学性能研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [23].ZnO薄膜的脉冲激光沉积及性能研究[J]. 金属热处理 2008(05)

- [24].大气等离子喷涂7%氧化钇稳定氧化锆粒子沉积形貌分析[J]. 硅酸盐学报 2015(01)

- [25].EB-PVD制备ZrO_2涂层的微观组织结构研究[J]. 科学技术与工程 2012(20)

- [26].等离子体化学气相沉积法合成石英玻璃(英文)[J]. 硅酸盐学报 2008(04)

- [27].环境温度和碳纳米管拔出速度对天然橡胶基体温度的影响[J]. 橡胶工业 2020(07)

- [28].40Cr基体温度对激光熔覆Cr18Ni8Mo2Si的影响[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [29].Mg_2Ni贮氢薄膜的制备及组织结构研究[J]. 化工新型材料 2008(06)

- [30].能量输入对微区熔凝铜钢双金属组织和性能的影响[J]. 焊接学报 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/769cf7f2c47bab102b277d7f.html