# Mg-RE-Zr合金的细化机理及影响因素的研究

### 论文摘要

Mg-RE-Zr合金以其密度及性能上的优势,在汽车、航天、微电子等领域具有广阔的应用前景。本文采用光学显微镜、扫描子显微镜、XRD衍射分析仪及电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-AES）研究了原始Zr颗粒对晶粒细化的影响,Mg-RE-Zr合金中Zr的晶粒细化机理及不同凝固速度下Mg-RE-Zr合金的铸态组织变化。原始Zr颗粒对晶粒细化起重要作用。相同成分的Mg-33.3Zr中间合金中Zr颗粒的大小、密度、分布不同。Mg-33.3Zr中间合金中Zr主要以未溶解Zr颗粒呈团簇状弥散分布,Mg-Zr Master-1中Zr颗粒尺寸在013μm之间,Mg-ZrMaster-2中Zr颗粒尺寸在010μm之间。研究表明:随原始Zr颗粒平均尺寸由2.39μm减小到1.77μm,生成富Zr环的平均尺寸由24.89μm减小到16.68μm,富Zr环密度由313个/mm2增加到459个/mm2,晶粒平均尺寸从55μm降低到40μm。富Zr环的密度与18μm之间原始Zr颗粒的密度近似成正比关系,因此富Zr环的形成主要取决于原始Zr颗粒。镁合金中由于加入了RE和Zn,最大溶解Zr量从0.597%增加到0.98%。与Mg-Zr合金相比,WE43合金中富Zr环平均尺寸降低到10μm,富Zr环密度增加到759个/mm2,平均晶粒尺寸降低到20μm。溶解Zr的提高一方面促进了包晶温度附近Zr粒子的析出,促进了异质形核几率;另一方面增大了生长限制因子,抑制晶粒长大作用增强,从而细化晶粒。随着冷却速度从100℃/s降低至0.67℃/s,WE43合金的平均晶粒尺寸从9μm增加到52μm;富Zr环形貌依次演变为多层晕圈状、单层晕圈状、无晕圈状,快速凝固下主要为带状偏析机制形成晕圈状富Zr环,慢速凝固下主要为包晶反应及扩散控制形成无晕圈状富Zr环。随冷却速度的提高,富Zr环中心的未溶Zr核心的平均尺寸降低,原因是过冷度的增大降低了临界形核半径。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 镁合金分类及应用

- 1.3 镁合金晶粒细化的研究现状

- 1.3.1 含Al 镁合金晶粒细化方法

- 1.3.2 含Zr 镁合金晶粒细化

- 1.4 选题的目的及意义

- 1.5 论文主要研究内容

- 第2章 实验方法

- 2.1 引言

- 2.2 实验材料

- 2.3 实验方案

- 2.4 试样制备

- 2.4.1 Mg-Zr 二元合金熔化工艺

- 2.4.2 Mg-RE-Zr 合金熔化工艺

- 2.4.3 液淬试样制备

- 2.5 实验分析方法

- 2.5.1 试样制备

- 2.5.2 光学显微镜观察

- 2.5.3 扫描电镜观察

- 2.5.4 成分分析

- 第3章 镁锆中间合金对镁合金晶粒细化的影响

- 3.1 引言

- 3.2 Mg-33.3Zr 中间合金显微组织

- 3.3 Mg-Zr 二元合金显微组织

- 3.4 原始Zr 颗粒对富Zr 环及晶粒尺寸的影响

- 3.4.1 原始Zr 颗粒对富Zr 环密度的影响

- 3.4.2 原始Zr 颗粒对富Zr 环尺寸的影响

- 3.5 Mg-RE-Zr 合金组织形貌及物相分析

- 3.5.1 组织形貌

- 3.5.2 物相分析

- 3.6 Mg-RE-Zr 合金中Zr 的晶粒细化机制

- 3.7 本章小结

- 第4章 凝固速度对Mg-RE-Zr 合金晶粒细化的影响

- 4.1 前言

- 4.2 Mg-RE-Zr 合金显微组织

- 4.3 凝固速度对富Zr 环形态的影响

- 4.3.1 凝固速度对富Zr 环形貌的影响

- 4.3.2 富Zr 环形成过程

- 4.3.3 凝固速度对富Zr 环尺寸的影响

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高熵合金的制备方法及其应用进展[J]. 航空制造技术 2019(22)

- [2].低合金钛卷应用与展望[J]. 科技创新与应用 2019(36)

- [3].各类高熵合金的研究进展[J]. 功能材料 2019(12)

- [4].高熵合金抗氧化性能研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S2)

- [5].镁铝钆合金在空气中的氧化与燃烧[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [6].含稀土铂基合金的性能研究进展[J]. 贵金属 2019(S1)

- [7].高熵合金的力学性能及功能性能研究进展[J]. 材料热处理学报 2020(01)

- [8].影响6005A合金剥落腐蚀性能的因素研究[J]. 铝加工 2020(01)

- [9].高熵合金的耐蚀性与耐磨性研究进展[J]. 热加工工艺 2020(06)

- [10].轻质高熵合金的研究进展与展望[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].高熵合金的热处理综述[J]. 材料热处理学报 2020(05)

- [12].国内高熵合金制备技术的发展现状[J]. 科技经济导刊 2020(10)

- [13].高熵合金激光选区熔化研究进展[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [14].浅析合金成分及时效工艺对6082合金的影响[J]. 福建冶金 2020(04)

- [15].多组元高熵合金制备方法的研究现状[J]. 有色金属工程 2020(06)

- [16].高熵合金——打破传统的新型高性能多主元合金[J]. 中国资源综合利用 2020(08)

- [17].微波消解-电感耦合等离子体原子发射光谱法测定718合金中铝钴钛钒磷钨六种元素[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [18].增材制造技术制备高熵合金的研究现状及展望[J]. 材料导报 2020(17)

- [19].立方晶体结构高熵合金在低温条件下的力学行为研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2020(09)

- [20].高熵合金制备及热处理工艺研究进展[J]. 金属热处理 2020(10)

- [21].轻质高熵合金的研究现状与发展趋势[J]. 材料导报 2020(19)

- [22].轻质高熵合金的研究现状[J]. 材料导报 2020(21)

- [23].热处理对Mg-11Gd-3Y-0.6Ca-0.5Zr合金显微组织和腐蚀行为的影响[J]. 材料导报 2020(20)

- [24].高熵合金材料研究进展（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [25].高熵合金的研究进展[J]. 中国重型装备 2017(03)

- [26].Al-5.0Zn-3.0Mg-1.0Cu-0.1Zr合金的淬火敏感性[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2017(09)

- [27].体内外实验评估Mg-6Zn合金对肠上皮细胞紧密连接的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(11)

- [28].高熵合金制备方法进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [29].4J29合金金相组织和力学性能的研究[J]. 机电元件 2015(04)

- [30].高压处理对Cu-50.84Cr-0.48Al合金热扩散系数和热膨胀性能的影响[J]. 稀有金属 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/76c63aa074de58c6ea245758.html