# SAR回波模拟器的数据传输接口研究与设计

### 论文摘要

合成孔径雷达(SAR:Synthetic Aperture Radar)成像技术是雷达技术、现代电子技术和数字信号处理技术的有机结合。合成孔径处理的成像处理运算量非常巨大,要用硬件实现实时成像处理,除了需要高性能的处理芯片外,高性能的数据通信接口也是关键。PCI是一种高性能的计算机局部总线,拥有很高的传输速度,非常适合于图形、图像等高速外围设备的需要。因此基于PCI总线的通用信号处理机能够充分发挥数字信号处理器和PCI总线的优势,满足雷达信号实时处理、传输的要求,在现代雷达信号处理中得到广泛应用。由于SAR回波模拟器由DSPs并行信号处理板和FPGA信号卷积处理板组成,两块处理板之间的高速数据通信技术同样至关重要。基于LVDS高速串行技术的传输方案可以满足高速数据传输的要求,同时降低了互连总线的复杂度和系统成本。本文主要研究SAR回波模拟器中高速数据接口,主要内容包括以下方面:1.围绕PCI9054完成PCI总线接口设计,完成FPGA中PCI9054读写控制逻辑。2.完成了SAR回波模拟器信号处理机PCI驱动程序设计、编写以及调试,以及编写Windows下的测试控制程序。3.研究分析SAR回波模拟器中两块信号处理板的LVDS信号传输机制,及制定系统的初步硬件设计。调试结果表明,PCI总线接口逻辑、驱动程序与控制界面程序均基本满足系统设计的要求,能够实现系统的正常运行。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 合成孔径雷达模拟技术研究的现实意义

- 1.2 基于PCI 总线的SAR 回波模拟器的现实意义

- 1.3 LVDS 标准在雷达信号处理中的应用

- 1.4 项目背景及研究内容

- 1.5 本文结构安排

- 第二章 PCI 总线接口技术概述及方案选择

- 2.1 PCI 总线概述

- 2.1.1 PCI 总线系统结构及特点

- 2.1.2 PCI 总线信号

- 2.1.3 PCI 传输机制及总线操作

- 2.2 PCI 总线接口控制器

- 2.2.1 可编程逻辑器件实现

- 2.2.2 专用接口芯片实现

- 第三章 PCI9054 接口芯片简介及 LOCAL 端时序控制

- 3.1 PCI9054 简介及工作模式选择

- 3.1.1 PCI9054 的结构和性能

- 3.1.2 PCI9054 本地总线工作模式

- 3.1.3 PCI9054 从模式及 DMA 传输方式

- 3.2 FPGA 芯片 XC3S200 设计

- 3.2.1 XC3S200 芯片资源

- 3.2.2 EEPROM 加载配置

- 3.2.3 FPGA 模块设计

- 3.3 PCI9054 本地端的时序控制设计

- 3.3.1 FPGA 的读写时序设计

- 3.3.2 FPGA 的中断控制模块

- 3.3.3 PCI 总线接口数据通信调试

- 第四章 PCI9054 总线设备的驱动程序设计

- 4.1 Windows 驱动程序概述

- 4.1.1 驱动程序类型介绍

- 4.1.2 WDM 驱动程序的构成

- 4.1.3 WDM 驱动程序的特点

- 4.2 开发工具的选择

- 4.3 PCI 驱动程序功能设计

- 4.3.1 驱动程序功能和流程设计

- 4.3.2 驱动程序框架的建立

- 4.3.3 PCI 驱动程序的基本例程

- 4.3.4 PCI 内部寄存器及本地端存储器的访问

- 4.3.5 PCI 驱动程度的DMA 设计

- 4.4 PCI 驱动程序的中断编程

- 4.4.1 SAR 回波模拟器本地中断通知应用程序执行DMA 传输设计

- 4.4.2 驱动程序本地中断流程设计

- 4.5 驱动调试工具及方法

- 第五章 板级间的LVDS 数据传输研究

- 5.1 DSPs 并行信号处理板和 FPGA 信号卷积处理板的数据通信

- 5.1.1 LVDS 技术特点

- 5.1.2 LVDS 信号传输方案选择

- 5.2 DSPs 并行信号处理板 LVDS 信号发送端设计

- 5.2.1 TigerSHARC 系列DSP 链路口介绍

- 5.2.2 TigerSHARC 链路口通信要点

- 5.3 FPGA 信号卷积处理板LVDS 信号接收端设计

- 5.3.1 EP2S90F1020C4 实现链路口协议可行性分析

- 5.3.2 EP2S90F1020C4 链路口接收端设计

- 第六章 总结

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].全新模拟器投入轮胎研发测试,交付周期可缩短30%[J]. 橡塑技术与装备 2020(05)

- [2].交互式检索的用户模拟器研究综述[J]. 计算机工程与应用 2020(10)

- [3].5G平面波模拟器的研制与应用[J]. 电子技术应用 2020(07)

- [4].民用飞机工程模拟器设计与研制的关键技术研究[J]. 航空维修与工程 2020(07)

- [5].安卓模拟器软件行业亟需规范[J]. 电子技术与软件工程 2020(11)

- [6].基于动力定位应用的直翼桨模拟器开发[J]. 船舶 2020(04)

- [7].浮地忆阻模拟器的共模信号抑制能力分析原理与应用[J]. 电子元件与材料 2020(09)

- [8].电池模拟器技术综述[J]. 科技风 2019(02)

- [9].焊接模拟器在核电站焊工培训中的应用[J]. 金属加工(热加工) 2017(Z1)

- [10].拦网模拟器对毽球技战术训练效果的影响[J]. 南京体育学院学报(自然科学版) 2015(06)

- [11].逍遥安卓发布5.0安卓系统模拟器[J]. 计算机与网络 2016(15)

- [12].SimFrame医学模拟器[J]. 工业设计 2015(03)

- [13].微信“请”进模拟器 轻松提高微店工作效率[J]. 电脑爱好者 2017(20)

- [14].飓风模拟器[J]. 物理教学探讨 2009(11)

- [15].模拟器建设宏观管理问题初探[J]. 时代教育 2014(11)

- [16].声音模拟器[J]. 发明与创新(学生版) 2009(04)

- [17].快速上手——玩转电视游戏模拟器(二)[J]. 小雪花(小学生成长指南) 2011(10)

- [18].酷品[J]. 南方人物周刊 2011(34)

- [19].纤维支气管镜模拟器为主体气管插管培训系统的建立[J]. 继续医学教育 2020(03)

- [20].振荡型有界波模拟器特性阻抗的计算及其影响因素研究[J]. 高压电器 2020(02)

- [21].试飞模拟器在适航审定中的应用研究[J]. 科技视界 2020(17)

- [22].安卓模拟器应用取证[J]. 刑事技术 2019(04)

- [23].基于思科模拟器中常用路由协议的分析与应用[J]. 福建电脑 2017(05)

- [24].大型运输机工程模拟器设计与试验验证综述[J]. 航空科学技术 2015(12)

- [25].携玩模拟器发布 提高手游乐趣[J]. 计算机与网络 2016(08)

- [26].论工程模拟器与铁鸟试验台在飞机研制中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2014(33)

- [27].民用飞机工程模拟器设计[J]. 软件导刊 2015(01)

- [28].“月相变化模拟器”在模拟月相变化实验中的应用[J]. 实验教学与仪器 2018(S1)

- [29].船舶操纵模拟器的管理与维护[J]. 现代职业教育 2018(07)

- [30].一种负载模拟器的设计[J]. 机械工程师 2013(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/76e74800d1681f17e3cfbbea.html