# 环氧烷烃嵌入γ-丁内酯经扩环反应一步法合成内酯型冠醚

### 论文摘要

内酯型冠醚化合物因其具有特殊环状结构,被广泛地应用于分析、合成、催化等各个领域。以多甘醇,多甘醇二卤化物,二元酸酰卤,或羟基羧酸盐等非环起始物为原料,经分子内或分子间环化反应制备内酯型冠醚是目前较为常见的方法。本文主要研究在Al-Mg基复合物为基础的催化剂催化条件下,环氧烷烃嵌入γ-丁内酯（GBL）经扩环反应一步法合成内酯型冠醚,该合成方法新颖,步骤简捷。并探索在上述反应中添加模板剂,用模板法合成内酯型冠醚。通过实验得出如下结论:（1）探索了在LE系列催化剂催化条件下,环氧乙烷嵌入GBL经扩环一步法合成内酯型冠醚的反应。经FT-IR、ESI-MS、HPLC-（ESI）MS等表征方法对产物的结构进行分析,证实目标产物内酯型冠醚生成。对LE系列催化剂进行筛选,并重点研究了提高GBL转化率的适宜反应条件。即在催化剂LE-4的催化作用下,其加入量为目标产物的1%,体系初压0 MPa（表压）,反应温度155～165℃,n（EO） : n（GBL）=11:1,维持体系压力为0.5～0.6 MPa下,原料GBL的转化率高达91.2%。（2）在催化剂LP催化作用下,对环氧丙烷（PO）嵌入GBL经扩环一步法合成内酯型冠醚的反应进行探索。通过对反应后粗产物的FT-IR、HPLC-（ESI）MS、及络合性能的综合分析,证实目标产物内酯型冠醚生成。重点探索提高GBL转化率的适宜条件:150～160℃、0.5～0.6 MPa、n（PO） : n（GBL） = 13 : 1条件下GBL的转化率达到90.4%。（3）受模板法合成大环化合物的启示,在上述合成方法中添加模板剂,探索产物的分布性。重点考察了以KI、KBr、KCl、乙腈为模板剂,目标产物内酯型冠醚的存在及分布情况。经ESI-MS分析确定以KCl为模板剂较为合适。并在有无模板剂存在的反应条件下,对催化活性、反应温度、GBL转化率、副产物含量等方面进行比较。结果表明:在模板剂（KCl）的存在条件下反应温度下降10～20℃,原料GBL转化率提高7.45%,催化活性提高3.62%,同时副产物的含量也提高了4.76%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 含活泼氢的化合物的乙氧基化

- 1.1.1 乙氧基化催化剂类型及催化机理

- 1.1.2 乙氧基化反应的动力学研究

- 1.1.3 乙氧基化反应器的简介

- 1.2 不含活泼氢的化合物烷氧基化反应

- 1.2.1 月桂酸甲酯的烷氧基化反应

- 1.2.2 乙酸乙酯、丙烯酸甲酯的烷氧基化反应

- 1.2.3 直链酸酐的烷氧基化反应

- 1.3 环氧烷烃嵌入 γ-丁内酯扩环反应

- 1.3.1 冠醚的发展

- 1.3.2 内酯型冠醚的合成方法

- 1.3.3 冠醚的应用

- 1.4 立题的依据及主要研究内容

- 1.4.1 环氧烷烃嵌入内酯催化扩环反应—羧酸酯烷氧基化反应的扩展

- 1.4.2 模板法合成内酯型冠醚的设想

- 1.4.3 主要研究内容

- 第二章 环氧乙烷对γ-丁内酯催化扩环一步法合成内酯型冠醚

- 2.1 引言

- 2.2 主要试剂及实验仪器

- 2.2.1 主要试剂

- 2.2.2 主要实验仪器

- 2.3 实验部分

- 2.3.1 催化剂的制备

- 2.3.2 γ-丁内酯的乙氧基化合成工艺

- 2.4 分析

- 2.4.1 低加成产物的结构分析

- 2.4.1.1 红外光谱法（FT-IR）分析

- 2.4.1.2 电喷雾质谱法（ESI－MS）分析产物

- 2.4.2 高加成产物的结构分析

- 2.4.2.1 红外光谱法（FT-IR）分析

- 2.4.2.2 液相色谱－质谱联用（HPLC-（ESI）MS）分析产物

- 2.4.3 液相色谱定量分析－标准曲线法测定原料GBL 的转化率

- 2.4.4 液相色谱内加法定量分析副产物PEG 的百分含量

- 2.5 实验结果与讨论

- 2.5.1 低加成数产物结果的解析

- 2.5.1.1 产物红外光谱的分析

- 2.5.1.2 产物电喷雾质谱法（ESI－MS）分析

- 2.5.2 高加成数产物结果的解析

- 2.5.2.1 产物红外光谱的分析

- 2.5.2.2 液相色谱－质谱联用（HPLC-（ESI）MS）分析产物

- 2.5.3 催化剂的选择

- 2.5.4 反应条件对GBL 转化率的影响

- 2.5.4.1 反应温度对GBL 转化率的影响

- 2.5.4.2 投料比对原料GBL 转化率的影响

- 2.5.4.3 体系压力对原料GBL 转化率的影响

- 2.5.4.4 GBL 转化率的优化条件

- 2.5.5 环大小与催化剂催化活性关系的初步探讨

- 2.6 本章小结

- 第三章 环氧丙烷对γ-丁内酯催化扩环一步法合成内酯型冠醚

- 3.1 引言

- 3.2 主要试剂及实验仪器

- 3.2.1 主要试剂

- 3.2.2 主要实验仪器

- 3.3 实验部分

- 3.3.1 催化剂的制备

- 3.3.2 γ-丁内酯的丙氧基化合成工艺

- 3.4 分析

- 3.4.1 产物的结构分析

- 3.4.1.1 红外光谱法（FT-IR）分析

- 3.4.1.2 液质联用技术（HPLC-（ESI）MS）分析产物

- 3.4.1.3 内酯型冠醚络合金属离子紫外光谱的变化

- 3.4.2 液相色谱定量分析－标准曲线法测定原料GBL 的转化率

- 3.4.3 液相色谱内加法定量分析副产物PEG 的百分含量

- 3.5 实验结果与讨论

- 3.5.1 产物结果的解析

- 3.5.1.1 产物红外光谱的分析

- 3.5.1.2 液质联用技术（HPLC-（ESI）MS）分析产物

- 3.5.1.3 内酯型冠醚络合性能

- 3.5.2 催化剂的选择

- 3.5.3 反应条件对GBL 转化率的影响

- 3.5.3.1 反应温度对GBL 转化率的影响

- 3.5.3.2 体系压力对原料GBL 转化率的影响

- 3.5.3.3 投料比对原料GBL 转化率的影响

- 3.5.4 GBL 转化率的优化条件

- 3.6 本章小结

- 第四章 模板法合成内酯型冠醚

- 4.1 引言

- 4.2 主要实验及仪器

- 4.2.1 主要试剂

- 4.2.2 主要实验仪器

- 4.3 实验部分

- 4.3.1 催化剂的制备

- 4.3.2 模板剂的前处理

- 4.3.3 模板法合成内酯型冠醚的方法

- 4.4 分析

- 4.4.1 液质联用技术分析

- +-MS 分析产物的分布'>4.4.2 ESI+-MS 分析产物的分布

- 4.4.3 液相色谱定量分析－标准曲线法测定原料GBL 的转化率

- 4.4.4 液相色谱内加法定量分析副产物PEG 的百分含量

- +直径相匹配内酯型冠醚选择'>4.4.5 对与K+直径相匹配内酯型冠醚选择

- 4.5 实验结果与讨论

- 4.5.1 产物结构的分析

- 4.5.1.1 FT-IR 分析产物

- 4.5.1.2 液质联用技术分析产物

- 4.5.2 反应温度的确定

- 4.5.3 模板剂的筛选

- 4.5.3.1 模板剂对催化剂催化活性的影响

- 4.5.3.2 模板剂对产物分布的影响

- 4.5.4 模板剂（KCl）的量对原料GBL 转化率的影响

- 4.5.5 有/无模板剂对反应的影响

- 4.5.5.1 有/无模板剂对原料转化率、催化活性、副产物等影响

- 4.5.5.2 有/无模板剂对产物平均聚合度的影响

- 4.6 本章小结

- 全文结论

- 致谢

- 参考文献

- 硕士期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].植根深远的冠醚化学[J]. 化学工程师 2017(11)

- [2].新型冠醚及其金属配合物的合成及应用[J]. 合成材料老化与应用 2019(03)

- [3].4-硝基苯并-15-冠醚-5液液萃取分离锂同位素[J]. 盐湖研究 2019(03)

- [4].富马酰基桥联双冠醚的晶体结构及其对金属离子的选择键合[J]. 化学试剂 2016(05)

- [5].新型功能化桥链双冠醚的合成及其结构表征[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [6].C_(18)柱串联冠醚手性柱高效分离3种芳香族氨基酸对映体[J]. 分析化学 2017(03)

- [7].两种臂式荧光氮杂冠醚化学传感器[J]. 化学学报 2011(19)

- [8].三类双取代氮杂冠醚配合物的概述[J]. 科技创新导报 2014(17)

- [9].提篮型杯[4]芳烃冠醚的合成及其对铯离子络合性能的研究[J]. 化学研究与应用 2011(04)

- [10].基于冠醚的离子识别响应型智能材料研究新进展[J]. 化工学报 2013(01)

- [11].手性冠醚在手性识别中的应用研究进展[J]. 浙江化工 2013(05)

- [12].基于冠醚衍生物的索烃化学[J]. 有机化学 2012(12)

- [13].六氮杂大环双核镍冠醚配合物的合成与晶体结构[J]. 稀有金属与硬质合金 2011(02)

- [14].氮杂金属冠醚[J]. 化学进展 2008(11)

- [15].杯芳冠醚衍生物的发展与应用[J]. 江西化工 2019(02)

- [16].新型硫氮杂冠醚化合物的合成与表征[J]. 化学试剂 2012(03)

- [17].新型水溶性杯[4]-1,3-氮杂冠醚衍生物的合成及其催化性能[J]. 合成化学 2010(04)

- [18].超价碘(Ⅲ)烷·冠醚超分子相互作用的密度泛函理论研究[J]. 消费导刊 2008(04)

- [19].4个氮支套索冠醚的铕(Ⅲ)、铽(Ⅲ)配合物的合成及表征[J]. 兰州大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [20].水溶性冠醚主体分子的研究进展[J]. 广州化工 2017(02)

- [21].一种冠醚的热稳定性分析[J]. 广东化工 2013(23)

- [22].含酰胺基和酯基的新型杯[4]冠醚的合成及其对金属离子的识别能力[J]. 化学研究 2012(03)

- [23].基于冠醚环化二硫纶镍配合物的合成及其光电性能[J]. 合成化学 2016(01)

- [24].基于联萘酚的手性冠醚的合成及其晶体结构[J]. 化学研究 2011(06)

- [25].金属冠醚的合成进展[J]. 有机化学 2008(05)

- [26].一锅法合成含两种桥联链的杯[4]双冠醚和双杯[4]冠醚[J]. 有机化学 2012(01)

- [27].含吡啶杂环硫氮杂冠醚化合物的合成与表征[J]. 化学试剂 2013(07)

- [28].质谱法研究气相中18-冠醚-6与氨基酸的非共价相互作用[J]. 分析化学 2018(02)

- [29].三蝶烯双冠醚钳形主体与客体的选择性识别研究[J]. 分子科学学报 2018(03)

- [30].新型冠醚及其超分子配合物研究的新进展[J]. 应用化工 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/76f39e2e349daa3a2245deeb.html