# 生物质循环流化床气化炉实验及数值模拟研究

### 论文摘要

循环流化床生物质气化技术是一种先进的生物质能利用形式,其原料适应性广、处理量较大、可连续生产,其研究和应用对解决能源与环境问题具有重大的意义。本文对提升管内径100mm,高度5m的生物质循环流化床气化炉进行实验及数值模拟研究。通过冷态实验可知,引起系统循环量增大的因素有:一次风量的增大;颗粒粒径的减小;床内含料量的增多。引起提升管内压降增大的因素有:一次风量的减小;颗粒粒径的增大;床内含料量的增多。本文还对稻壳、锯末、棉杆颗粒料进行了流化性能测试实验,并通过添加河沙床料的方法改善了它们的流化性能。本文采用整体三维数值模拟的方法,在计算中考虑各部件间的相互影响,应用欧拉双流体粒子模型,采用Gidaspow相间动量交换模型,对生物质循环流化床气化炉在不同工况下的气固流动情况进行了模拟计算。模拟中得到的颗粒速度矢量图,证实了管内大尺度内循环的流动结构;得到了提升管内轴向和径向截面的颗粒体积分数图以及床内不同高度横截面的平均压力分布曲线。由模拟结果看出:提升管底部密相区颗粒体积分数较大,也是管内压差较大的部分,而提升管中上部过渡区和稀相区内颗粒体积分数较小且变化幅度很小,此部分压降也很小;整个循环流化床气化炉内形成了压力回路,使固体颗粒能够稳定地在床内循环;床内颗粒会形成尺度不一的团聚物,其会在短时间内形成并消散。热态气化运行实验以棉杆颗粒料为原料,以河沙作为床料。稳定运行时炉内温度较为平均且保持稳定;产品气在空气中能够稳定燃烧;产品气热值较低;由于气化炉规模较小,热损失较高,其他气化指标所显示的气化性能中等。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 引言

- §1-2 不同形式的生物质循环流化床气化炉的研究进展

- 1-2-1 外循环流化床生物质气化设备

- 1-2-2 内循环流化床生物质气化设备

- 1-2-3 双流化床生物质气化设备

- 1-2-4 几类循环流化床气化炉的对比及讨论

- §1-3 本文研究内容

- 第二章 生物质循环流化床气化炉冷态实验研究

- §2-1 循环流化床冷态试验系统

- 2-1-1 主体实验设备

- 2-1-2 送风系统

- 2-1-3 数据测量及采集系统

- §2-2 循环流化床气化炉在不同操作条件下的运行情况

- 2-2-1 不同一次风量下系统运行状态实验

- 2-2-2 不同床内固体含料量下系统运行状态实验

- 2-2-3 不同固体颗粒粒径下系统运行状态实验

- §2-3 不同生物质原料的流化特性实验

- §2-4 本章小结

- 第三章 气固两相流动的数学模型及数值模拟方法

- §3-1 气固两相流动数学模型

- 3-1-1 质量守恒

- 3-1-2 动量守恒

- 3-1-3 压力应变张量

- 3-1-4 两相粘度

- 3-1-5 颗粒温度

- 3-1-6 曳力系数

- §3-2 数值模拟中的离散方法

- 3-2-1 有限体积法的基本思想

- 3-2-2 有限体积法的求解方法

- §3-3 本章小结

- 第四章 循环流化床气化炉内部流场数值模拟及分析

- §4-1 床内流动区域的网格划分

- §4-2 数值模拟计算参数

- §4-3 模拟结果的分析及讨论

- 4-3-1 床内压力分布情况

- 4-3-2 随机失踪颗粒在床内的运动轨迹

- 4-3-3 床内固体颗粒分布情况

- 4-3-4 床内固体颗粒体积分数的分布

- 4-3-5 不同床内固体含料量下的对比模拟实验

- §4-4 本章小结

- 第五章 生物质循环流化床气化炉热态气化运行实验

- §5-1 循环流化床气化炉热态实验系统

- 5-1-1 气化炉主体实验设备

- 5-1-2 点火启动装置

- 5-1-3 加料装置

- 5-1-4 实验数据测量及采集系统

- §5-2 热态气化运行实验内容

- 5-2-1 实验原料

- 5-2-2 实验操作流程

- §5-3 热态气化运行实验结果及分析

- 5-3-1 气化炉内温度

- 5-3-2 气化炉内压差分布

- 5-3-3 产品气成分分析

- 5-3-4 气化实验主要评价参数

- §5-4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].气化炉的焊接[J]. 现代焊接 2012(02)

- [2].提高气化炉运行周期的探讨[J]. 西部煤化工 2010(02)

- [3].2#气化炉检修全面结束[J]. 西部煤化工 2008(01)

- [4].热负荷在壳牌气化炉炉温控制中的研究与应用[J]. 煤化工 2019(06)

- [5].一种煤粉气化炉运行问题的探讨与分析[J]. 化工管理 2020(05)

- [6].浙石化多喷嘴气化炉顺利掺焦并稳定运行[J]. 大氮肥 2020(02)

- [7].气化炉水冷壁急弯头设计[J]. 技术与市场 2020(06)

- [8].冲洗气化炉液位计造成液位低低跳车原因分析[J]. 氮肥与合成气 2020(03)

- [9].基于特征值分析的气化炉水冷壁轴向失稳研究[J]. 中国化工装备 2020(04)

- [10].气化炉堵渣问题浅析[J]. 大氮肥 2020(03)

- [11].壳牌气化炉饱和蒸汽产量和水汽密度相互校验模型及在炉温控制中的应用[J]. 煤炭加工与综合利用 2020(07)

- [12].关于煤化工气化炉渣资源化利用技术的探讨[J]. 能源与节能 2020(07)

- [13].振动筛在液态排渣气化炉上的工业应用[J]. 大氮肥 2020(04)

- [14].壳牌气化炉长周期运行仪表测控优化[J]. 仪器仪表用户 2019(12)

- [15].射流速度对多喷嘴干粉气化炉内反应流动的影响[J]. 化肥设计 2017(01)

- [16].气化炉细灰综合利用改造[J]. 化肥设计 2017(01)

- [17].新型气化炉的结构型式及制造特点[J]. 石油和化工设备 2017(03)

- [18].旋流式气化炉冷态流场数值模拟研究[J]. 轻工机械 2017(02)

- [19].气化炉装置远传液位计问题分析及防范措施[J]. 中国石油石化 2017(08)

- [20].关于气化炉下渣口堵渣的几点建议[J]. 化工管理 2017(25)

- [21].在线热备气化炉经济性论证分析[J]. 化工设计通讯 2017(09)

- [22].循环流化床气化炉安全联锁系统浅析[J]. 化工设计通讯 2017(09)

- [23].浅谈气化炉烧嘴故障的成因及措施[J]. 内蒙古石油化工 2017(08)

- [24].煤间接液化工艺中气化炉渣综合利用研究进展[J]. 洁净煤技术 2016(01)

- [25].试论壳牌气化炉的结构特点及操作维修[J]. 科技视界 2016(23)

- [26].循环流化床锅炉掺烧气化炉细渣分析[J]. 中国新技术新产品 2015(15)

- [27].专注的科研团队是“乡村气化炉”发展商强力后盾[J]. 致富时代 2009(01)

- [28].气化炉的陷阱[J]. 商业故事 2011(03)

- [29].气化炉吊装施工技术的优化设计[J]. 中国盐业 2013(06)

- [30].浅谈煤化工装置中气化炉的安装[J]. 新疆化工 2011(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/76f3c54af08e304c258e9606.html