# 松节油催化歧化反应的研究

### 论文摘要

以松节油为原料进行催化歧化反应的研究，在线跟踪分析松节油催化歧化反应过程中主要化学组成随时间和温度变化的关系，分析歧化反应产物的组成，寻找最佳歧化反应工艺条件，建立松节油催化歧化反应动力学模型。主要研究成果如下：采用美国Varian CP-3380型气相色谱仪分析松节油歧化产物的组成，色谱条件为BP×5毛细管色谱柱；氮气流速45mL·min-1；氢气流速30mL·min-1；空气流速300mL·min-1；载气柱前压0．07MPa；检测器温度523．15K；汽化室温度523．15K；分流比50：1；进样量0．01μL；灵敏度10；柱温为五阶程序升温通过均匀设计安排实验，考察搅拌转速、催化剂用量、松节油与硫酸的配比、反应温度、反应时间五个因素对松节油催化歧化反应的影响，获得了Pd／C催化歧化松节油的最佳工艺条件为：催化剂用量为0．2％（以松节油重量计）、松节油和硫酸体积比为1．0、反应温度393．15K、反应时间10h、搅拌转速500r·min-1、N2保护气，蒎烯平均转化率达98．03％、对伞花烃评产率达61．02％。以Pd／C和20％H2SO4为催化剂，在353．15K-393．15K五个水平下，对松节油催化歧化反应动力学进行研究，根据Arrhenius方程，经线性回归得到双环单萜开环异构反应、双环单萜加氢反应和单环单萜脱氢反应的指前因子k0以及反应活化能Ea，其值分别为k01=6．49×109h-1，k03=3．41×108h-1，k04=6．35×1010h-1；Eα1=77．86kJ·mol-1，Eα3=71．33 kJ·mol-1，Eα4=80．18kJ·mol-1，同时得到它们的反应速率常数分别为k1=6．49×109exp（-1126．4／T），k3=3．41×108exp（-1031．9／T），k4=6．35×1010exp（-1159．9／T）。结果表明，k值随着温度的升高而增大，在所考察温度范围内，单萜烯反应可近似看作一级反应（α1≈α3≈α4≈1）。根据建立的动力学方程及关联出的各参数进行模型检验，模型计算值与实验数据吻合良好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 文献综述

- 1.2.1 石油化工路线合成对伞花烃

- 1.2.2 以松节油为原料的路线合成对伞花烃

- 1.2.2.1 以单环萜烯类化合物为原料

- 1.2.2.2 以双环萜烯类化合物为原料

- 1.2.3 动力学研究方法

- 1.3 研究内容

- 第二章 松节油及其歧化产物的分析方法

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 原料与仪器

- 2.2.2 色谱条件的选择

- 2.2.3 色谱仪使用的操作步骤

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 GC条件

- 2.3.2 GC-MS条件

- 2.3.3 原料的化学组成

- 2.3.4 松节油歧化产物的化学组成

- 2.3.5 内标法与归一法的比较

- 2.4 小结

- 第三章 松节油催化歧化反应工艺条件的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 原料与试剂

- 3.2.2 主要仪器与设备

- 3.2.3 实验装置图

- 3.2.4 实验步骤

- 3.3 单因素实验设计

- 3.3.1 催化剂种类

- 3.3.2 Pd/C用量

- 3.3.3 酸种类

- 3.3.4 酸浓度

- 3.3.5 酸油比

- 3.3.6 搅拌速度

- 3.3.7 反应温度

- 3.3.8 反应时间

- 3.4 均匀实验设计

- 3.4.1 基本原理

- 3.4.2 设计步骤

- 3.4.3 均匀设计方案

- 3.5 结果与讨论

- 3.5.1 单因素实验结果

- 3.5.2 均匀实验结果

- 3.6 小结

- 第四章 松节油催化歧化反应动力学研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验条件

- 4.2.2 原料及主要实验仪器设备

- 4.2.3 实验步骤

- 4.3 扩散影响的消除

- 4.3.1 外扩散影响的消除

- 4.3.2 内扩散影响的消除

- 4.4 动力学反应网络的构建

- 4.5 结果与讨论

- 4.5.1 动力学实验结果

- 4.5.2 动力学参数的确定

- 4.5.3 反应活化能及指前因子的确定

- 4.5.4 模型参数估算结果讨论

- 4.5.5 模型检验

- 4.6 小结

- 第五章 结语与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].例析歧化反应中的强弱比较规律[J]. 中学化学 2017(10)

- [2].氯化亚铝真空歧化反应研究[J]. 轻金属 2014(10)

- [3].氯酸钠电化生产的歧化反应热计算[J]. 无机盐工业 2009(01)

- [4].例析歧化反应发生的判断方法[J]. 数理化学习(高中版) 2018(10)

- [5].反应精馏技术在二氯二氢硅逆歧化反应中的应用[J]. 内蒙古石油化工 2013(12)

- [6].歧化反应的应用现状及进展[J]. 化学世界 2008(06)

- [7].多相催化剂上烯烃交叉歧化反应[J]. 化学进展 2008(Z2)

- [8].锂离子电池多孔硅碳负极材料制备及其性质研究[J]. 世界有色金属 2018(15)

- [9].气相色谱-质谱法研究松节油直接催化异构-歧化反应[J]. 分析化学 2008(05)

- [10].歧化反应催化剂应用情况分析[J]. 广东化工 2014(18)

- [11].蓝色去哪儿了?[J]. 青少年日记(教育教学研究) 2017(12)

- [12].箭推法视角下对卤素含氧酸根歧化反应的思考[J]. 大学化学 2019(03)

- [13].MgO在WO_3/SiO_2催化烯烃歧化反应中的作用[J]. 化工进展 2014(12)

- [14].OCT反应器运行操作优化[J]. 生物化工 2017(05)

- [15].松香歧化金属类催化剂的研究及进展[J]. 广西林业科学 2011(03)

- [16].思茅松松香歧化反应活性[J]. 广西林业科学 2014(04)

- [17].催化歧化法合成羟基乙酸[J]. 精细石油化工 2013(01)

- [18].纳米镍催化剂在松香树脂酸歧化反应中的研究[J]. 辽宁林业科技 2008(06)

- [19].三氯氢硅歧化反应动力学研究[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2015(10)

- [20].有机锡化合物催化甲基苯基碳酸酯歧化反应合成碳酸二苯酯[J]. 高等学校化学学报 2014(10)

- [21].3,5-二甲基苯溴化镁修饰的ZSM-5催化剂乙苯歧化反应（英文）[J]. 无机化学学报 2017(12)

- [22].多相Mo基催化剂上烯烃歧化反应[J]. 石油学报(石油加工) 2015(02)

- [23].海洋生态系统中碘的分布及形态转化[J]. 海洋湖沼通报 2012(04)

- [24].用过氧化氢制取氧气[J]. 中学化学教学参考 2015(19)

- [25].丝光沸石-氧化铝双组元负载钼催化剂上的1-丁烯歧化反应[J]. 催化学报 2008(06)

- [26].用TG/FTIR/MS联用技术研究草酸钙分解过程中CO和CO_2的共逸出[J]. 分析仪器 2017(06)

- [27].三氯化铝催化有机硅单体副产共沸物歧化反应密度泛函理论研究[J]. 化工学报 2015(05)

- [28].一种新的能产生强SERS谱的金电极粗糙方法[J]. 广东化工 2010(12)

- [29].三氧化二铝在低价化合物法制备铝过程中的歧化行为研究[J]. 真空 2009(01)

- [30].Hβ负载磷钨酸催化剂上甲苯和均三甲苯烷基转移与歧化反应[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/76fdec1b10a302b1b61986d2.html