# 不压井作业管柱力学分析及应用

### 论文摘要

不压井作业是指用于在井筒内有油、气、或者水压力存在的情况下,不进行放喷,直接进行强行起下管柱的作业方式。该技术可应用于欠平衡钻井、侧钻、小井眼钻井、完井、试油、压裂和修井等作业中。国内外学者对石油钻采管柱进行了大量研究,但是对不压井这一特殊作业过程中管柱受力状态的研究还不够深入,由于不压井作业属于带压作业,所以对不压井作业管柱进行准确的力学分析和强度评价可以为现场安全施工提供理论依据。管柱在井筒内做轴向运动,其主要受到管柱自重、管柱内外流体介质压力、管柱底端的活塞力的作用;当管柱与井壁发生碰撞接触时,还会产生接触反力和摩擦力;作业机防喷器胶塞要对管柱施加一个抱紧力和摩擦力,此外作业机还要对管柱施加一个轴向下压力,当下压力和底端活塞力较大时,管柱会发生失稳屈曲。本文基于实测井眼轨迹,考虑到上述影响因素的综合作用,以确定许用下压力为目的,选取井口到井底的整体管柱作为研究对象,把不压井管柱离散成多个梁单元,运用间隙元模拟管柱与井壁之间的接触状态,采用有限元法来分析不压井作业管柱的纵横弯曲、拉压弯扭组合变形,建立了不压井作业管柱三维有限元力学分析模型。模型考虑了管柱组合中不同井下工具的影响以及起升、下放工况的影响,能够反映管柱的实际受力变形状态。基于上述模型以及理论方法,建立了管柱许用下压力判别准则,开发了不压井作业管柱力学分析软件。运用软件对几口井的带压井作业管柱进行数值模拟计算,该结果与实测数据基本吻合,且符合管柱受力以及变形规律,验证了理论分析方法的正确性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 一、本课题研究目的和意义

- 二、国内外研究发展状况

- 三、主要研究内容

- 第一章 不压井管柱力学分析模型

- 1.1 不压井管柱受力状态描述

- 1.1.1 不压井作业工况及管柱结构

- 1.1.2 不同工况下不压井管柱的受力状态分析

- 1.2 整体不压井管柱力学分析模型

- 1.2.1 不压井管柱结构和边界条件简化

- 1.2.2 不压井管柱外载荷及计算公式

- 1.3 不压井管柱稳定性分析模型

- 1.4 小结

- 第二章 不压井管柱力学分析理论与方法

- 2.1 不压井管柱几何非线性分析的梁单元

- 2.1.1 局部坐标系中空间梁单元分析

- 2.1.2 坐标转换与整体分析

- 2.2 不压井管柱与套管内壁接触分析的间隙元

- 2.2.1 套管内不压井管柱接触非线性分析的间隙元

- 2.2.2 套管内不压井管柱碰撞接触动力间隙元

- 2.3 不压井管柱瞬态动力学方程及求解

- 2.4 不压井管柱稳定性分析

- 2.5 不压井管柱许用下压力判定准则

- 2.5.1 游动下压卡瓦以下未支撑段管柱失稳判别条件

- 2.5.2 套管内管柱许用下压力的摩阻力判别条件

- 2.5.3 不压井管柱在复杂载荷作用下许用下压力的强度条件

- 2.6 小结

- 第三章 不压井管柱软件编制

- 3.1 软件概述

- 3.2 软件结构

- 3.3 软件运行规则及界面

- 3.4 小结

- 第四章 不压井管柱受力状态影响因素分析及计算实例

- 4.1 不压井管柱受力状态影响因素分析

- 4.1.1 流体介质对管柱受力状态的影响规律

- 4.1.2 井型对管柱受力状态的影响规律

- 4.1.3 套压对管柱受力状态的影响规律

- 4.1.4 游动下压卡瓦以下未支撑段管柱长度与临界载荷变化率研究

- 4.2 计算实例分析及应用

- 4.2.1 南218-308 井计算实例

- 4.2.2 葡扶199-751 井计算实例

- 4.3 小结

- 结论与认识

- 参考文献

- 发表文章目录

- 攻读硕士学位期间参与的科研项目

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].不压井修井作业装备发展现状浅析[J]. 化工管理 2016(21)

- [2].三元复合驱不压井技术研究[J]. 价值工程 2012(13)

- [3].井下液压式不压井装置[J]. 石油机械 2008(09)

- [4].不压井装置承载结构应力分析及强度评价[J]. 石油矿场机械 2012(01)

- [5].不压井设备承载结构设计及强度分析[J]. 科学技术与工程 2012(06)

- [6].井下作业施工过程中的不压井不放喷作业技术措施研究[J]. 化工管理 2019(33)

- [7].不压井带压作业现状与发展浅析[J]. 科学技术创新 2017(25)

- [8].不压井井下控制阀研制与应用[J]. 石油矿场机械 2013(08)

- [9].不压井井口装置的结构优化设计[J]. 石油化工高等学校学报 2014(03)

- [10].三元复合驱不压井技术研究[J]. 石油机械 2011(08)

- [11].气井不压井配套技术应用实践[J]. 科学技术创新 2019(22)

- [12].浅谈不压井带压作业技术的发展[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(12)

- [13].不压井更换油气井主控阀技术[J]. 石油矿场机械 2012(02)

- [14].补层-转抽不压井一体化管柱技术[J]. 断块油气田 2008(03)

- [15].国内不压井(带压)作业技术应用现状探讨[J]. 中外能源 2009(06)

- [16].浅谈不压井防喷带压作业装置[J]. 中国石油和化工标准与质量 2014(02)

- [17].不压井修井作业技术在苏东气田的应用评价[J]. 石油化工应用 2012(07)

- [18].不压井修井装置举升系统液压控制方案设计[J]. 石油机械 2008(09)

- [19].不压井作业装备安全控制技术研究[J]. 江汉石油科技 2013(04)

- [20].油管电缆桥塞最佳火药量的设计与应用[J]. 甘肃石油和化工 2013(02)

- [21].油井不压井作业技术研究[J]. 职业技术 2011(08)

- [22].顶驱钻机用不压井起下钻装置的实验研究[J]. 钻采工艺 2015(02)

- [23].不压井起下管柱作业技术推广应用前景分析探讨[J]. 广东化工 2011(04)

- [24].不压井作业过程中管柱力学分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2011(S1)

- [25].对不压井作业技术的几点认识[J]. 内蒙古石油化工 2011(05)

- [26].不压井防喷带压作业装置在长庆油田的应用[J]. 石油机械 2009(06)

- [27].不压井作业管柱下压力分析及应用[J]. 石油矿场机械 2011(03)

- [28].克拉2-14井成功实施不压井更换采气树作业[J]. 石油钻采工艺 2010(05)

- [29].不压井修井作业起下管柱装置发展及典型结构[J]. 石油矿场机械 2012(04)

- [30].压裂投产不压井作业一体化管柱[J]. 钻采工艺 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/774505cd962eb3cb6866c5f6.html