# 二维襟翼缝道外形的气动优化设计研究

### 论文摘要

随着现代商用运输机的飞行速度越来越快，增升装置的性能显得越来越重要。富勒襟翼是一种常用的后缘襟翼，它比普通单缝襟翼的升力增量更大，而比双缝或多缝襟翼的结构和运动机构简单，更有利于升力的优化，在大型民用飞机上有着越来越多的应用。本文首先使用二次曲线法对襟翼外形曲线分为三段进行描述；然后使用ESI-CFD软件对两段翼型的网格模型进行建模并使用SST-k-ω湍流模型进行计算；接着通过增加襟翼的弦长、偏角，优化缝道参数以及修改襟翼几何外形三个步骤来提高襟翼的升力增量；最后对三维带襟翼的机翼网格模型进行了建模和计算，并对结果进行了分析。研究结果表明：增加襟翼的弦长和偏角可以大幅提高襟翼的升力增量，优化缝道参数、修改襟翼外形可以使两段翼型的最大升力系数提高。在缝道优化阶段，当两段翼型攻角较小时，主翼的尾迹流无法对襟翼的分离起到足够的抑制作用，襟翼的分离情况比较严重；当两段翼型的攻角加大的时候，由于襟翼和主翼后缘在来流方向上距离减小，主翼的尾迹流动对襟翼分离流动的抑制作用加大，而缝道流动速度增加，襟翼的分离减小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 增升装置及应用

- 1.3 CFD 技术的应用

- 1.4 本文的主要工作

- 第二章 襟翼与缝道外形的参数化建模

- 2.1 飞机自由曲面/曲线的数学建模方法

- 2.1.1 参数化方法种类

- 2.1.2 二次曲线法

- 2.2 襟翼外形曲线的数学模型

- 2.2.1 曲线 1-2-3 段

- 2.2.2 曲线 3-4-5 段

- 2.2.3 曲线 5-6 段

- 2.3 襟翼舱外形曲线的数学模型

- 2.3.1 曲线 3'-4'-5'段

- 2.3.2 曲线 1'-2'-3'段

- 2.4 襟翼缝道外形的参数化模型

- 2.4.1 襟翼外形控制变量

- 2.4.2 襟翼舱外形控制变量

- 2.5 本章小结

- 第三章 襟翼气动网格生成及流场模拟

- 3.1 CFDRC 软件的简介

- 3.2 网格技术

- 3.2.1 结构网格

- 3.2.2 对接网格

- 3.2.3 嵌套网格

- 3.3 基于襟翼外形的气动网格生成技术

- 3.3.1 基本翼型的气动网格生成

- 3.3.2 两段翼型的气动网格生成

- 3.4 流场模拟

- 3.4.1 湍流数值模拟方法

- 3.4.2 湍流模型

- 3.4.3 计算条件设置

- 3.4.4 计算结果

- 3.5 本章小结

- 第四章 襟翼外形以及缝道的优化

- 4.1 襟翼缝道优化的物理意义

- 4.2 襟翼弦长参数的改进

- 4.2.1 襟翼弦长与偏角的增加

- 4.2.2 网格划分及气动计算

- 4.3 襟翼缝道参数的改进

- 4.4 襟翼气动外形的改进

- 4.5 结果的比较及讨论

- 4.6 本章小结

- 第五章 三维机翼气动网格建模的初步研究

- 5.1 三维机翼的网格生成

- 5.2 边界设置

- 5.3 计算以及结果

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结和展望

- 6.1 本文总结

- 6.2 进一步的研究

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].某型飞机铁鸟内襟翼的定位安装方案研究[J]. 科技视界 2020(13)

- [2].基于光纤传感的襟翼操纵载荷试飞技术[J]. 航空学报 2020(04)

- [3].大型民用客机襟翼运动同步性计算分析[J]. 科技视界 2020(17)

- [4].民用飞机襟翼电子控制装置需求及控制仿真[J]. 航空工程进展 2020(03)

- [5].某型机襟翼系统指示问题分析与研究[J]. 国防制造技术 2018(04)

- [6].某型飞机襟翼舱结构损伤研究及改进[J]. 新技术新工艺 2017(03)

- [7].飞机襟翼控制系统故障分析及改进设计[J]. 航空科学技术 2013(06)

- [8].低雷诺数下双元素翼帆的襟翼几何参数对其推进特性影响研究[J]. 推进技术 2020(11)

- [9].飞机襟翼作动器维修测试系统方案设计[J]. 航空维修与工程 2017(03)

- [10].基于多岛遗传算法的襟翼优化[J]. 热能动力工程 2017(S1)

- [11].襟翼高度对风力机气动性能影响[J]. 太阳能学报 2020(11)

- [12].某型公务机襟翼控制系统设计载荷分析[J]. 科学技术创新 2020(05)

- [13].某型飞机襟翼操纵钢索断裂原因分析[J]. 民航学报 2018(03)

- [14].襟翼驱动器输出加载系统建模与仿真[J]. 机床与液压 2017(13)

- [15].襟翼非对称故障模式建模与仿真研究[J]. 测控技术 2019(11)

- [16].随机风况下襟翼闭环载荷控制的数值研究[J]. 工程热物理学报 2017(06)

- [17].波音787系列飞机襟翼手柄等效安全研究[J]. 科技视界 2017(08)

- [18].襟翼缝道参数分析及优化[J]. 科技创新导报 2015(35)

- [19].基于安全性分析的民用飞机襟翼倾斜设计[J]. 机械设计与制造工程 2017(05)

- [20].某型飞机襟翼反弹故障分析[J]. 航空维修与工程 2010(02)

- [21].内吹式襟翼几何参数影响研究与优化设计[J]. 西北工业大学学报 2020(01)

- [22].某型飞机襟翼锁定故障分析[J]. 航空维修与工程 2019(09)

- [23].襟翼偏转翼伞气动性能数值模拟分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2017(04)

- [24].二维襟翼气动设计研究[J]. 教练机 2015(04)

- [25].后缘弧形襟翼的气动特性研究[J]. 飞行力学 2018(01)

- [26].某型飞机襟翼机构显示动力学仿真研究[J]. 科技视界 2016(17)

- [27].提供飞机高升力的襟翼[J]. 大飞机 2020(05)

- [28].分离式尾缘襟翼翼缝影响机理及其改型研究[J]. 动力工程学报 2020(10)

- [29].尾缘襟翼缝隙大小对风力机翼型气动性能的影响[J]. 空气动力学学报 2018(01)

- [30].襟翼轴车加工工艺[J]. 船舶工程 2012(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/774e5b40754b634ac62aaaaa.html