# 特高压直流输电线路电磁场的精确计算

### 论文摘要

特高压直流输电线路周围的电磁环境越来越引起人们的重视,它也是特高压直流输电线路设计、建设和运行中必须重点考虑的问题。因此,对于特高压直流输电线路周围电磁环境的理论估计和分析具有重要的理论和实际意义。本文基于有限元法原理,建立了考虑大地介电常数和大地电阻率影响的特高压直流输电线路周围空间合成场强的计算方法。对于特高压直流输电线路周围磁场强度的计算,本文基于有限元法原理,建立了考虑大地磁导率影响的特高压直流输电线路周围磁场强度的计算方法。利用建立的方法,对于±800kV特高压直流输电线路,系统地计算分析了大地介电常数和大地电阻率对大地表面和线路周围空间合成场强的影响,以及大地磁导率对大地表面磁场强度的影响。计算结果表明,对于空间合成场强,考虑不同介电常数与传统方法时的结果相比,单极情况下导线周围电场最大误差约27%,双极情况下导线周围电场最大误差约48%,考虑不同大地电阻率与认为大地为良导体时的结果相比,空间电场最大误差约14%,因此精确计算特高压直流输电线路周围空间合成场强,考虑大地介电常数和大地电阻率的影响是必要的。对于空间磁场强度,不考虑大地影响时的结果与考虑大地影响时的结果有明显的差异,因此精确计算特高压直流输电线路周围磁场强度,考虑大地磁导率的影响也是必要的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的背景与意义

- 1.1.1 直流输电的发展

- 1.1.2 特高压直流输电对环境的影响

- 1.2 特高压直流输电线路周围电磁场的计算方法

- 1.2.1 电场的计算方法

- 1.2.2 磁场的计算方法

- 1.3 本文的主要工作

- 第二章 特高压直流输电线路电磁场的计算方法

- 2.1 特高压直流输电线路合成场强计算方法

- 2.1.1 特高压直流输电线路合成场强计算的数学模型

- 2.1.2 计算方法

- 2.1.3 计算步骤

- 2.1.4 边界条件

- 2.2 特高压直流输电线路磁场计算方法

- 2.2.1 直流输电线路周围磁场数学模型

- 2.2.2 大地磁导率的影响

- 2.3 小结

- 第三章 程序开发及实例验证

- 3.1 程序功能

- 3.2 分裂导线表面等效起晕场强

- 3.3 几个重要参数的选取

- 0'>3.3.1 导线表面起晕场强E0

- +/-'>3.3.2 正负离子迁移率K+/-

- pn'>3.3.3 正负离子复合系数Rpn

- 3.4 实例验证

- 3.5 小结

- 第四章 电磁场计算

- 4.1 ±800kV直流输电线路工程概况

- 4.2 单极特高压直流输电线路合成场强的计算

- 4.2.1 不同大地介电常数下导线周围的空间场强

- 4.2.2 导线周围空间电场随大地电阻率的变化

- 4.3 双极特高压直流输电线路合成场强的计算

- 4.4 单极特高压直流输电线路磁场的计算

- 4.4.1 考虑大地磁导率与不考虑大地磁导率结果对比

- 4.4.2 考虑不同大地磁导率结果对比

- 4.5 双极特高压直流输电线路磁场的计算

- 4.6 小结

- 第五章 总结

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

- 学位论文评阅及答辩情祝表

### 相关论文文献

- [1].陕北-湖北特高压直流工程开工 总投资185亿元[J]. 变压器 2020(03)

- [2].陕北——湖北特高压直流工程湖北段项目正式开工[J]. 电世界 2020(04)

- [3].虚拟现实技术在特高压直流技术培训中的应用[J]. 中国新技术新产品 2020(16)

- [4].特高压直流输电线路带电作业培训全过程安全管控研究[J]. 智能城市 2019(22)

- [5].浅谈特高压直流工程建设安全管理措施[J]. 价值工程 2016(36)

- [6].±800kV特高压直流输变电工程节能评估方法[J]. 湖南电力 2016(04)

- [7].浅谈±1000kV特高压直流在我国电网应用的可行性[J]. 科技风 2017(12)

- [8].好事多磨的最后一跨——±800千伏酒泉-湖南特高压直流工程鄂Ⅰ标段全线贯通纪实[J]. 华北电业 2017(05)

- [9].特高压直流分层接入交流电网[J]. 电力工程技术 2017(04)

- [10].特高压直流保护系统 现场测试装置完成首次试点应用[J]. 云南电力技术 2020(01)

- [11].巴西±800kV特高压直流工程电气二次设计与国内的差异分析研究[J]. 电工技术 2020(13)

- [12].特高压直流输电线环境电/磁场暴露生物非热效应[J]. 高电压技术 2016(11)

- [13].内蒙古特高压直流线路基础防沙治沙的思考与研究[J]. 中国电力企业管理 2016(21)

- [14].国内首次两条特高压直流同跨同档500kV线路[J]. 电源世界 2017(04)

- [15].±800kV特高压直流线路带电作业分析[J]. 通讯世界 2015(24)

- [16].±800kV特高压直流线路带电作业研究现状分析[J]. 电工材料 2013(04)

- [17].±1100kV特高压直流支柱绝缘子关键技术[J]. 电力建设 2012(11)

- [18].向家坝—上海±800kV特高压直流示范工程全线带电成功[J]. 东北电力技术 2010(01)

- [19].特高压直流示范工程将全面建设[J]. 电力设备 2008(01)

- [20].特高压直流保护系统 现场测试装置完成首次试点应用[J]. 云南电力技术 2019(06)

- [21].陕北——湖北特高压直流工程开工，总投资185亿元[J]. 电力设备管理 2020(03)

- [22].特高压直流输电线路工程建设过程中临时占地范围探讨[J]. 中国水土保持 2020(04)

- [23].浅谈特高压直流接地极对高速铁路的影响[J]. 机电信息 2019(20)

- [24].山火引发特高压直流双极相继闭锁的原因分析[J]. 现代工业经济和信息化 2017(20)

- [25].特高压直流系统单极闭锁外特性建模及仿真研究[J]. 陕西电力 2017(02)

- [26].特高压直流工程财务管理模式实践与创新研究[J]. 经济研究参考 2016(57)

- [27].国内首次两条特高压直流同时跨越同档500千伏线路[J]. 变压器 2017(05)

- [28].±800kV特高压直流线路带电作业研究现状分析[J]. 电工电气 2013(11)

- [29].鲁固特高压直流黄河跨越点选择[J]. 山东电力技术 2019(06)

- [30].提升金沙江二期特高压直流外输电举措[J]. 四川电力技术 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/77596f5ab3f753ee4108420d.html