# 太阳能路灯系统控制器研究及设计

### 论文摘要

在光伏发电应用领域,太阳能路灯作为一种独立的光伏发电系统具有重要的地位,它具有安全、环保、节能的特点。白天日照充足时,光伏电池发电,给蓄电池充电,晚上蓄电池放电,向路灯提供电能。典型的太阳能路灯系统是由光伏电池、蓄电池、负载和控制器组成,其中蓄电池是最容易受损和消耗的环节。从一定程度上来讲,太阳能路灯照明系统的优劣是由蓄电池的好坏决定的。为了更好的保护蓄电池,最大限度的延长蓄电池的使用寿命,本文研究设计了一种基于单片机AT89S52的太阳能路灯充放电控制器。白天在控制器的作用下,光伏电池给蓄电池充电,根据蓄电池电压采样数值,自动调整充放电方式,控制充电电路的通断,防止过充。夜间在控制器的作用下蓄电池给路灯提供电能,控制放电通路的通断,防止过放。本文的主要工作如下:1简单介绍了太阳能路灯控制器的作用和国内外的研究现状,分析了目前市场存在的控制器的优缺点。2介绍了太阳能路灯系统储能环节的作用和系统对储能的基本要求。研究了铅酸蓄电池的工作原理及充放电特性,介绍了影响太阳能路灯系统铅酸蓄电池使用寿命的因素,并对铅酸蓄电池的充放电控制方法进行了详细的分析和研究。3根据蓄电池的充放电特性设计了太阳能路灯充放电控制器。给出了系统的硬件设计方案,详细的论述了各模块硬件电路设计,包括电源电路、电压采样电路和显示电路等。利用C语言编写了相应的软件程序,给出了程序流程图,对控制器的关键模块给出了具体的C语言程序代码。4制作了印制电路板,进行了元器件焊接并对系统整体进行测试。经过试验测试,系统运行良好,基本达到了预期的效果。5对系统整体设计进行总结,提出了今后的改进方案。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- §1.1 课题研究背景及意义

- §1.2 国内外研究现状及发展动态

- §1.3 本文的主要工作及结构

- 第二章 太阳能路灯系统的能量管理

- §2.1 太阳能路灯系统储能作用及基本要求

- §2.2 铅酸蓄电池的基本结构和充放电特性

- §2.2.1 基本结构

- §2.2.2 铅酸蓄电池的基本特性

- §2.2.3 铅酸蓄电池的充放电特性

- §2.3 太阳能电池的基本结构及其特性

- §2.3.1 太阳能电池的基本原理和特性

- §2.3.2 太阳能电池的电特性

- §2.4 铅酸蓄电池的充放电控制基本原理

- §2.4.1 影响铅酸蓄电池使用寿命的因素及其长寿命的使用原则

- §2.4.2 铅酸蓄电池充电控制方法

- §2.4.3 铅酸蓄电池放电控制方法

- §2.5 本章小结

- 第三章 太阳能路灯系统控制器硬件设计

- §3.1 太阳能路灯控制器设计要求

- §3.2 太阳能路灯控制器硬件设计

- §3.2.1 系统智能控制模块

- §3.2.2 电源电路模块设计

- §3.2.3 采样模块设计

- §3.2.4 键盘控制和显示电路

- §3.2.5 充放电控制电路设计

- §3.2.6 硬件电路的保护功能设计

- §3.3 本章小结

- 第四章 太阳能路灯系统控制器软件设计

- §4.1 系统主程序

- §4.2 判断子程序

- §4.3 白天子程序

- §4.4 夜间子程序

- §4.5 键盘控制及显示子程序

- §4.6 本章小结

- 第五章 PCB 设计和系统测试

- §5.1 PCB 设计

- §5.2 系统测试

- §5.3 本章小结

- 第六章 总结

- 6.1 本论文工作小结

- 6.2 存在问题及改进措施

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].韩国成功开发电动汽车用铝合金蓄电池罩[J]. 铝加工 2019(06)

- [2].通信蓄电池远程在线充放电系统的研究[J]. 通信电源技术 2019(12)

- [3].蓄电池固定机构的研究[J]. 内燃机与配件 2019(24)

- [4].蓄电池在线监测系统的实践应用和效果[J]. 通信电源技术 2019(12)

- [5].蓄电池在通信供电系统的使用维护[J]. 技术与市场 2020(02)

- [6].通信基站蓄电池备电方案分析与探讨[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [7].杭州地铁5号线蓄电池工程车使用策略探讨[J]. 技术与市场 2020(03)

- [8].电动物流车蓄电池支架优化设计[J]. 湖北汽车工业学院学报 2020(01)

- [9].城轨车辆镍镉蓄电池维保与车载充放电探讨[J]. 中国标准化 2019(S2)

- [10].便携式飞机蓄电池加温控制系统检测装置[J]. 中国新技术新产品 2020(05)

- [11].蓄电池“注册”的操作步骤与意义[J]. 汽车与配件 2020(08)

- [12].城市轨道交通车辆回送车蓄电池火灾分析与防范措施[J]. 城市轨道交通研究 2020(04)

- [13].浅谈段场工艺设备各类蓄电池的管理方法[J]. 装备维修技术 2020(02)

- [14].一种整车蓄电池匹配设计方法[J]. 汽车电器 2020(06)

- [15].通信蓄电池健康度综合评价方法研究[J]. 计算机与数字工程 2020(04)

- [16].浅析船舶蓄电池的选型与布置[J]. 船舶标准化工程师 2020(04)

- [17].匈牙利调车机车蓄电池柜结构设计[J]. 技术与市场 2020(09)

- [18].杭州地铁1号线七堡车辆段蓄电池间改造设计启示[J]. 中国勘察设计 2020(08)

- [19].徐州蓄电池工程车机械间通风系统研究[J]. 技术与市场 2020(09)

- [20].电梯停电应急救援装置中蓄电池管理研究[J]. 机电工程技术 2020(S1)

- [21].常承立40年追梦路:让蓄电池长寿[J]. 班组天地 2020(06)

- [22].保时捷Taycan高新技术剖析与维修（二）[J]. 汽车维修技师 2020(10)

- [23].纯电动汽车辅助蓄电池选型方案设计[J]. 汽车实用技术 2020(20)

- [24].沈阳蓄电池研究所[J]. 蓄电池 2019(02)

- [25].浙江省蓄电池商会成立 南都、马瑞利领衔[J]. 汽车与配件 2019(12)

- [26].聊聊蓄电池的那点事儿12 2017“年终总结”篇[J]. 汽车维修与保养 2017(12)

- [27].冬季蓄电池的维护保养[J]. 农业装备技术 2018(01)

- [28].沈阳蓄电池研究所[J]. 蓄电池 2018(01)

- [29].沈阳蓄电池研究所[J]. 蓄电池 2018(04)

- [30].远离蓄电池没电的尴尬[J]. 汽车与驾驶维修(汽车版) 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/778ab0dbb741e28f36da7c1a.html