# 混煤燃烧特性及优化配比研究

### 论文摘要

根据我国国情及煤炭资源分布的特点,目前电站锅炉不可能只燃用某单一煤种,而是燃用由多个煤矿提供、按一定比例掺混的混煤。混煤的掺烧一个极其复杂的物理化学过程,各因素指标之间相互影响、相互制约。如果煤种选取不合适,掺混不合理,将给锅炉的安全、经济运行带来燃烧不稳定、结渣加剧、污染物排放升高等问题。因此,混煤的合理掺混对火电厂的安全、经济运行意义重大。本文选用煤质特性相差较大的煤炭坝煤和息峰煤为研究对象,并围绕两单煤及其不同比例的混煤的燃烧特性和结渣特性展开,从热重实验和灰熔融性实验中得到影响混煤掺混的参数指标,采用TOPSIS决策方法得到最佳掺混比例,并利用LabVIEW软件实现了混煤优化配比的决策计算。本文研究的主要内容如下:1、利用热重分析仪对两单煤及其不同比例的混煤进行热重实验,得到不同配比下混煤的着火和燃烧规律;从热重曲线和动力学方程出发,对混煤的燃烧特性进行研究。具体参数指标包括:可燃性指数、稳燃性指数、燃烧综合性指标和活化能。2、在灰熔点测试仪上对各煤灰熔融特性进行实验研究,采用灰色理论中灰色聚类决策法与模糊TOPSIS相结合分析预测不同配比下混煤灰的结渣强弱。3、从煤质本身的特性出发,同时考虑混煤的着火、发热量和结渣情况,以及机组运行的经济性,采用TOPSIS决策方法确定了混煤的最佳配比方案;利用LabVIEW软件实现了优化混煤配比的决策计算,其界面清晰、操作简单。最后,对全文的工作内容进行了总结,并对混煤配比及燃烧特性今后的研究工作提出了初步建议,希望能为电厂混煤的掺混提供理论依据和技术支持。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 国内混煤燃烧技术研究状况

- 1.3 国外混煤研究现状

- 1.4 本论文研究的主要内容

- 第二章 混煤燃烧特性的热重实验研究

- 2.1 实验煤样的选取和制备

- 2.1.1 实验煤样的选取

- 2.1.2 实验煤样的制备

- 2.2 实验煤样的常规分析

- 2.2.1 实验煤样的工业分析

- 2.2.2 实验煤样的元素分析

- 2.2.3 实验煤样的发热量分析

- 2.3 热重实验及结果分析

- 2.3.1 实验仪器介绍

- 2.3.2 热重分析仪的工作原理

- 2.3.3 热重分析系统的影响因素

- 2.3.4 热重曲线分析

- 2.3.5 实验条件及过程

- 2.3.6 实验结果分析

- 2.4 混煤燃烧特性分析

- 2.4.1 着火特性分析

- 2.4.2 综合燃烧特性研究

- 2.4.3 燃烧动力学参数分析

- 2.4.4 燃烧特性指数G F

- 2.5 小结

- 第三章 TOPSIS 方法与灰色系统理论

- 3.1 TOPSIS 决策方法理论

- 3.2 TOPSIS 决策分析步骤

- 3.3 灰色系统理论

- 3.4 基于TOPSIS 法的灰色系统理论

- 3.5 灰色聚类算法步骤

- 3.6 模糊TOPSIS 求解步骤

- 3.7 小结

- 第四章 混煤结渣特性的实验研究及结渣强度预测

- 4.1 常用结渣指标与煤灰结渣特性的关系

- 4.1.1 根据单一成分判别煤灰结渣特性

- 4.1.2 根据灰熔点温度进行预测

- 4.1.3 碱酸比B/A、沾污指数R 及硅比 G

- 4.1.4 综合结渣指数 R

- 4.2 煤灰熔融性实验

- 4.2.1 煤灰的制取

- 4.2.2 煤灰灰熔点的测定

- 4.3 模糊TOPSIS 与灰色系统评判混煤的结渣性

- 4.3.1 影响煤结渣性能的因素集及评判等级的确定

- 4.3.2 指标值及分级标准的数据处理

- jk 的确定'>4.3.3 影响煤灰结渣性能的各因素权重ηjk的确定

- jk'>4.3.4 确定白化函数函数值fjk

- ik'>4.3.5 确定各煤样不同结渣等级的权重δik

- 4.3.6 煤样结渣等级的灰色归类

- 4.3.7 利用模糊 TOPSIS 求解各等级灰类结渣强弱顺序

- 4.4 小结

- 第五章 混煤配比方案的确定及优化软件的实现

- 5.1 混煤技术

- 5.2 煤质特性分析

- 5.3 混煤配比方案的评定

- 5.3.1 优化混煤配比指标

- 5.3.2 利用TOPSIS 决策法优化混煤配比步骤

- 5.4 混煤优化配比计算软件的实现与应用

- 5.4.1 LabVIEW 软件简述

- 5.4.2 软件界面介绍

- 5.4.3 计算过程

- 5.4.4 混煤优选系统的应用意义

- 5.5 小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A：攻读学位期间参加科研项目和发表论文情况

- 附录B：混煤热分析部分数据及软件程序设计过程

### 相关论文文献

- [1].准东混煤高碳飞灰物相热转化差示扫描量热分析[J]. 热力发电 2019(12)

- [2].再论商品煤混煤类型的判别方法[J]. 燃料与化工 2015(02)

- [3].层燃锅炉新型混煤分层一体机技术应用[J]. 节能 2017(02)

- [4].燃料自动混煤技术研究及应用[J]. 科学技术创新 2018(25)

- [5].混煤掺混方式对燃烧特性影响的实验研究[J]. 锅炉制造 2013(02)

- [6].混煤和分层给煤技术在角管锅炉中的应用[J]. 工业设计 2011(07)

- [7].基于广义回归神经网络的混煤品质特性预测研究[J]. 广东电力 2011(11)

- [8].电站锅炉混煤燃烧配比试验研究[J]. 节能技术 2016(01)

- [9].火力发电厂混煤实践及应用思考[J]. 产业与科技论坛 2014(13)

- [10].常村矿混煤质量影响因素及控制对策分析[J]. 煤质技术 2013(06)

- [11].锅炉混煤器的节能机理与应用[J]. 节能 2014(04)

- [12].混煤器在集中采暖锅炉上的应用[J]. 内江科技 2016(09)

- [13].电厂锅炉混煤燃烧技术应用现状及分析[J]. 锅炉技术 2014(05)

- [14].喷吹煤混煤哈氏可磨性指数非线性计算方法[J]. 北京科技大学学报 2012(02)

- [15].混煤燃烧过程中的交互作用:机理实验研究与数值模拟[J]. 煤炭学报 2015(11)

- [16].模糊数学在评价锅炉混煤方案中的应用[J]. 动力工程 2008(06)

- [17].混煤燃烧过程中的交互作用:过量空气系数对混煤燃尽特性的影响[J]. 洁净煤技术 2017(04)

- [18].关于混煤的配煤探讨[J]. 洁净煤技术 2008(03)

- [19].浅谈电厂锅炉混煤掺烧技术应用[J]. 科技创新导报 2013(01)

- [20].700MW机组锅炉混煤燃烧数值模拟[J]. 重庆电力高等专科学校学报 2008(04)

- [21].模糊综合评价法在电厂混煤方案寻优中应用[J]. 热力发电 2019(10)

- [22].基于物理规划的混煤掺烧方案优化模型[J]. 煤炭学报 2015(11)

- [23].劣质混煤着火燃烬特性实验研究[J]. 锅炉技术 2012(04)

- [24].混煤的特性研究[J]. 电力学报 2017(06)

- [25].大型循环流化床锅炉混煤策略及现场试验研究[J]. 发电与空调 2016(02)

- [26].混煤燃烧过程中的交互作用:掺混方式对混煤燃烧特性的影响[J]. 煤炭学报 2016(09)

- [27].炼焦煤混煤特性对配煤炼焦的影响[J]. 化工进展 2015(S1)

- [28].电厂锅炉混煤掺烧技术应用[J]. 电工文摘 2015(05)

- [29].高炉喷吹混煤时碳与二氧化碳反应的探索[J]. 钢铁 2011(10)

- [30].典型贫煤与无烟煤混煤配比优化实验[J]. 中国电力 2011(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/77934585acf364782268247e.html