# 基于智能天线波束赋形技术的收发信方案研究

### 论文摘要

智能天线技术作为目前第三代移动通信系统以及未来的第四代移动通信系统中解决频率资源不足、提高系统容量的关键技术之一,已越来越多地引起人们的关注,成为了国内外的研究热点。智能天线的引入将使通信系统能够根据不同信号的空间方位信息,更好地利用多径能量,减少干扰,实现某一准则下的最佳接收,在很大程度上提高系统的性能。本文首先以阵列天线的基本结构和信号的表示方法为基础,逐步介绍了智能天线系统中的几项关键技术,如波束形成、DOA （ Direction of Arrival）估计等。通过对相应的算法进行仿真分析,给出了它们各自的性能特点。针对传统的DOA估计算法要求所估计的信源数必须小于阵元数的不足,本文以TD-SCDMA系统为例,给出了一种基于CDMA码分多址技术的DOA谱搜索算法。该算法简单、稳定,且所能估计的信源数不受限于阵列天线的阵元数。多波束形成将是智能天线在移动通信环境中的主要应用形式,本文对不同的算法在多波束形成时所产生的效果进行了仿真。结果表明,传统的调相—相加法在接收期望方向信号的同时会受到来自其它方向干扰信号的影响,其影响的程度将取决于空间波束图旁瓣的大小。因此,这种波束形成算法并不能实现理想的空分多址,在实际应用中它必须与其它的多址技术如CDMA相结合,才能达到期望的效果。而基于零点技术的波束形成算法,如最小方差（LMS）等,会自动调节空间波束图的零点,使其指向干扰信号的方向。此时,即使在多波束的环境中,期望方向的信号接收也不会受到其它方向干扰信号的影响。这可以说在一定程度上实现了空分多址的思想,因此在实际应用中也会有更好的效果。最后,本文以CDMA空时信号模型为基础,介绍了2D-RAKE接收机的概念,给出了一种可行的将智能天线和RAKE接收机联合使用的方案。同时,针对普通RAKE接收机在非相干解调时会引入射频损耗因子的问题,本文介绍了多径载波相干解调的概念。使用这种2D-RAKE接收机将能充分利用多径信号的空间和时间特性,最大程度地提高系统性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 智能天线技术的发展背景

- 1.2 智能天线技术的概念及特点

- 1.3 智能天线的优点

- 1.4 智能天线的研究现状

- 1.5 论文安排

- 第二章 阵列天线的基本原理

- 2.1 阵列天线的信号表示

- 2.1.1 均匀直线阵（ULA）

- 2.1.2 均匀圆阵（UCA）

- 2.2 智能天线系统的基本结构

- 2.2.1 相位控制阵列

- 2.3 ULA 和UCA 的比较

- 2.4 无线通信系统中复数的表示和意义

- 2.5 本章小结

- 第三章 智能天线波束形成技术

- 3.1 波束形成的最优准则

- 3.1.1 最小均方误差准则（MMSE）

- 3.1.2 最大信噪比准则（MSNR）

- 3.1.3 最大似然（ML）

- 3.1.4 线性约束最小方差准则（LCMV）

- 3.1.5 准则比较

- 3.2 波束形成算法介绍

- 3.2.1 最小均方算法（LMS）

- 3.2.2 采样矩阵求逆算法（SMI）

- 3.2.3 递推最小二乘算法（RLS）

- 3.2.4 最小方差无畸变响应算法（MVDR）

- 3.2.5 恒模算法（CMA）

- 3.3 本章小结

- 第四章 多波束形成技术

- 4.1 多波束赋形原理

- 4.2 多波束仿真分析

- 4.2.1 调相—相加法所形成的波束图

- 4.2.2 基于零点技术的波束形成算法的波束图

- 4.3 本章小结

- 第五章 智能天线DOA 估计技术

- 5.1 DOA 估计原理及基本假设

- 5.2 传统的DOA 估计方法

- 5.2.1 延时-相加法

- 5.2.2 Capon 最小方差法

- 5.3 子空间DOA 估计法

- 5.3.1 MUSIC 算法

- 5.3.2 ESPRIT 算法

- 5.4 最大似然算法（ML）

- 5.5 基于TD-SCDMA 中置序列的MIDOA 法[21]

- 5.5.1 MIDOA 算法原理

- 5.5.2 算法实现过程及模拟仿真

- 5.5.3 算法误差控制及模拟仿真

- 5.4 本章小结

- 第六章 CDMA 系统中的空时信号处理

- 6.1 CDMA 空时信号模型

- 6.2 2D-RAKE 接收机

- 6.2.1 2D-RAKE 接收机的结构

- 6.2.2 2D-RAKE 接收机的应用仿真

- 6.2.3 对RAKE 接收机部分的改进

- 6.2.4 2D-RAKE 接收机的性能仿真

- 6.3 本章小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].毫米波波束管理的设计与研究[J]. 信息技术 2020(01)

- [2].基于数字高程的波束遮挡订正及在雷达定量估测降水中应用[J]. 气象科技 2020(01)

- [3].基于FPGA的一维多波束处理机设计[J]. 数字技术与应用 2020(01)

- [4].基于分簇的全带宽跳波束图案优化方法[J]. 计算机工程 2020(04)

- [5].超波束技术在岸基光纤阵中的应用[J]. 舰船科学技术 2020(05)

- [6].一型海上支持/维护船安装深水多波束的可行性研究[J]. 中国水运 2020(05)

- [7].顾及波束重叠的多波束横向分辨率估计模型[J]. 海洋测绘 2020(03)

- [8].5G多场景波束优化研究[J]. 邮电设计技术 2020(08)

- [9].一种片上同时多波束形成及切换设计方法[J]. 电脑知识与技术 2020(21)

- [10].块匹配约束下波束快速稀疏分解算法研究[J]. 微型电脑应用 2020(09)

- [11].多波束倾斜安装技术在水下检测工程中的应用[J]. 水运工程 2020(S1)

- [12].基于工程案例的多波束海洋测绘分析[J]. 工程建设与设计 2020(20)

- [13].基于同步序列设计的波束同步[J]. 信息技术 2016(12)

- [14].基于波束方位偏差的干扰定向方法[J]. 火控雷达技术 2016(04)

- [15].基于子矩阵波束形成输出直流响应加权的目标检测方法[J]. 计算机应用 2017(09)

- [16].一种卫星多波束中的波束选择构架及实现方法[J]. 电讯技术 2017(10)

- [17].一种提高声呐波束角度分辨率的方法[J]. 哈尔滨工程大学学报 2020(09)

- [18].一种任意阵形的波束图优化设计方法[J]. 水雷战与舰船防护 2017(01)

- [19].一种验证数字多波束形成的方向图测试法[J]. 舰船电子对抗 2017(01)

- [20].基于同时多波束跟踪的任务调度方法研究[J]. 现代雷达 2016(04)

- [21].幅相误差对数字多波束导航抗干扰影响分析[J]. 导航定位学报 2016(03)

- [22].随机布阵条件下同时数字多波束干扰优化设计方法[J]. 火力与指挥控制 2015(06)

- [23].卫星多波束测向技术[J]. 舰船电子对抗 2013(06)

- [24].导航波束之战 不列颠战役中的电子战(下)[J]. 兵器知识 2009(10)

- [25].一种稳健的波束域自适应波束形成算法[J]. 计算机应用研究 2014(04)

- [26].风廓线雷达5波束校验计算风的方法[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [27].二维多波束蜂窝网覆盖方法研究[J]. 装备指挥技术学院学报 2008(04)

- [28].智能天线跟踪波束与切换波束的比较[J]. 无线电通信技术 2008(03)

- [29].航管雷达高低波束联合测高技术研究[J]. 现代雷达 2020(01)

- [30].基于最小一乘的虚拟阵元波束形成仿真研究[J]. 声学技术 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7799a3aa64d3e8cbff351952.html