# 全国POPs分布调查及典型流域表层沉积物PCDD/Fs、PCBs污染特征分析

### 论文摘要

持久性有机污染物（Persistent Organic Pollutants, POPs）,是指具有高生物毒性、生物蓄积性和半挥发性,长距离迁移能力,在环境中持久存在,难以通过物理、化学或生物方法降解,对人类健康和环境造成严重危害的有机化学污染物质。探索痕量POPs在多种介质环境中的污染水平目前已经成为国内外研究的热点。为了全面了解我国POPs的残留情况,开展全国范围内环境介质中POPs污染调查,能够为环境管理提供决策原则上的辅助信息,具有实际的意义。本文共有两个实验部分,一是全国POPs调查部分,二是典型流域POPs污染特征分析部分。对于全国POPs调查部分；从全国范围来看,有机氯农药（DDTs和HCHs）类残留较高地区主要集中在山东、江苏、广东、福建、河北、天津、辽宁等历史上农业发展较早或以农工为主要支柱产业地区。由于农药的生产和使用历史,导致上述地区有机氯农药（DDTs和HCHs）大量残留于环境介质中。其污染状况大致体现为东部沿海地区>中部地区>西北地区。对于PCDD/Fs和PCBs的污染情况,浓度较高地区主要集中在北部沿海、东部沿海、南部沿海等沿海地区,该类地区则主要以焚烧、焦化、化工等工业为主,并且经济非常发达。上述产业均是PCDD/Fs和PCBs污染物质较为主要的产生源头。PCDD/Fs和PCBs总体体现为东高西低的大体趋势。因此我国的POPs污染状况和当地的经济的发展、农业、工业历史布局及产业结构都有着密切的关系。典型流域污染特征分析部分,不仅是对上述POPs全国调查的一个数据补充,也是进一步完善我国典型流域POPs污染状况分析研究。本次分析工作采用同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱联用（HRGC-HRMS）以及气相色谱-质谱联用（GC-LRMS）的分析方法研究了典型流域中二噁英（PCDD/Fs）、多氯联苯（PCBs）的污染水平和分布特征。在对长江、黄河中游地区表层沉积物中的PCDD/Fs和PCBs的研究结果显示：长江沉积物中PCDD/Fs和dl-PCBs浓度范围分别为6.26～84.85pg/g和2.69～36.3pg/g, TEQ范围分别为0.09-0.45pgWHO-TEQ/g和0.002～0.036pgWHO-TEQ/g;黄河沉积物中PCDD/Fs和dl-PCBs浓度范围分别为2.03～19.841pg/g和1.46～33.8pg/g, TEQ范围分别为0.083～0.553pgWHO-TEQ/g和0.001～0.043pgWHO-TEQ/go长江宜昌至荆州段、黄河洛阳至开封段地区,和下游的上海、江苏、广东等工业、经济发达城市相比,由于工业发展相对较晚,历史上业没有出现过大型的冶金、焦化、化工等类型工业工厂,因此对沉积物中PCDD/Fs和dl-PCBs影响并不太明显,残留量较小。可能同该地区的工业性质,措施以及POPs迁移转化性质等有关。可断定该地区不是我国重点监测和治理PCDD/Fs和PCBs的区域,同时也为我国POPs背景环境提供了数据支持。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 第1章 文献综述

- 1.1 持久性有机污染物

- 1.1.1 历史概况

- 1.1.2 持久性有机污染物的特性

- 1.1.3 持久性有机污染物的来源和分类

- 1.1.4 持久性有机污染物的危害

- 1.1.5 持久性有机污染物的研究现状

- 1.2 多氯联苯、二恶英、有机氯农药概述

- 1.2.1 多氯联苯、二恶英、有机氯农药的结构和性质

- 1.2.2 有机氯农药、二恶英、多氯联苯的生产及使用情况

- 1.2.3 二恶英类物质的毒性当量

- 1.3 持久性有机污染物的环境存在

- 1.3.1 大气环境中的POPs

- 1.3.2 沉积物POPs

- 1.3.3 土壤POPs

- 1.3.4 水环境中的POPs

- 1.4 有机氯农药、多氯联苯和二恶英样品的采集及分析方法简介

- 1.4.1 样品的采集

- 1.4.2 样品提取

- 1.4.3 样品净化与分离

- 1.4.4 仪器分析与定量

- 1.5 研究区域的基本概况

- 1.6 课题的提出与研究内容

- 第2章 全国POPS污染调查分析

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 区域的划分

- 2.2.2 资料的搜集、管理

- 2.2.3 数据的整理

- 2.3 POPs污染数据的直观呈现——图集形式

- 2.3.1 全国范围表层沉积物、土壤、水体中OCPs（DDTs、HCHs）调查研究

- 2.3.2 全国范围表层沉积物、土壤、水体中PCBs、PCDD/Fs调查研究

- 2.4 结论

- 第3章 典型流域表层沉积物中PCDD/FS和DL-PCBS分布特征研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器与试剂

- 3.2.2 物料的制备

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 样品采集与预处理

- 3.3.2 样品提取

- 3.3.3 净化和分离

- 3.3.4 仪器分析及标准曲线

- 3.3.5 质量控制与保证

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 长江和黄河地区沉积物中PCDD/Fs和dl-PCBs污染水平

- 3.4.2 PCDD/Fs和PCBs同系物分布特征

- 3.4.3 与其它河流或海域污染状况的比较

- 3.5 结论

- 第4章 总结与展望

- 4.1 全文总结

- 4.2 问题与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].PCBs对骨代谢影响的相关机制研究进展[J]. 中国骨质疏松杂志 2020(06)

- [2].解放闸灌域表层土壤中PCBs的残留分布特征[J]. 土壤 2020(01)

- [3].对典型变电站PCBs污染状况的普查与研究[J]. 东北电力技术 2016(02)

- [4].PCBs污染土壤的植物修复机制研究进展[J]. 湖南农机 2014(01)

- [5].表面活性剂强化土壤中PCBs的解吸研究[J]. 安徽农业科学 2010(06)

- [6].表面活性剂强化土壤中PCBs的解吸研究(摘要)(英文)[J]. Agricultural Science & Technology 2010(01)

- [7].PCBs粉末改性沥青流变性能及相容性[J]. 大连交通大学学报 2017(05)

- [8].Study on Reductive Dechlorination of PCBs in Groundwater by Fe/Zn Bimetal[J]. Meteorological and Environmental Research 2012(07)

- [9].上海农村及郊区土壤中PCBs污染特征及来源研究[J]. 农业环境科学学报 2010(05)

- [10].污泥生物反应器填埋场中PAHs、PCBs含量变化及其影响因素[J]. 生态环境学报 2009(03)

- [11].表面活性剂Burkholderia xenovorans LB400体系对低氯代PCBs的好氧强化降解[J]. 环境科学 2014(10)

- [12].中国生产的多氯联苯(PCBs)组分特征[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2009(06)

- [13].零价铁还原脱氯污染土壤中PCBs的实验研究[J]. 生态环境学报 2009(01)

- [14].海洋沉积物中PAHs和PCBs的来源与微生物降解[J]. 海洋环境科学 2008(01)

- [15].洞庭湖不同营养级鱼组织中PCBs的分布特征[J]. 中国环境科学 2019(06)

- [16].环境中PCBs的污染现状和风险评估[J]. 能源环境保护 2013(05)

- [17].衡山大气中PCBs的浓度水平及来源分析[J]. 中国环境科学 2012(09)

- [18].上海市大气干、湿沉降中DL-PCBs来源初判[J]. 环境科学与技术 2018(09)

- [19].中国PCBs管理与处置示范项目[J]. 世界环境 2016(04)

- [20].吕四渔场近岸海域水质和沉积物中多氯联苯(PCBs)的分布特征[J]. 水产养殖 2014(10)

- [21].土壤中PCBs的研究进展[J]. 广西轻工业 2011(07)

- [22].海口市售6种海洋贝类中多氯联苯(PCBs)含量及其潜在致癌风险评价[J]. 生态与农村环境学报 2018(12)

- [23].武汉市火车站广场灰尘中PCBs的污染特征及评价[J]. 环境化学 2019(06)

- [24].基于主成分分析的上海市大气降水中DL-PCBs来源初判[J]. 环境监测管理与技术 2018(04)

- [25].Investigation of the Photosensitized Mechanisms of PCBs in the Presence of Natural Organic Matter[J]. 结构化学 2017(01)

- [26].持久性有机污染物多氯联苯(PCBs)的研究进展[J]. 科技资讯 2015(20)

- [27].The associations between the environmental exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs) and breast cancer risk and progression[J]. Science China(Chemistry) 2010(05)

- [28].台州某电子垃圾拆解区土壤PCBs的污染特征研究[J]. 浙江工业大学学报 2015(01)

- [29].Correlations of PCBs, DIOXIN, and PBDE with TSH in Children's Blood in Areas of Computer E-waste Recycling[J]. Biomedical and Environmental Sciences 2011(02)

- [30].辽宁省电力系统变压器油中PCBs含量测定[J]. 中国环境监测 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/779f93c39fff38fcb8f615b3.html