# 组合电器局部放电非线性鉴别特征提取与模式识别方法研究

### 论文摘要

气体绝缘组合电器（Gas Insulated Substation,简称GIS）具有占地面积小、运行安全可靠、维护工作量少、检修周期长等突出优点,在城市电网建设和改造中得到广泛应用。运行经验表明,与敞开式变电站相比,尽管GIS的运行可靠性高,但其内部不可避免的缺陷仍可能引起事故,而且在GIS各类故障中,绝缘故障占有较大比例。GIS电气故障最通常的故障特征是在绝缘完全击穿前发生局部放电（PD）,通过对GIS局部放电的在线监测,可以及时发现GIS内存在的缺陷,避免重大事故的发生。因此,深入研究GIS局部放电检测及其模式识别的方法,对于保证GIS的安全可靠运行、诊断GIS的绝缘状况和缺陷类型特征以及指导GIS的检修工作有着十分重要的意义。本文在分析国内外GIS局部放电检测及其模式识别研究成果基础上,对适用于GIS局部放电现场检测的外置传感方法进行了深入研究,在PD模式识别中引入了Fisher鉴别分析及其推广算法,丰富了局部放电模式识别中有关特征提取的理论及方法。取得的主要成果有:（1）对GIS局部放电信号的外置传感检测技术进行了深入研究,研制成功了适用于GIS现场监测微带贴片天线传感器,其中:采用选择天线基板材料、厚度和形状、附加阻抗匹配网络等方法使微带天线频带展宽,达到了宽频带天线范围:工作频带340～440MHz、中心频率390 MHz,相对带宽25.6%,实测增益达到了5.38dB;在结构上,对MPA天线背面和部分侧面采用金属材料屏蔽封装设计,提高了MPA天线的抗干扰能力。（2）根据GIS中PD信号特征研制出了模拟内部缺陷的4种单一缺陷和3种混合缺陷物理模型,在实验室里采用微带天线传感器和高速局部放电采集系统获得了这7种绝缘缺陷产生局部放电的大量样本,构建出GIS局部放电? ? q ? n谱图及其灰度图像。（3）通过对Foley-Sammon最佳鉴别变换算法和统计不相关鉴别矢量集算法的深入研究,提出了一种局部放电三维谱图的主分量分析-Fisher线性鉴别（PCA- SUODV）方法:其PCA算法将数据从超高维空间降至低维空间,在解决维数危机的同时,消除类内散度矩阵的奇异性,并且最大限度的保持了原有样本模式的结构分布;SUODV提取统计不相关的特征量集,消除了特征分量之间的相关性,从而有效地提高了PD模式识别的精度。（4）提出了一种基于核的统计不相关鉴别矢量集（KSUODV）的PD模式识别方

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究GIS 局部放电检测及其模式识别的意义

- 1.2 GIS 内部缺陷类型分析

- 1.3 GIS 局部放电检测的研究状况

- 1.4 局部放电模式识别研究的研究状况

- 1.5 本文的研究内容

- 2 矩形微带贴片天线设计及局部放电信号三维谱图的获取

- 2.1 引言

- 2.2 天线接收原理及超高频外置天线的要求

- 2.3 MPA 传感器的设计

- 2.4 GIS 缺陷模型及试验方案

- 2.5 本章小结

- 3 PD 三维谱图统计不相关最优鉴别矢量集算法的原理及方法

- 3.1 引言

- 3.2 线性鉴别分析

- 3.3 统计不相关最优鉴别矢量集算法（SUODV）

- 3.4 PD 三维谱图的SUODV 特征提取及模式识别方法

- 3.5 试验与分析

- 3.6 本章小结

- 4 基于核的GIS 局部放电三维谱图非线性鉴别分析方法

- 4.1 引言

- 4.2 核方法理论基础

- 4.3 基于核的统计不相关鉴别分析（KSUODV）

- 4.4 基于核的统计不相关最优鉴别矢量集特征提取及模式识别方法

- 4.5 试验与分析

- 4.6 本章小结

- 5 基于小波变换的核特征提取

- 5.1 引言

- 5.2 PD 三维谱图的小波分解

- 5.3 核的压缩映射统计不相关鉴别矢量集算法

- 5.4 基于小波变换的核特征提取方法

- 5.5 试验与分析

- 5.6 本章小结

- 6 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录：作者在攻读博士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].试论220kVGIS组合电器施工中关键环节控制[J]. 大众标准化 2019(12)

- [2].封闭组合电器事故防范分析和安装方法研究[J]. 河北水利电力学院学报 2020(03)

- [3].组合电器设备三类典型故障解析[J]. 供用电 2018(12)

- [4].高海拔地区10kVF-C组合电器存在的安全隐患及异议分析[J]. 矿山机械 2017(05)

- [5].220kV组合电器超声波局部放电故障检测及处理[J]. 电工技术 2017(04)

- [6].六氟化硫气体组分检测及组合电器故障原因研究[J]. 黑龙江科技信息 2015(35)

- [7].GIS组合电器在现阶段电力企业应用中存在的问题[J]. 科学家 2017(16)

- [8].一起组合电器发响的原因分析及处理[J]. 电世界 2020(04)

- [9].浅谈预制舱式组合电器在高海拔高寒地区的设计及应用[J]. 电器工业 2019(07)

- [10].组合电器监理案例分析[J]. 科技风 2017(12)

- [11].126kVGIS组合电器装置在某煤矿的应用[J]. 黑龙江科技信息 2015(22)

- [12].组合电器设备的安装、运行与维护[J]. 电子世界 2014(05)

- [13].高压组合电器安装检验实践[J]. 现代制造技术与装备 2010(04)

- [14].新型组合电器在南网110kV变电站标准设计中的应用[J]. 广东输电与变电技术 2010(06)

- [15].浅谈复合式组合电器[J]. 电气制造 2008(05)

- [16].供电系统GIS组合器故障分析及改进[J]. 机电工程技术 2020(05)

- [17].一起GIS设备漏气快速处理的方法[J]. 冶金动力 2020(10)

- [18].谈负荷开关+熔断器组合电器的转移电流[J]. 福建建筑 2010(11)

- [19].波纹管在封闭组合电器上的应用及调整[J]. 电工文摘 2010(04)

- [20].基于智能联闭锁的组合电器智能化方案研究[J]. 自动化与仪器仪表 2019(12)

- [21].江苏精科集团新型126kV复合式组合电器通过国家级鉴定[J]. 机电工程技术 2012(04)

- [22].1100kV组合电器用波纹膨胀节的设计[J]. 管道技术与设备 2012(06)

- [23].基于多种检测手段的组合电器悬浮放电诊断及定位分析[J]. 高压电器 2018(03)

- [24].组合电器电磁式电压互感器低频校验的研究[J]. 华东电力 2013(10)

- [25].66kV线路变压器组复合式组合电器的研究及其在智能变电站中的应用[J]. 变压器 2012(07)

- [26].基于有限元法的组合电器电容值计算[J]. 上海电气技术 2018(04)

- [27].六氟化硫组合电器与液压机构的故障与维护[J]. 科技经济导刊 2017(18)

- [28].组合电器GIS的现场安装质量与检修质量探讨[J]. 冶金动力 2013(02)

- [29].72.5kV T-GIS简介及工程应用[J]. 电气开关 2012(03)

- [30].压力平衡型波纹补偿器在组合电器上的应用[J]. 管道技术与设备 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/77a38bcffeac82ca8ba9b874.html