# 环己酮分子在飞秒泵浦探测下的电离解离过程研究

### 论文摘要

本文围绕多原子分子在单色飞秒激光场中的电离解离进行了研究,通过飞秒泵浦-探测技术试图理解多原子分子电离解离复杂过程。为了进行适当的数值模拟,本文采用了对电离解离过程进行简单分类,归纳为两种基本情况,即中间态直接激发到终态后发生解离和中间态弛豫后激发到终态发生解离。在此基础上建立了数值模拟方法,对泵浦-探测过程产物时间变化进行了模拟计算。实验上使用800 nm飞秒激光泵浦-探测和质谱方法,测量了环己酮(C6H10O,cyclohexanone)碎片离子强度随泵浦-探测延迟时间变化的规律,并利用建立的模拟方法对随泵浦-探测延迟时间到变化趋势基本相同的两个碎片C2H3+和C3H3+进行了拟合。拟合获得的这两个碎片离子的弛豫时间相同,结果表明它们来自于同一个中间态。本文同时对环己酮分子的碎片化机制和以及C2H2+、C2H3+、C3H3+、C3H5+和C3H6+这几个碎片产生通道进行了分析,认为正电荷中心转移和自由基诱导H转移对环己酮解离起到主要的推动作用。此外,本文还研究了在纳秒355nm和它的三倍频118nm光场中一些多原子分子电离解离过程的相干控制,分别得到了碘代甲烷的碎片产物CH3+和I+,以及丙酮的碎片产物H+和CH3+的调制信号,计算了它们的调制深度。结果表明,通过上述分子的光解离过程相干控制,能够增加特定产物而减少或消除其余的产物,进而实现分子反应的控制。

### 论文目录

- 提要

- 第一章 前言

- 1.1 飞秒激光的发展与用途

- 1.2 飞秒激光作用下的分子反应过程

- 1.3 飞秒pump-probe 技术

- 1.4 环酮分子的研究进展

- 第二章 实验部分

- 2.1 飞行时间质谱仪

- 2.2 脉冲超声分子束技术

- 2.3 飞秒激光系统

- 2.4 实验系统触发时序及数据采集

- 第三章 飞秒激光场中的多原子分子电离解离的简单数值模拟

- 3.1 泵浦、探测光的总光强随时间变化

- 3.2 多原子分子在飞秒泵浦-探测下的电离解离过程模拟

- 3.2.1 中间态直接激发到终态后发生解离的情况

- 3.2.2 中间态弛豫后激发到终态发生解离的情况

- 3.2.3 一般情况的分析模型

- 第四章 环己酮分子在飞秒激光场中电离解离的泵浦-探测实验测量和结果解释

- 4.1 实验测量结果

- 2H3+和C3H3+的电离解离通道随光强的变化'>4.2 碎片C2H3+和C3H3+的电离解离通道随光强的变化

- 4.3 环己酮在飞秒激光场中的反应过程

- 4.3.1 具有相同变化特征碎片的比较

- 4.3.2 不同碎片的反应过程

- 第五章 纳秒脉冲激光场中多原子分子电离解离过程的相干控制

- 5.1 相干控制反应的原理

- 5.2 实验装置

- 5.3 碘代甲烷分子的相干控制

- 5.4 丙酮分子的相干控制

- 第六章 结论与展望

- 参考文献

- 博士论文期间成果目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].电子捕获解离技术在生物质谱中的作用[J]. 化学进展 2011(08)

- [2].碳掺杂TiO_2(101)晶面上水的吸附和解离[J]. 河北科技师范学院学报 2016(03)

- [3].测量血小板膜糖蛋白与血管性血友病因子黏附解离力[J]. 生物医学工程学杂志 2009(03)

- [4].与负性想法保持距离——学会认知解离[J]. 心理与健康 2014(11)

- [5].电子捕获解离条件下N-乙酰甘氨酸N—C_ɑ键断裂机理[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [6].不同处理方式对红肉中N-羟乙酰神经氨酸解离的影响[J]. 肉类研究 2015(12)

- [7].大豆生物解离过程中形成的乳状液结构特征[J]. 大豆科技 2019(S1)

- [8].矿物解离模型的研究进展[J]. 矿业研究与开发 2010(02)

- [9].由重复简单的随机磨碎模式发展的矿物解离模型[J]. 铀矿冶 2008(01)

- [10].基于数字离子阱的双向解离技术研究[J]. 分析化学 2019(05)

- [11].电去离子中膜面水解离过程的数值计算研究[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [12].电解解离氢键层层组装薄膜[J]. 功能高分子学报 2018(01)

- [13].水在金属氧化物表面的吸附与解离[J]. 物理 2011(05)

- [14].双原子分子超阈值解离谱的数值计算[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [15].梁北选煤厂中煤深度解离再选技术研究[J]. 选煤技术 2012(05)

- [16].谈有丝分裂观察中的解离方法[J]. 中学生物教学 2018(Z1)

- [17].十二烷基硫酸钠诱导Rhodobacter azotoformans外周捕光复合体LH2 B800细菌叶绿素特异性解离[J]. 化学学报 2010(11)

- [18].一种通用循环免疫复合物抗体解离技术的建立及应用评价[J]. 中国免疫学杂志 2019(01)

- [19].2-溴噻吩和3-溴噻吩在267nm的C—Br键解离机理[J]. 物理化学学报 2008(08)

- [20].电场作用下溴甲烷的光谱和解离特性（英文）[J]. 计算物理 2018(05)

- [21].二氧化碳分子的电子贴附解离（英文）[J]. Chinese Journal of Chemical Physics 2020(05)

- [22].H_2~+在强激光场中的解离及其量子调控的理论研究[J]. 物理学报 2014(19)

- [23].不同加工处理方式对牛肉中Neu5Gc解离的影响[J]. 食品科学 2018(10)

- [24].基于密度泛函的吲哚美辛外场下的解离特性[J]. 光谱学与光谱分析 2020(08)

- [25].CH_3I~(2+)的二体、三体解离过程的理论研究[J]. 物理学报 2017(09)

- [26].油气储层砂岩样品制冷—加热循环解离技术实验研究[J]. 石油实验地质 2014(06)

- [27].氯甲烷分子在13至17eV激发能量范围内的电离解离[J]. 物理化学学报 2011(12)

- [28].NH_3在Ir{110}(1×2)表面吸附与解离的理论[J]. 科学通报 2008(07)

- [29].聚合物中光致载流子的有效途径-激子解离[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [30].大豆生物解离制取油脂技术研究进展[J]. 食品科学技术学报 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/77c48eddf2e126e198f60b8b.html