# 舰船综合导航信息管理系统研究与设计

### 论文摘要

现代舰船载体上通常装有多套导航传感器,这些导航传感器各有其特点,没有一种导航传感器能独立满足高科技作战和远洋航海,这对导航信息的管理工作提出了新的要求。如何使多传感器的组合导航系统既具有较高的导航精度和性能,又具有容错能力和实时性是现今导航技术研究的重点之一。舰船综合导航信息管理系统是舰船综合导航系统的核心部分,对导航信息进行集中显示、集中控制和综合处理,实现最大限度地发挥每一个导航信息的作用,实时向使用部门提供全面的、最佳的导航信息。为了提高舰船导航的精确度、实时性和可靠性。把多套导航设备有机地统一组合使用,利用不同导航设备的优点来弥补各自的缺点,需要针对多导航传感器系统选择具有容错性、自适应性和并行处理能力的信息融合算法；需要设计一个具有实时性、占空间小并操作方便的嵌入式数据库,可存储大量冗余数据,提高系统的可靠性；具有实时友好的人机交互界面,能够实时显示各传感器的导航信息、信息融合结果和航行状态。根据系统工程实际需求,本文首先以SINS、GPS、劳兰C组成的组合导航系统为研究对象,提出了基于实时信息融合原理的自适应联邦滤波器的结构和算法及在组合导航系统中的应用,用Matlab进行仿真,仿真结果表明,与传统的集中卡尔曼滤波器相比,在局部传感器出现故障的情况下,主滤波器具有更好的容错性和更高的滤波精度,提高导航系统适应真实环境能力；针对事后信息融合处理,提出了在卡尔曼滤波的基础上进行最优固定区间平滑滤波算法,同时利用此融合结果提出导航传感器性能评估算法,Matlab仿真结果表明,经过固定区间平滑滤波后整体曲线的平稳性大大改善,综合精度要优于传统卡尔曼滤波方法,是一种有效、可行的事后融合算法；以事后融合结果为基准,验证了多传感器性能评估系统算法的正确性和有效性,体现了较高的工程实用价值。本文选用SAMSUNG公司的S3C2440作为系统的主控制器,基于ARM-Linux操作系统平台,对舰船综合导航信息管理设备进行了软件设计实现。实现了基于CAN总线通讯方式的数据采集、多传感器的信息融合和人机交互界面。结合综合导航信息管理系统工作原理和工程实际需要构建了嵌入式实时数据库模型,实现了嵌入式数据库在综合导航系统中的应用。最后对系统进行测试,从运行情况来看基本上满足了用户系统的要求,提高了综合导航系统信息管理的综合性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景及意义

- 1.2 综合导航信息融合方法

- 1.3 舰船综合导航信息管理系统的发展动态

- 1.4 论文的主要研究内容

- 第2章 综合导航信息管理系统总体方案

- 2.1 综合导航信息管理系统的需求分析

- 2.1.1 舰船综合导航信息管理系统

- 2.1.2 综合导航信息管理系统的功能

- 2.2 综合导航信息管理系统总体方案设计

- 2.3 开发环境的选择

- 2.3.1 软件平台的选择

- 2.3.2 硬件平台的选择

- 2.4 开发环境的构建

- 2.5 本章小结

- 第3章 舰船导航系统概述

- 3.1 捷联惯导系统

- 3.1.1 SINS导航原理

- 3.1.2 SINS误差模型

- 3.1.3 惯导系统状态方程及其离散化

- 3.2 GPS系统定位原理

- 3.2.1 GPS定位原理

- 3.2.2 GPS系统的数学模型

- 3.3 Loran-C导航系统

- 3.3.1 Loran-C定位原理

- 3.3.2 Loran-C系统的误差分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 多传感器信息融合技术

- 4.1 信息融合算法方案设计

- 4.2 信息预处理

- 4.2.1 时间归一

- 4.2.2 误差修正

- 4.2.3 野值剔除

- 4.3 自适应联邦卡尔曼滤波器的研究

- 4.3.1 联邦卡尔曼滤波器的一般结构模式

- 4.3.2 联邦卡尔曼滤波器的算法

- 4.3.3 联邦滤波信息分配系数自适应算法

- 4.4 组合导航系统中自适应联邦卡尔曼滤波器的应用

- 4.4.1 SINS/GPS局部滤波器

- 4.4.2 SINS/Loran-C局部滤波器

- 4.5 基于卡尔曼滤波的R-T-S最优平滑滤波

- 4.5.1 R-T-S最优固定区间平滑滤波原理

- 4.5.2 基于Kalman滤波R-T-S最优平滑滤波算法

- 4.6 导航传感器性能评估算法研究

- 4.6.1 惯导系统精度评价算法

- 4.6.2 辅助导航系统精度评价

- 4.7 算法仿真及结果分析

- 4.7.1 仿真条件

- 4.7.2 自适应联邦滤波的仿真及分析

- 4.7.3 R-T-S算法的仿真结果

- 4.7.4 导航传感器精度评价

- 4.8 本章小结

- 第5章 综合导航信息管理系统的数据的存储

- 5.1 嵌入式系统数据库的建立

- 5.1.1 嵌入式数据库SQLite

- 5.1.2 SQLite在ARM-Linux上的移植

- 5.2 嵌入式数据库SQLite在综合导航系统中设计及实现

- 5.2.1 数据库表的设计

- 5.2.2 索引技术

- 5.2.3 记录的插入

- 5.2.4 记录的删除

- 5.2.5 记录的修改

- 5.3 本章小结

- 第6章 系统的实现与运行测试

- 6.1 实时数据采集

- 6.2 实时信息融合模块的实现

- 6.2.1 预处理算法软件实现

- 6.2.2 自适应联邦滤波算法软件实现

- 6.3 事后信息融合模块的实现

- 6.3.1 R-T-S最优平滑滤波算法的实现

- 6.3.2 导航传感器性能评估算法的实现

- 6.4 系统的界面设计

- 6.4.1 登录界面设计

- 6.4.2 系统主操作界面设计

- 6.4.3 信息融合界面设计

- 6.4.4 事后信息融合界面设计

- 6.4.5 数据库维护界面设计

- 6.4.6 航行计划数据库界面设计

- 6.5 界面的移植

- 6.6 系统测试

- 6.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].四维图新:行人导航信息服务是增长点[J]. 股市动态分析 2012(08)

- [2].制约航运导航信息服务的法律法规因素梳理[J]. 中国水运(下半月) 2014(09)

- [3].海上导航信息远程传输监控技术研究与应用[J]. 海洋测绘 2013(01)

- [4].基于导航信息的强制限速方法的研究[J]. 信息通信 2020(03)

- [5].测绘导航信息管理中Oracle数据库的应用研究[J]. 信息化建设 2016(02)

- [6].基于北斗-物联网技术的导航信息系统探讨[J]. 新技术新工艺 2013(03)

- [7].招标采购导航信息[J]. 今日工程机械 2010(04)

- [8].招标采购导航信息[J]. 今日工程机械 2010(01)

- [9].招标采购导航信息[J]. 今日工程机械 2009(09)

- [10].机载气象雷达导航信息显示接口自动测试系统的设计与实现[J]. 计算机测量与控制 2008(08)

- [11].Oracle数据库在测绘导航信息管理的应用探析[J]. 通讯世界 2013(09)

- [12].招标采购导航信息[J]. 今日工程机械 2010(02)

- [13].招标采购导航信息[J]. 今日工程机械 2009(11)

- [14].招标采购导航信息[J]. 今日工程机械 2009(12)

- [15].招标采购导航信息[J]. 今日工程机械 2009(10)

- [16].招标采购导航信息[J]. 今日工程机械 2010(05)

- [17].船舶导航信息系统接口设计[J]. 舰船科学技术 2015(01)

- [18].气动模型及导航信息辅助的大气参数估计方法[J]. 控制与决策 2018(03)

- [19].船用导航设备信息交互技术分析[J]. 船电技术 2013(06)

- [20].利用Google earth建立旅游资源导航信息平台[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2010(01)

- [21].基于DMA的常规弹导航信息实时处理技术[J]. 传感器与微系统 2015(12)

- [22].GNSS导航信息对抗技术研究[J]. 全球定位系统 2018(02)

- [23].飞机编队相对导航技术研究[J]. 现代导航 2016(03)

- [24].E-航海在海警部队中的应用[J]. 中国水运(下半月) 2017(06)

- [25].航海仪器的发展及其课程教学改革[J]. 航海教育研究 2010(03)

- [26].无人机多源导航信息自主管理方法研究[J]. 控制理论与应用 2015(11)

- [27].基于分布式导航信息的大范围环境机器人导航[J]. 山东大学学报(工学版) 2011(01)

- [28].MBOC信号联合跟踪技术研究[J]. 空间电子技术 2014(01)

- [29].基于信息集成预处理的船舶综合舰桥系统研究[J]. 舰船科学技术 2017(20)

- [30].基于虚拟仪器技术的导航信息网络化分发系统[J]. 信息与电脑(理论版) 2012(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/77d0be28df8761e22e35f09f.html