# 基于纳米材料修饰的电化学传感器的研究

### 论文摘要

定量检测和分析葡萄糖及H2O2的浓度在医学、药物学、食品卫生以及工业生产等众多领域具有很重要的应用。目前对葡萄糖和H2O2的定量测定采用酶生物传感器,其具有高的选择性与灵敏度,但是其检测结果易受酶自身的特点和酶固定化技术的影响。利用无机纳米材料修饰电极制备的无酶传感器具有检测时间短、费用低廉、电极可重复使用的优点,其研究在近年来受到广泛的关注。本论文制备不同结构的铜及其氧化物纳米材料,并将其修饰在玻碳电极上构建了无酶电化学生物传感器,实现了葡萄糖和H2O2在电极上的直接氧化,具有一定的应用前景。主要工作及取得的研究结果如下：1.采用液相化学还原法制备超细Cu粉末,系统研究了制备条件对产物尺寸以及形貌的影响。实验结果表明反应只能在酸性条件下进行,且溶液pH值越小,产物尺寸越小,形貌由球状变得不规则；提高温度有利于反应的发生；表面活性剂PVP K-30在本实验范围内对产物的尺寸和形貌影响不大。电化学研究表明此材料修饰的电极对H2O2具有较好的电化学催化能力,但是在电极反应过程中易被氧化。2.采用射频感应耦合等离子体氧化技术对纯Cu粉末进行氧化处理,XRD检测证明氧化后产物中含有少量Cu2O。基于此材料修饰的电极的电化学行为表明,该修饰电极检测双氧水的能力与制备的铜粉相似。3.以DMF为反应溶剂,利用NaBH4还原CuSO4制备出尺寸均匀的Cu2O颗粒,尺寸约为200nm,具有多层级自组装结构和良好的结晶度；产物比表面积为13.1m2/g。电化学研究表明采用此材料制备的Cu2O/Nafion/GC传感器具有很好的电化学催化能力,对H2O2的检测极限、灵敏度和电流响应时间分别是0.0039μM、3.693A M-1和小于0.5s；对葡萄糖的检测极限和电流响应时间分别47.2μM和小于4s,线性范围为50μM-1.1mM。4.利用Benidict试剂制备Cu2O颗粒：SEM图像表明产物为微米颗粒,随着反应时间的延长其尺寸增加,形貌由立方体先变为凹多面体,再变为凸多面体。电化学研究表明采用法制备出的Cu2O制备的Cu2O/Nafion/GC无酶传感器的尽管工作范围较窄,但灵敏度非常高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 生物传感器

- 1.1.1 生物传感器的概述

- 1.1.2 生物传感器的原理

- 1.2 葡萄糖电化学生物传感器

- 1.2.1 葡萄糖生物传感器概述

- 1.2.2 葡萄糖化学生物传感器

- 1.3 无酶葡萄糖电化学生物传感器

- 1.3.1 化学修饰电极的定义

- 1.3.2 化学修饰电极的发展概况

- 1.3.3 化学修饰电极的类型

- 1.3.4 化学修饰电极的电催化

- 1.3.5 化学修饰电极在分析化学中的应用

- 1.4 纳米材料

- 1.4.1 纳米材科的性质

- 1.4.2 纳米材料在电化学生物传感器中的特殊功能

- 1.5 本研究的目的及意义

- 第2章 实验方法

- 2.1 纯Cu粉末及其等离子体氧化物的制备

- 2.1.1 实验仪器和试剂

- 2.1.2 Cu粉末的制备

- 2.1.3 等离子体氧化

- 2O粉末的制备'>2.2 不同形貌Cu2O粉末的制备

- 2.2.1 实验仪器和试剂

- 2O粉末的制备'>2.2.2 不同方法制备Cu2O粉末的制备

- 2.3 无酶电化学传感器的制备

- 2.3.1 电极预处理

- 2.3.2 测试溶液的配制

- 2.3.3 电化学方法检测传感性能

- 2.4 表征方法

- 2.4.1 X射线衍射（XRD）

- 2.4.2 透射电子显微镜（TEM）

- 2.4.3 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.4.4 电化学工作站

- 第3章 基于CU粉末及其氧化物修饰的无酶电化学传感器的研究

- 3.1 引言

- 3.2 纯Cu粉末的制备

- 3.2.1 pH值对Cu粉末的影响

- 3.2.2 温度对Cu粉末的影响

- 3.2.3 表面活性剂用量对Cu粉末的影响

- 3.3 基于纯Cu粉末修饰电极的电化学性质研究

- 3.3.1 电化学知识简介

- 3.3.2 基于Cu粉末修饰的无酶电化学传感器的研究

- 3.4 等离子体氧化纯Cu粉末

- 3.4.1 射频感应耦合等离子体简介

- 3.4.2 等离子体氧化产物

- 3.5 等离子体氧化产物的电化学研究

- 3.6 本章小结

- 2O粉末修饰的无酶电化学传感器的研究'>第4章 基于CU2O粉末修饰的无酶电化学传感器的研究

- 4.1 引言

- 2O粉末'>4.2 不同方法制备Cu2O粉末

- 2O粉末'>4.2.1 方法一制备Cu2O粉末

- 2O粒子'>4.2.2 方法二制备的纳米Cu2O粒子

- 2O/NAFION/GC电极电化学研究'>4.3 Cu2O/NAFION/GC电极电化学研究

- 2O粉末修饰电极的电化学研究'>4.3.1 基于方法一制备的Cu2O粉末修饰电极的电化学研究

- 2O粉末修饰电极的电化学研究'>4.3.2 基于方法二制备的Cu2O粉末修饰电极的电化学研究

- 4.4 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅述纳米材料的生产现状及其在化工生产中的应用[J]. 中国粉体工业 2008(05)

- [2].我国纳米材料发展问题与前景展望[J]. 中国粉体工业 2016(05)

- [3].法国对纳米材料实施申报制度[J]. 中国粉体工业 2013(02)

- [4].国际标准化组织发布纳米材料分类新标准[J]. 中国粉体工业 2010(05)

- [5].纳米材料研究进展[J]. 甘肃石油和化工 2011(04)

- [6].我国正式实施七项纳米材料国家标准[J]. 中国粉体工业 2008(02)

- [7].新型二维纳米材料可能带来电子工业革命[J]. 中国粉体工业 2013(01)

- [8].工程纳米材料毒理学的研究现状与研究方法评价[J]. 阜阳师范学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [9].介孔纳米材料在抗衰化妆品中的应用[J]. 新型工业化 2019(10)

- [10].纳米材料对环境抗生素抗性基因污染扩散影响的研究进展[J]. 生态毒理学报 2019(05)

- [11].基于纳米材料改良酶联免疫吸附法的研究进展[J]. 食品与机械 2020(03)

- [12].“纳米材料”专题序言[J]. 材料工程 2020(04)

- [13].纳米材料功能整理纺织品的研究及发展现状[J]. 纺织导报 2020(04)

- [14].纳米材料导论课程融入高等教育教学原则实践路径研究[J]. 教育教学论坛 2020(22)

- [15].多功能空心纳米材料的制备与应用研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(05)

- [16].光热纳米材料在肿瘤治疗中的研究进展[J]. 江苏大学学报(医学版) 2020(03)

- [17].多孔纳米材料固定化酶研究进展[J]. 微生物学通报 2020(07)

- [18].基于金属有机骨架化合物制备碳基纳米材料的研究进展[J]. 广东化工 2020(12)

- [19].介孔二氧化硅纳米材料形貌的影响因素及应用[J]. 中国高新科技 2020(05)

- [20].基于2D卟啉金属有机框架纳米材料的高性能电化学传感[J]. 化工科技 2020(03)

- [21].碳基纳米材料：助力战略新兴产业发展——访中国石化新能源研究所所长荣峻峰[J]. 中国石化 2020(07)

- [22].一维钴纳米材料的化学制备及磁学应用[J]. 稀有金属 2020(07)

- [23].纳米材料定义与分类[J]. 轻金属 2020(05)

- [24].基于稀土发光纳米材料的时间分辨成像[J]. 发光学报 2020(09)

- [25].手性纳米材料的制备及其在生物传感中的应用[J]. 分析试验室 2020(10)

- [26].丛枝菌根真菌对环境纳米材料的响应及减毒效应[J]. 应用与环境生物学报 2020(05)

- [27].纳米材料对底栖动物的毒性效应研究进展[J]. 生态毒理学报 2020(04)

- [28].功能核酸纳米材料的分离纯化及其生物学应用[J]. 功能材料与器件学报 2020(04)

- [29].光功能纳米材料与肿瘤光学治疗展望[J]. 发光学报 2020(11)

- [30].纳米材料与技术课程教学质量提升策略[J]. 教育教学论坛 2020(42)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/77d5b30017d272c238cd4bdc.html