# 聚丙烯微孔膜表面的抗污染性改性研究

### 论文摘要

聚丙烯微孔膜具有良好的物理化学稳定性、易于调控的微孔结构以及成本低廉等优点，得到了广泛的应用。然而，由于表面能低和疏水性强，在使用过程中容易发生膜污染现象。为了提高其在浸没式膜-生物反应器（SMBR）中的抗污染性能，本论文采用NH3和CO2气体等离子体处理、烯丙基葡萄糖（AG）和聚乙烯吡咯烷酮（PVP）在膜表面的固定化、丙烯酸（AA）和丙烯酰胺（AAm）在膜表面的紫外光接枝、非离子表面活性剂在膜表面的吸附等方法进行表面改性研究。在以上工作的基础上，对改性膜在SMBR中的动态抗污染性能进行了考察。具体内容如下：通过NH3和CO2气体等离子体处理聚丙烯微孔膜，在其表面引入含N和O元素的极性基团，从而实现了膜表面的亲水化改性。采用X-射线光电子能谱（XPS）和扫描电子显微镜（SEM）表征了膜表面的化学组成和形貌变化，通过接触角测试了膜表面的亲水性。结果表明，随NH3等离子体处理压力的下降，膜的拉伸强度和断裂伸长率下降、表面亲水性提高、膜通量提高。但其表面水接触角随放置时间延长而增大，出现“憎水性回复”现象。采用CO2气体等离子体处理聚丙烯微孔膜时，改性膜表面水接触角随等离子体处理时间的延长而急剧下降；进一步延长处理时间，下降趋势减慢。与此同时，微孔膜的孔径和孔隙率以及膜通量先增加后减小，而拉伸强度和断裂伸长率迅速下降。通过N2等离子体处理将AG和PVP在聚丙烯微孔膜表面进行了固定化。AG在膜表面的固定化率随等离子体处理时间的延长而增大，处理时间为4 min时，固定化率最大为3.5 wt．％，进一步延长时间，固定化率反而下降。AG固定化改性膜表面水接触角较未改性膜下降了64°。膜通量随固定化率的增大而增大。PVP在膜表面的固定化率随等离子体处理时间的延长而增大，当处理时间为12min时，固定化率为6.8 wt．％，进一步延长处理时间固定化率下降。膜表面水接触角变化趋势正好与之相反，当固定化率为6.8 wt．％时，膜表面水接触角较未改性膜下降了57°。膜的总表面自由能和其极性分数随固定化率的提高而增大。通过紫外光引发将AA和AAm接枝于聚丙烯微孔膜表面。AA接枝改性膜表面水接触角随接枝率的增大而下降，接枝率为45.28 wt．％的改性膜表面水接触角较未改性膜下降了61°。研究了接枝率和pH值对改性膜水通量的影响，发现膜水通量随接枝率的提高和pH值的下降而增大，具有pH响应性。AAm接枝改性膜表面水接触角随接枝率的增大而降低，接枝率为278.4 wt．％的改性膜表面水接触角较未改性膜下降了94°当接枝率为20.28 wt．％时，膜通量随接枝率的增大而增大，当接枝率的进一步增大，膜通量又随之而降低。采用Tween 20、Tween 40、Tween 60、Tween 80和Tween 85系列非离子表面活性剂对聚丙烯微孔膜进行了表面吸附改性。当表面活性剂的浓度较低时，吸附主要发生在膜孔内，而当浓度较高时，膜孔内已经吸附饱和，此时吸附作用主要发生在膜表面，Tween在膜表面的吸附量随浓度的增大而增大。研究了改性膜和未改性膜在SMBR中的抗污染性能，与未改性膜相比，NH3和CO2等离子体处理、AG和PVP固定化、AA和AAm紫外光接枝、Tween吸附改性膜的通量恢复率提高23.0、37.0、29.0、10.0、23.0、55.0和115.0％，相对通量比率提高17.0、58.0、90.0、79.0、152.0、32.0和52.0％。采用社会统计学分析软件包SPSS对膜表面物理化学性能与抗污染性能之间的相关矩阵进行了计算，发现通量恢复率与总的膜表面自由能之间有显著相关性，表明总的膜表面自由能越大膜的抗污染性能越好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 概述

- 1.2 膜污染

- 1.3 膜生物反应器的发展趋势

- 1.4 膜材料的表面改性

- 1.4.1 表面物理改性

- 1.4.2 表面化学改性

- 1.4.2.1 等离子体处理

- 1.4.2.2 紫外辐照

- 1.4.2.3 表面可控聚合

- 1.5 课题的提出

- 1.5.1 课题的意义

- 1.5.2 课题试验方案

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验仪器设备

- 2.2 实验原料

- 2.3 聚丙烯微孔膜表面改性

- 2.3.1 聚丙烯微孔膜预处理

- 2.3.2 中空纤维膜组件的制备

- 2.3.3 表面气体等离子体处理

- 2.3.4 烯丙基葡萄糖和聚乙烯基毗咯烷酮在微孔膜表面的固定化

- 2.3.5 丙烯酸和丙烯酰胺在聚丙烯微孔膜表面的紫外光接枝聚合

- 2.3.6 吐温系列表面活性剂在膜表面的吸附

- 2.4 改性膜的表征

- 2.4.1 X-射线光电子能谱分析

- 2.4.2 衰减全反射红外光谱分析

- 2.4.3 扫描电镜分析

- 2.4.4 接触角测定

- 2.4.5 膜孔径和孔隙率的测量

- 2.4.6 膜机械力学性能的测试

- 2.4.7 水通量

- 2.4.8 流动电位的测定

- 2.5 膜生物反应器

- 2.5.1 试验装置

- 2.5.2 膜生物反应器的运行

- 2.5.2.1 合成污水的配制

- 2.5.2.2 污泥驯养

- 2.5.2.3 水通量的变化

- 第三章 聚丙烯微孔膜表面气体等离子体处理

- 3.1 研究背景

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 改性膜的表征

- 3.2.1.1 X-射线光电子能谱分析

- 3.2.1.2 膜表面形貌

- 3.2.1.3 膜孔径和孔隙率的变化

- 3.2.1.4 膜表面水接触角

- 3.2.1.5 膜的机械力学性能

- 3.2.1.6 水通量

- 3.3 小结

- 第四章 烯丙基葡萄糖和聚乙烯基吡咯烷酮在聚丙烯微孔膜表面的固定化

- 4.1 研究目的及内容

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 烯丙基葡萄糖在聚丙烯微孔膜上的固定化

- 4.2.1.1 等离子体处理时间对固定化率的影响

- 4.2.1.2 单体浓度对固定化率的影响

- 4.2.1.3 改性膜表面结构与性能

- 4.2.2 聚乙烯基吡咯烷酮在聚丙烯微孔膜上的固定化

- 4.3 小结

- 第五章 丙烯酸及丙烯酰胺在聚丙烯微孔膜表面的光接枝聚合

- 5.1 研究目的及内容

- 5.2 结果与讨论

- 5.2.1 丙烯酸和丙烯酰胺在聚丙烯微孔膜上的接枝聚合

- 5.2.1.1 紫外光辐照时间对接枝率的影响

- 5.2.1.2 单体浓度对接枝率的影响

- 5.2.2 改性膜的表征

- 5.2.2.1 衰减全反射红外光谱分析

- 5.2.2.2 膜表面形貌

- 5.2.2.3 膜孔径和孔隙率

- 5.2.2.4 膜表面水接触角

- 5.2.2.5 膜孔的流动电位ξ

- 5.2.2.6 水通量

- 5.3 小结

- 第六章 非离子表面活性剂在聚丙烯微孔膜表面的吸附

- 6.1 研究目的及内容

- 6.2 结果与讨论

- 6.2.1 吐温在聚丙烯微孔膜表面的吸附

- 6.2.2 吐温浓度对吸附量的影响

- 6.2.3 吸附温度对吸附量的影响

- 6.2.4 洗涤时间对吸附量保留率的影响

- 6.2.5 改性膜的表征

- 6.2.5.1 衰减全反射红外光谱分析

- 6.2.5.2 膜表面形貌

- 6.2.5.3 膜表面水接触角

- 6.2.5.4 水通量

- 6.3 小结

- 第七章 改性膜在浸没式膜生物反应器中的抗污染性能研究

- 7.1 研究目的与内容

- 7.2 改性膜在浸没式膜生物反应器中的抗污染性能

- 7.2.1 膜通量变化

- 7.2.2 膜过程阻力

- 7.2.3 极限通量

- 7.2.4 膜孔径变化

- 7.2.5 膜表面形貌

- 7.2.6 改性膜在浸没式膜生物反应器中的抗污染性能

- 7.3 小结

- 第八章 结论

- 本论文的创新点

- 不足与展望

- 参考文献

- 博士论文工作期间的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].核微孔膜防雾霾口罩滤片的研制[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

- [2].宁波材料所在生物基聚合物微孔膜制备及改性方面取得研究进展[J]. 化工新型材料 2016(12)

- [3].宁波材料所刘富研究员课题组在聚合物微孔膜刚性界面构造及油水分离方面取得进展[J]. 膜科学与技术 2017(02)

- [4].PVDF微孔膜的制备和性能研究[J]. 中国科技论文 2017(10)

- [5].低温等离子体对PTFE微孔膜结构和性能的影响[J]. 食品工业科技 2015(11)

- [6].透气微孔膜制备方法及透气机理的研究进展[J]. 合成树脂及塑料 2009(05)

- [7].混合添加剂对PVDF微孔膜结构和性能的影响[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [8].基于相转化全过程的聚合物微孔膜功能化研究进展[J]. 功能高分子学报 2020(03)

- [9].宁波材料所在生物基聚合物微孔膜制备及改性方面取得研究进展[J]. 膜科学与技术 2016(06)

- [10].中科院研制生物基聚合物微孔膜[J]. 合成技术及应用 2017(01)

- [11].聚四氟乙烯微孔膜的研究进展[J]. 化学工程与装备 2009(11)

- [12].工艺条件对LLDPE/POE/CaCO_3微孔膜的孔结构及防水透湿性能的影响[J]. 功能高分子学报 2008(01)

- [13].PTFE微孔膜透湿性能测试研究[J]. 产业用纺织品 2010(02)

- [14].陶瓷微孔膜管制造微气泡的研究[J]. 膜科学与技术 2009(06)

- [15].天润天和：打破国外垄断，为多行业提供高端膜材料[J]. 国际融资 2020(07)

- [16].聚丙烯亲水性微孔膜的制备及在锂电池中的应用[J]. 高分子材料科学与工程 2017(02)

- [17].空气等离子体处理时间对聚丙烯微孔膜微观结构与亲水性的影响[J]. 塑料工业 2015(11)

- [18].亲水性聚四氟乙烯微孔膜的制备研究[J]. 化工新型材料 2016(03)

- [19].微孔膜折叠滤芯的一种新型焊接方法及设备研发应用[J]. 民营科技 2013(12)

- [20].聚乙烯醇改性聚丙烯微孔膜的性能[J]. 武汉工程大学学报 2014(05)

- [21].聚氨酯微孔膜的制备及其性能[J]. 化工进展 2017(07)

- [22].纳米孔径重离子微孔膜的制备[J]. 原子能科学技术 2012(03)

- [23].重离子辐照制备电池用微孔膜及其阻抗性质[J]. 物理化学学报 2010(06)

- [24].超高水通量聚醚型聚氨酯微孔膜的制备及性能研究[J]. 塑料科技 2019(10)

- [25].微孔膜包装水产品更保鲜[J]. 天津水产 2009(02)

- [26].在线微孔膜双萃取-流动注射光度法测定水中阴离子表面活性剂的研究[J]. 分析化学 2009(12)

- [27].不同因素对微孔膜包装内气体浓度和相对湿度的影响[J]. 保鲜与加工 2020(05)

- [28].金属微孔膜在多晶硅生产中的应用研究[J]. 过滤与分离 2015(03)

- [29].PTFE微孔膜的等离子体改性及应用研究[J]. 新材料产业 2013(03)

- [30].疏水微孔膜的制备与改性[J]. 广东化工 2013(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/77f1e94818b99b95016bc78b.html