# 除钼渣碱浸液中钼的萃取回收试验研究

### 论文摘要

本论文以赣州某厂生产APT产生的除钼渣为研究对象,采用碱浸-溶剂萃取方法对钼的回收进行了研究,从萃取条件对钼萃取率的影响、反萃条件对钼反萃率的影响、萃取机理及萃取动力学等方面进行了研究,对除钼渣中钼的回收利用有一定的参考价值。本文选用不同有机相进行萃取实验,确定碳酸根型N263萃取剂+仲辛醇+煤油为有机相,萃取剂N263在碱性溶液中对钼萃取机理表明：钼的萃取分配比的对数lgD与lg[（R3NCH3）2CO3]o成斜率约为1的线性关系,可能是萃取剂之间发生聚合反应或溶液中存在的OH-对于MoO42-的萃取有竞争作用；热力学分析表明：在碱性溶液中采用N263萃取剂萃取钼过程的焓变ΔH为-2.19kJ/mol,萃取钼过程是一个微放热过程,提高温度反而不利于钼的萃取。动力学研究结果表明：改变搅拌强度和相界面接触面积对钼的萃取影响不大,萃取反应在较短的时间就可达到反应平衡,碱性溶液中钼的萃取受“混合控制”。考察了溶液初始pH值、萃取剂浓度、调相剂浓度、溶液中钼浓度、萃取相比、萃取温度等因素对钼萃取率的影响,并进行正交实验得出较优的萃取条件。在溶液初始钼浓度为10g/L,有机相为20%碳酸根型N263+20%仲辛醇+60%煤油,初始pH为12.5、相比为2：1、萃取时间为15分钟、萃取搅拌速度为800rpm、分相时间为5min的实验条件下,钼的单级萃取率可以达到87.4%。采用1.0mol/L的NaCl溶液为反萃取剂,反萃相比O/A为1：1、搅拌速度800rpm、反萃取振荡时间为10分钟、分相时间为5分钟条件下,钼的单级反萃取率为86%左右。将萃余液返回到浸出工序浸出,可实行闭路循环,实现萃余液的再生利用,获得一定经济效益和环境效益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 钼的性质

- 1.2 钼的应用及需求

- 1.3 钼资源及利用状况

- 1.3.1 钼矿资源

- 1.3.2 含钼废料

- 1.4 钼资源回收现状及进展

- 1.4.1 液膜法

- 1.4.2 沉淀法

- 1.4.3 离子交换

- 1.4.4 活性炭吸附

- 1.4.5 溶剂萃取

- 1.5 研究内容及意义

- 1.5.1 研究目的

- 1.5.2 研究内容

- 1.5.3 研究意义

- 第2章 实验材料与内容

- 2.1 实验样品的来源与性质

- 2.2 实验仪器及实验药品

- 2.3 实验原理及技术路线

- 2.3.1 实验原理

- 2.3.2 技术路线

- 2.4 分析方法

- 2.4.1 钼的测定

- 2.4.2 钨的测定

- 第3章 萃取有机相的选择及萃取基理研究

- 3.1 有机相的选择

- 3.2 N263萃取剂性质

- 3.2.1 萃取平衡等温线

- 3.2.2 反萃平衡等温线

- 3.3 N263萃取铝的机理

- 3.4 萃取过程的热力学分析

- 3.5 萃取动力学研究

- 3.5.1 萃取过程中的相间传质

- 3.5.2 萃取过程的控制步骤

- 3.6 本章小结

- 第4章 实验

- 4.1 萃取实验

- 4.1.1 N263浓度对萃取的影响

- 4.1.2 仲辛醇浓度对萃取的影响

- 4.1.3 料液初始钼浓度对萃取的影响

- 4.1.4 相比O/A对萃取的影响

- 4.1.5 温度对萃取的影响

- 4.2 正交实验

- 4.3 杂质钨的影响

- 4.4 反萃实验

- 4.4.1 反萃液的选择

- 4.4.2 相比O/A对钼反萃的影响

- 4.4.3 混合时间对钼反萃的影响

- 4.5 浸出液萃取实验

- 4.6 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 研究结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体质谱法直接测定有机相中痕量锆[J]. 质谱学报 2015(02)

- [2].火焰原子吸收光谱法测定萃取有机相中的铯[J]. 新疆有色金属 2018(S1)

- [3].丙酸菌细胞干粉有机相合成共轭亚油酸的研究[J]. 食品科技 2010(12)

- [4].溶剂萃取法回收钛白废液中钒的实验研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2020(01)

- [5].有机相中锰、镁离子洗涤分离试验研究[J]. 湿法冶金 2018(02)

- [6].草酸反萃取法直接沉淀负载铈有机相的表征分析[J]. 光谱学与光谱分析 2011(11)

- [7].高速搅拌萃取装置池及有机相取样方法的研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2009(00)

- [8].松辽盆地南部长岭凹陷上白垩统沉积有机相研究[J]. 应用基础与工程科学学报 2008(04)

- [9].复杂铷浸出液提纯试验[J]. 有色金属(冶炼部分) 2020(07)

- [10].有机相变储能材料的复合改性研究进展[J]. 广州化工 2016(03)

- [11].有机相酶传感器的研究进展[J]. 食品科技 2010(07)

- [12].有机相及稀土回收反应器在稀土萃取废水中的应用[J]. 世界有色金属 2014(11)

- [13].有机相中U、Pu浓度、总γ同时测定的X射线荧光分析装置的研制[J]. 中国原子能科学研究院年报 2011(00)

- [14].溶剂萃取铜过程中减少相夹带的措施[J]. 湿法冶金 2013(05)

- [15].用P204从某含钒浸出液中萃取钒试验研究[J]. 湿法冶金 2020(04)

- [16].探寻音乐教学感性实践与理性认知有机相融的平衡支点[J]. 中小学音乐教育 2012(03)

- [17].亲水吸湿性功能材料用于有机相除水的研究[J]. 铀矿冶 2019(01)

- [18].从负载锰的P204有机相中反萃取锰试验研究[J]. 湿法冶金 2018(04)

- [19].铜萃取剂的性能维护及品质保养[J]. 湿法冶金 2016(03)

- [20].密度法测定负载有机相溶剂中的P_2O_5[J]. 山东工业技术 2015(15)

- [21].新技术与新成果[J]. 中国有色冶金 2014(04)

- [22].有机相变蓄冷材料中碳纳米管添加剂性能实验研究[J]. 化工时刊 2012(02)

- [23].煤、油、气共存富集的地球化学判识模式[J]. 高校地质学报 2011(02)

- [24].萃取有机相黏度变化规律的研究[J]. 矿冶 2018(01)

- [25].高水平放射性废液中自悬浮式有机相取样器研制与优化[J]. 环境与可持续发展 2017(06)

- [26].DIBK协萃体系负载有机相反萃行为研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2015(04)

- [27].离子液体体系卤水提锂的洗涤工艺研究[J]. 无机盐工业 2020(03)

- [28].放射性废有机相(TBP/OK)处理技术综述[J]. 环境工程 2019(05)

- [29].有机相-水体系自动重力分离系统研究与设计[J]. 化学工程 2014(12)

- [30].化工分离过程中一种新型自动分层装置的设计及应用[J]. 山东化工 2018(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7803a59c2460faec6dbc99e9.html