# 关于智能电网的电力调控一体化研究袁涛

（1.国网乌鲁木齐供电公司新疆乌鲁木齐830000；2.国网乌鲁木齐供电公司新疆乌鲁木齐830000；3.国网新疆电力公司新疆乌鲁木齐830000）

摘要：智能电网国家电力体制改革的春风下风生水起，奋起勃发，在电力行业中得到了越来越多的重视。面对电网管理局限性大、电力调控人员管理方法不正确等问题，应采取必要措施来实现电网管理方式的优化，应用GIS和SCADD配网调控一体化技术，实现配网管理水平的提升。本文对智能电网的电力调控一体化进行研究。

关键词：智能电网；电力调控一体化；研究

我国配电网正处于发展阶段，在建设过程中常常会将其进行创新、完善，导致原有的电网结构进行调整，这在一定程度上增加了原有的工作难度，而传统的管理模式也跟不上社会发展的脚步。因此，需要采用先进的技术将其进行创新、完善，只有这样才能从根本上实现电力调控一体化工作，这样就会减少电网对工作人员的依赖，将电网的调控工作质量也效率得以提升。

1实施调控一体化的重要性

随着电力的不断发展，调控一体化模式也在不断进步。它并不是一般的管理模式，它是整个变电行业一个新改革的开始，无论是生产管理、组织方式还是运行维护等。它的出现实现的不只是各种设备上的变化。对于电网公司来说，一定会对其做出各种要求，只有存在好的规划才能使国网获得更好的发展。

2电力调控中面临的问题

2.1电网管理水平不高

按照电力调控一体化科学发展的原则，电力系统中电力调控的智能化和信息化对于电力系统升级提出了更高要求。在这样的大背景下，智能电网下电力调控一体化存在的问题被日益放大，如果处理不好，直接关系到电力质量和电力运行的稳定。目前，我国电网已经由过去传统的架空线向电缆线逐渐过渡，单条输电线综合铺设，对管理制度的科学性和有效性的要求更大，需要对电缆、架空线、开关站等一系列电力系统元素进行统筹和运用。如果电力部门仍然按照过去的管理做法进行操作，不但会对操作流程产生影响，也会在后续协调过程中出现问题。

2.2电力调控人员调控方法落后

目前，受日益增多的供电压力影响，设备多、供电面积广等不利因素使电力工作人员人手不足，增加不及时，工作人员的负担会越来越重，从而影响电力工作水平。此外，在电力运行后的后续管理过程中也存在人手不足问题，这既有体制的原因，也有经费不足的原因。导致工作人员往往心有余而力不足，难免会为了“图快”而降低了维护水准，间接影响了设备维护质量和使用安全。

3调控一体化模式运行存在的问题

3.1人员、设备、监控因素

一是人员操作因素。值班监控员远方操作时未仔细进行核对，误选待操作设备，包括错选变电站，或错选同一变电站中其他设备；无监护操作；误遥控资格的人员随意操作。二是主站因素。调度自动化主站中遥控信息表的遥控设备与遥控点号不对应。三是变电站因素现场总控中遥控信息表遥控设备与遥控点号不对应。现场总控装置中经过验收的遥控信息表如被维护人员误修改，出现与调度自动化主站中遥控信息表不一致的情况，很可能产生误遥控的严重后果。

3.2值长任务繁重

担任值长的任务并不是比以前的调度正值更轻松，反而是更为繁重。一个调度正值的工作很单一，只是负责电网关于调度方面的工作，相对于值长来说，要做的并不只是调度方面的工作，在此基础上，还增加了监控管理工作。也正是由于这个原因，现目前的电力行业对值长要求都有较高的要求。为了解决这类问题，需采取自学与送出培训相结合的模式，提升值长个人综合素质，带动整个调控班人员素质进一步提升。

4智能电网电力调控一体化的优化措施

4.1应用GIS和SCADD配网调控一体化技术

配网调控一体化是进一步地升级SCADA系统智能指数，像是在固有的配电网调度与监控隔离的情况之下，能够远程监控配网线路，针对未曾安装自动化装置的线路，需要不断翻阅手工图册实施管理。倘若创建立足于GIS的配网调控一体化模式，那么就能够使传统模式的束缚摆脱。这种模式能够基于自动化配网的管理接入自动化的信息，从而一体化地调度配网，全天候地监控配电。

另外，还能够将电子地图创建于GIS平台上，进而对设计的地理位置进行体现，分类和分层地管理配网装置，这种技术能够对现场事故再现，从而实施有效和直观的管理。倘若配网出现故障，那么各个班组可以立刻维修，这防止了配调盲目性的现象。SCADA技术较为成熟，在应用实践中能够实施在线分析与监控操作等。在监控过程中获得的实时性的配网信息能够基于SCADA系统的影响下呈现图像，以使管理人员更加直观地观看。在对GIS与SCADA数据进行处理的过程中，防止图形界面二次绘制、电网数据重复录入、电网数据存在不同的现象。在借助先进技术实施科学管理的过程中，应当建设电力企业集团的管理队伍，注重该方面人才的培养，有效地激发员工的工作热情，让所有的员工都能够体现自身的价值。

4.2实现配网管理水平的提升

为了使配网线路的管理水平进一步提升，处理配调盲目性的情况，务必根据配网的管理特性，实现GIS与SCADA的互容，如此能够使彼此的不足之处完善，并且确保体现两者的长处。在GIS当中移植SCADA的功能，一体化地设计配网调控，根据我国的电网要求，为了确保完善的配网数据，并且在以后GIS电网平台应当频繁地跟用电营销、管理生产等系统交换数据。为此，在进行设计的过程中，能够有效地统一其它一系列系统的集成数据与GIS电网平台。如此一来，能够更加可靠与稳定地交换数据。因为从某种意义上来讲，地理区域的不同会对运行的配电网络产生影响作用，所以应当管理配电网络，接入自动化的装置。为了使统一的维护电网装置台账和构造模型实现，管理的过程中需要根据空间关系、运行信息、静态参数、位置信息，从而更加有效地管理运行过程中的装置。

5解决电力调控一体化问题的对策

5.1完善电网管理模式

优化的管理模式是至关重要的，基于GIS基础来进行管理模式的升级效果往往事半功倍。作为对旧有管理模式的创新，GIS技术的运用能够实现配网自动化，使监控与调度有机互联。此外，应提升电力控制管理人员的技术水平，加强管理团队的建设，促进工作人员积极性的有效发挥。

5.2强化工作人员调度

在这方面主要可以从以下方面考虑。首先对人员进行优化配置与合理分配。避免工作人员“扎堆”，实现有效分流。也就是说，可以对那些电力运行工作强度较大，负担重部门应配备较多人员，反之适当减少人员配备；其次，应提高相关人员的准入门槛，加强对相关技术人员的培训力度，提升他们对于新技术、新装置的掌握程度，从而对提升智能电网的电力调控一体化智能化、信息化的工作能力。

6结语

实现电网电力调控一体化能够有效提升电网运行的安全性和稳定性，能够对电网的相应文帝进行及时的管理和维护。因此，电力企业需要进一步加强自动化、信息化方面的建设，进一步促进电力调控一体化发展，确保我国的电力事业稳步发展。

参考文献：

[1]楼华辉.浙江电网调控一体化运行管理模式研究[D].华北电力大学,2014.

[2]周晓东.调控一体化技术在包头土右旗地区的应用[D].华北电力大学,2014.

[3]张茹.调控一体化在电力系统自动化中的应用[J].工程技术研究，2017.

[4]何新华.电网电力调控一体化探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊)，2017.

[5]张建国.电网调控一体化运行管理模式探讨[J].硅谷，2014.

[6]王文星.国家电网电力应用调控一体化建设策略探索[J].产业与科技论坛，2016.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/780671b6ce3f21c9365de4a3.html