# 一种新的被动采样装置的研制

### 论文摘要

有机锡化合物已广泛应用于杀虫剂、船舶涂料、PVC塑料热稳定剂以及有机反应的均相催化剂等。自从发现有机锡配合物具有较强的抗癌活性以来,人们对其合成及生物活性的研究倍加重视,近年来也逐渐出现了有机锡化合物用作阴离子识别载体物质的报道,这是金属有机化学和化学传感器等多学科之间新发展起来的交叉研究领域,具有很大的发展前景。本文以三苄基氯化锡、三苯基氯化锡和二苄基二氯化锡为原料,分别和邻羟基苯甲醛、2,4-二羟基苯甲醛、2-羟基-3-甲氧基苯甲醛、邻羟基苯乙酮、2,4-二羟基苯乙酮以及乙酰乙酰基二茂铁反应合成了十六种新型杂环有机锡（Ⅳ）配合物,并研究了其中一些物质的阴离子识别性能,主要包括以下四部分的工作: （1）通过三苄基氯化锡和邻羟基苯甲醛、2,4-二羟基苯甲醛、2-羟基-3-甲氧基苯甲醛、邻羟基苯乙酮、2,4-二羟基苯乙酮等双齿配体的反应,合成了五种新型五配位杂环苄基锡（Ⅳ）化合物,其结构经元素分析、红外光谱、核磁共振氢谱和质谱等测试方法得到确认。探讨了其阴离子响应行为,并通过对比研究分析了载体结构对电极响应性能的影响。 （2）通过三苯基氯化锡和邻羟基苯甲醛、2,4-二羟基苯甲醛、2-羟基-3-甲氧基苯甲醛、邻羟基苯乙酮、2,4-二羟基苯乙酮等双齿配体的反应,合成了五种新型五配位杂环苯基锡（Ⅳ）化合物,其结构经元素分析、红外光谱、核磁共振氢谱和质谱等测试方法得到确认。 （3）通过二苄基二氯化锡与双齿配体按1:2物质的量之比反应,合成出了二（邻羟基苯甲醛）合二苄基锡（Ⅳ）、二（2,4-二羟基苯甲醛）合二苄基锡（Ⅳ）、二（2-羟基-3-甲氧基苯甲醛）合二苄基锡（Ⅳ）、二（邻羟基苯乙酮）合二苄基锡（Ⅳ）、二（2,4-二羟基苯乙酮）合二苄基锡（Ⅳ）五个六配位杂环苄基锡（Ⅳ）化合物。其结构经元素分析、红外光谱、核磁共振氢谱以及质谱得到确证。 （4）以二茂铁为起始原料与乙酸酐反应合成出乙酰基二茂铁,再与乙酸乙酯反应得到乙酰乙酰基二茂铁。将其与三苄基氯化锡反应合成出乙酰乙酰基二茂铁合三苄基锡（Ⅳ）,一种新型五配位双核有机锡配合物。其结构经元素分析、红外光谱、核磁共振氢谱以及质谱得到确证。探讨了基于此配合物为载体的阴离子响应行为,并考察了不同增塑剂的电极对水杨酸根离子响应性能的影响,以及缓冲体系和溶液pH值对该电极响应性能的影响。将基于乙酰乙酰基二茂铁合三苄基锡为载体的电极应用于药物分析,取得满意结果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 环境污染检测的意义

- 1.1.1 二氧化氮检测的重要意义

- 1.1.2 甲醛检测的重要意义

- 1.2 采气方法

- 1.2.1 主动式的动力采样法

- 1.2.2 被动式采样器

- 1.3 常用的检测方法

- 2的检测方法'>1.3.1 NO2的检测方法

- 1.3.2 HCHO 的检测方法

- 1.4 光敏电阻在传感器中的应用

- 1.5 论文的设想

- 第2章 二氧化氮的检测

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 采样装置

- 2.2.2 仪器

- 2.2.3 试剂

- 2.2.4 方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 被动采样装置的采样理论

- 2.3.2 校正图

- 2.3.3 采样时间

- 2.3.4 重现性和稳定性

- 2.3.5 精密度

- 2.3.6 干扰

- 2.3.7 应用

- 2.4 结论

- 第3章 被动采样法检测空气中的甲醛

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂

- 3.2.2 仪器

- 3.2.3 方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 被动采样装置的校正

- 3.3.2 显色时间的选择

- 3.3.3 精密度

- 3.3.4 样品检测

- 3.3.5 干扰

- 3.4 结论

- 第4章 酞菁的合成与应用

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 试剂与仪器

- 4.2.2 铂酞菁的合成

- 4.2.3 磺酸铜酞菁的合成

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 铂酞菁对氧的响应

- 2-的响应'>4.3.2 磺酸铜酞菁对 NO2-的响应

- 4.4 结论

- 第5章 自制同步检测装置检测甲醛

- 5.1 前言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 试剂

- 5.2.2 仪器

- 5.2.3 方法

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 发光二极管的特征

- 5.3.2 同步装置的校正

- 5.3.3 三种方法的比较

- 5.3.4 实际应用

- 5.4 结论

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A（攻读学位期间所发表的学术论文目录）

### 相关论文文献

- [1].三种城市不透水地表沉积物采样装置应用比较[J]. 人民长江 2017(23)

- [2].煤炭机械化采样装置在港口的应用研究[J]. 设备管理与维修 2018(24)

- [3].带式输送机自动采样装置的研制与应用[J]. 煤矿机电 2015(05)

- [4].白灰自动采样装置在烧结原料质检中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2016(12)

- [5].机械自动采样装置在台山电厂的应用与优化[J]. 广东科技 2010(06)

- [6].交流采样装置的校验[J]. 工业计量 2010(S2)

- [7].自动采样装置的应用[J]. 矿山机械 2008(07)

- [8].移动式煤炭采样机采样装置运动特性分析[J]. 煤炭技术 2017(10)

- [9].电子式互感器对高精度采样装置的影响及对策分析[J]. 电网与清洁能源 2014(10)

- [10].含挥发性颗粒物采样装置的设计与实验研究[J]. 矿业安全与环保 2019(02)

- [11].煤炭机械化采样装置性能鉴定的实施[J]. 低碳世界 2016(32)

- [12].宇航员手持式高频冲击采样装置的设计研究[J]. 深空探测学报 2015(02)

- [13].入厂汽车煤机械化采样装置优化改造[J]. 价值工程 2014(17)

- [14].斗式提升机自动采样装置的研制和应用[J]. 煤炭加工与综合利用 2008(06)

- [15].钻井作业实时信息采样装置探索[J]. 科技创新与应用 2020(27)

- [16].刮板输送机自动采样装置在八宝工业园选煤厂的应用[J]. 选煤技术 2014(06)

- [17].浅析皮带中部采样装置在燃煤电厂中的应用[J]. 科技风 2015(22)

- [18].汽车煤机械采样装置性能测试与保养[J]. 淮南职业技术学院学报 2011(05)

- [19].选煤厂自动采样装置的研制与应用[J]. 煤质技术 2009(02)

- [20].一体化煤采样装置在沙角A电厂的应用[J]. 广东电力 2008(04)

- [21].自动采样装置在太原选煤厂的应用[J]. 山西焦煤科技 2016(S1)

- [22].进厂煤机械采样装置在火电厂的应用优势[J]. 江西电力 2012(06)

- [23].入厂煤机械化采样装置的优化改造[J]. 华电技术 2011(07)

- [24].着陆姿态对地外天体表层采样的影响研究[J]. 航天器工程 2013(05)

- [25].基于TMS320C5402的交流采样装置设计[J]. 自动化技术与应用 2010(07)

- [26].基于AC800M系统与水电厂交流采样装置的通讯实现[J]. 企业技术开发 2016(09)

- [27].基于CC-Link总线的煤采样自动化系统改造设计[J]. 电力信息与通信技术 2014(11)

- [28].在线监控型采样装置的研究及应用[J]. 衡器 2020(07)

- [29].进厂煤汽车机械采样装置的优化改造[J]. 科技与企业 2014(06)

- [30].入炉煤采样比的统计与分析[J]. 煤质技术 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/781260b84fb06816f9dbd23c.html