# 探究建筑节能材料检测常见问题及质量监督管理措施赵阳

天津市众望建筑工程质量检测有限公司天津30045

摘要：随着社会的发展以及城市建设的不断进步，建筑行业的规模不断扩大，能源的消耗量也越来越多，并且产生的污染也越来越多，对社会的可持续发展造成严重的影响，因此建筑行业必须要不断加强绿色环保技术的研究，而建筑节能材料的使用恰好符合绿色发展的理念，因此需要大力发展节能材料，对节能材料的检测技术进行深入的研究，建筑的建设使用节能材料不仅可以使企业的经济效益得到一定的提高，而且可以降低能源的消耗，保护生态环境。但是节能材料的检测在进行过程中还存在一些问题，需要我们加强研究，从而使其更好的促进建筑行业的绿色发展。

关键词：建筑节能材料检测；常见问题；质量监督；管理措施

引言

随着我国城市化进程的不断加快，各个建筑企业对节能材料的运用更加广泛，通过使用节能材料不仅降低了工程项目的资金投入，也减少了建筑施工中的环境污染问题，使建筑施工的经济效益及社会效益得到显著提高。为保证建筑节能材料的功能作用得到充分发挥，需要做好建筑节能材料的质量检测工作，使建筑节能材料能够满足现代建筑施工的各项要求，为建筑施工行业的发展提供有利支持。通过深入分析建筑节能材料检测技术的问题，有利于找出更加有效的改进措施，使建筑节能材料检测工作的水平得到提高，为建筑施工行业的可持续发展提供有利支持。

1建筑节能材料检测存在的问题

1.1对节能检测技术认识不足

现阶段，我国部分企业对节能检测技术的重视程度还有待提高，应充分认识到建筑节能材料检测工作的重要性。相关设计单位、审图机构对节能设计敷衍了事，节能设计参数要求不准确、计算不详不实，甚至有的图纸的节能设计不符合本地区的实际气候条件。一些生产厂家在提供所谓“节能产品”时不能提供有效的节能检测报告或检测报告执行标准错误，存在必要的检测项目指标缺失、检测结果不合格等问题。施工单位在节能材料安装施工的过程中也存在不按标准选择合适的施工条件、原材料进场时不按规定进行验收检测、隐蔽构在施工过程中不按要求进行监督和抽查等问题。这些存在的问题均会给节能结构的稳定可靠性带来不可忽视的安全隐患。

1.2检测人员水平不高

我国节能材料检测人员的专业水平参差不齐，部分检测人员对最新的检测仪器不熟悉或职业素养不高，在样品检测过程中并未严格按照有关标准与试验规范，节能材料检测结果的准确性难以保证。比如保温砂浆因强度较低，存在成型后脱模容易损坏边角，软化系数试验浸泡后试件容易损坏，导热系数试验成型规范要求采用无底试模，实际操作中采用不同材质的底模对脱模产生较大影响，部分检测人员并未关注这一细节;膨胀玻化微珠保温隔热砂浆成型过程中，部分检测人员使用捣棒时力度过大，容易对保温砂浆的骨料造成了破坏。此外，少数检测人员不具备爱岗敬业精神，不主动了解、学习最新国内外最新的检测技术，导致节能材料的检测结果误差较大。

1.3建筑节能材料检测的质量标准不统一

我国国土幅员辽阔，地跨热带、亚热带、温带、亚寒带等多个气候区，应该根据不同的气候特点来制定一套完善的、具有针对性的质量检测标准体系。然而，当前的相关体系并未确立或不够完善。各省份地区应依据各自的气候特征制定当地的建筑节能材料检测标准，但部分地区的标准并不完备，沿用国标或其它的标准，会造成材料检测质量标准不统一。并且，各地对检测过程中的程序规范、技术要求也有所不同，这会造成同一原材料在不同地区进行检测所得到的结果不一样的现象，导致了我国建筑材料检测体制的混乱。即使各地区都采用国家统一标准，其也存在一定的缺陷，统一的标准只能适用于大部分地区，对于一些特殊的建筑工程项目以及特殊地区并不适用。加上各个地区的气候条件存在较大差异，国标并不能满足我国现有的各种气候需要，可能会导致检测结果不适用或存在较大偏差。

2建筑节能材料质量的监督管理

2.1明确监督管理职责

为了加强对建筑节能材料质量的监督管理，合理划分参与主体的监督管理职责至关重要，即：（1）监督管理单位：监督管理单位首先应明确自身的权利及所应承担的义务，并认真履行相关职责，以保证监督管理工作准确到位；其次，认真开展建筑节能施工质量的现场管理与验收工作，以使建筑节能施工质量可控；第三、建筑节能主管部门负责监督节能材料的认证，并测试其能效等。（2）质量监督机构：质量监督机构应严格验收建筑节能分项工程；监督和检验每一道施工工序；严查建筑外墙保温层裂缝、渗漏等质量缺陷；针对发现的质量问题，坚决不竣工验收和办理备案手续，从而提高建筑节能材料的质量。

2.2规范市场检测行为

为了提高建筑节能材料检测层次，要求进一步规范市场检测行为，即：（1）国家相关部门应大力整顿检测行业，如严打存在指定检测、挂靠关系等行为的检测单位，严禁任何违规成立检测机构的行为，从而扭转建筑节能材料检测行业的混乱局面及规范市场秩序。（2）严格管理建筑节能材料检测资质，即仅允许那些获得了检测资质的单位在许可范围以内开展检测工作和出具检测报告，且严禁其他没有检测资质的单位和个人从事检测业务，从而杜绝无序竞争行为的出现。（3）在建筑节能材料检测中，检测单位首先应注重对材料实体的检验，并保证检测报告内容全面，注意杜绝复验走过场、报告虚假等不良行为；其次，在扩展检测业务的同时，组织单位检测人员参与培训课程，以使全体检测人员具备应有的业务能力，从而提高其对建筑节能材料检测的服务质量。

2.3规范主体质量行为

建筑节能材料质量的监督管理要求做好下列几点工作：首先，严格管控建筑节能材料的来源，以保证材料的生产、销售和使用都在监管范围内；其次，提高市场准入门槛，从而淘汰那些技术落后、质量管理不严及产品质量差的生产企业；第三、优化产业结构，推动行业发展，并鼓励新型建筑节能材料的开发；第四、规范建筑节能市场环境，并引入诚信管理系统，以实现行业的公平竞争；第五、规范主体质量行为，如严查施工企业的资质，并严厉打击资质挂靠、非法转包等违法行为，督促监理单位认真履行监管职责，并确定监管人员所承担的责任。

2.4建立完善的检测监督与管理机制

由于内部管理制度与监督机制的缺失，导致部分材料检测人员玩忽职守，在检测过程中并未按照有关标准对节能材料检测，致使检测样品被污染，检测结果的误差较大。因此，检测机构应完善内部管理与监督机制，切实保障节能材料检测结果的准确性。首先，严格要求检测人员详细记录试验流程与试验数据，对于质量不合格的节能材料出具相关报告，并将这一情况与相关材料利用信息技术与通讯技术及时上报给企业以及有关部门。其次，完善内部监督机制。检测前，需仔细检查检测设备，核对检测样品，检测设备无问题时才可开始试验，降低试验设备对结果的影响。检测过程应由两个或两个以上的检测人员共同操作，确认无误后方可出具报告，如果检测结果存在较大的误差，应对产生误差的原因全面分析，并且再次检测。

结束语

综上所述，建筑节能材料检测的目标是提高我国建筑节能水平。为此，要求深化对建筑节能材料检测的研究，并强化对其质量的监督管理，以推动我国发展“低碳经济”的战略目标的实现。

参考文献

[1]谢静.建筑节能材料检测常见问题及质量监督管理措施[J].山西建筑,2017(17):164~166.

[2]渠敬胜.浅谈建筑节能材料检测常见问题及质量监督管理措施[J].建筑工程技术与设计,2017(36):2460.

[3]胡玉珍.建筑节能材料检测技术问题与解决方法刍议[J].河南建材，2018（04）：29-30.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7848bf51436eeb0e38323b8b.html