# 多形貌不同组成的Al13基盐晶体的合成与表征

### 论文摘要

[AlO4Al12（OH）24（H2O）12]7+(Al13)多聚阳离子是一种具有Keggin结构的同多聚阳离子,在现代材料化学中占有重要地位。多金属氧酸盐化合物是一类具有多样性结构与可调变组成的无机含氧簇合物,在催化、光电磁材料及医药等领域中有着广泛的应用。 本文通过阴阳离子间的静电作用、氢键作用以及范德华力成功地将两者结合起来,在水溶液体系中合成了4种不同组成的多形貌Al13基盐晶体: 1.Al13基硫酸盐晶体:采用直接混合并陈化的简便方法,在12h陈化时间里合成了尺度在150～200μm的四面体形貌Al13基硫酸盐晶体,而采用滴定混合的常规方法只能制得尺度在15～25μm的硫酸盐晶体。探讨了四面体形貌Al13基硫酸盐晶体的形成机理。 2.Al13基钼酸盐晶体:以H3PMo12O40nH2O、H4PMo11VO40·nH2O和（NH4）6P2Mo18O62·nH2O3种杂多化合物为钼源,采用直接混合后陈化的方法合成了3种多形貌Al13基钼酸盐晶体,其晶体形貌和尺度对应是斜方三棱柱形（80×30μm）、星形（30×10μm）和叶片形（500×150μm）,而以Na2MoO4·2H2O为钼源时只能得到无定形簇合物。提出了多形貌Al13基钼酸盐晶体的形成机理。 3.Al13基V1多金属氧酸盐晶体(V1,H4PMo11VO40nH2O):在不加任何表面活性剂或模板剂的水溶液体系中,采用直接混合的加料方式,在搅拌和静置陈化的过程中合成了星状和层状结构的Al13基V1多金属氧酸盐晶体。星状结构是由约1×9μm的柱形微晶自组装而成,平均尺度为18～20μm;层状结构是由厚约250～500nm的片层结构组装而成,层间隙距离500～1000nm,整体尺度达200μm。 4.Al13基V3多金属氧酸盐晶体(V3,H6PMo9V3O40·nH2O):在Al13基V1多金属氧酸盐晶体的基础上,以V3取代V1,在类似的水溶液体系中合成了针状多孔结构和片层结构的Al13基V3多金属氧酸盐晶体。针状多孔结构的长度约在1～5mm左右、宽/厚度约50μm,孔结构的尺度在1μm左右;片层结构是由表面光滑的六边形晶体组成,长宽厚的尺度分别是100μm、10μm、0.5～2μm。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 13多聚阳离子及其衍生多聚离子的研究进展'>1.1 Al13多聚阳离子及其衍生多聚离子的研究进展

- 13多聚阳离子及其衍生多聚离子的发展历史与组成结构'>1.1.1 Al13多聚阳离子及其衍生多聚离子的发展历史与组成结构

- 13多聚阳离子及其衍生多聚离子的合成'>1.1.2 Al13多聚阳离子及其衍生多聚离子的合成

- 13多聚阳离子形成机理探讨'>1.1.3 Al13多聚阳离子形成机理探讨

- 1.1.4 相关领域的研究热点

- 1.2 多金属氧酸盐化学的研究进展

- 1.2.1 多金属氧酸盐化学的发展历史

- 1.2.2 多金属氧酸盐化合物的结构、组成与合成

- 1.2.3 多金属氧酸盐化合物的性质与特点

- 1.2.4 相关领域的研究热点

- 1.3 本论文的选题依据与目的

- 13基硫酸盐晶体'>第二章 直接混合陈化法合成Al13基硫酸盐晶体

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂和仪器

- 13基硫酸盐晶体的合成'>2.2.2 Al13基硫酸盐晶体的合成

- 2.3 结果与讨论

- 13基硫酸盐晶体的结构与形貌表征（XRD、FTIR、SEM、OS）'>2.3.1 Al13基硫酸盐晶体的结构与形貌表征（XRD、FTIR、SEM、OS）

- 13基硫酸盐晶体的生长影响'>2.3.2 不同因素对Al13基硫酸盐晶体的生长影响

- 13基硫酸盐晶体的形成机理探讨'>2.3.3 四面体形貌的Al13基硫酸盐晶体的形成机理探讨

- 2.4 本章小结

- 13基钼酸盐晶体'>第三章 从P-Mo-（V）杂多化合物合成多形貌Al13基钼酸盐晶体

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂和仪器

- 13基钼酸盐晶体的合成'>3.2.2 多形貌Al13基钼酸盐晶体的合成

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 形貌表征（SEM）

- 3.3.2 结构与组成表征（XRD、FTIR、TG／DTG、ICP）

- 13基钼酸盐晶体生长的几种因素'>3.3.3 影响Al13基钼酸盐晶体生长的几种因素

- 13基钼酸盐晶体形成机理的探讨'>3.3.4 Al13基钼酸盐晶体形成机理的探讨

- 3.4 本章小结

- 13基V1多金属氧酸盐晶体的合成与表征'>第四章 具有星状与层状结构的Al13基V1多金属氧酸盐晶体的合成与表征

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 试剂和仪器

- 13基V1多金属氧酸盐的合成'>4.2.2 具有星状与层状结构的Al13基V1多金属氧酸盐的合成

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 形貌表征（SEM）

- 4.3.2 结构表征（XRD、FTIR）

- 13基V1多金属氧酸盐晶体生长的4个因素探讨'>4.3.3 影响Al13基V1多金属氧酸盐晶体生长的4个因素探讨

- 4.4 本章小结

- 13基V3多金属氧酸盐晶体的合成与表征'>第五章 多形貌Al13基V3多金属氧酸盐晶体的合成与表征

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 试剂和仪器

- 13基V3多金属氧酸盐的合成'>5.2.2 多形貌Al13基V3多金属氧酸盐的合成

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 形貌表征（SEM）

- 5.3.2 结构表征（XRD、FTIR）

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于苯并吲哚的荧光探针对Al~(3+)的识别及应用[J]. 应用化学 2020(01)

- [2].甲醛在本征和Al掺杂石墨烯表面的吸附研究[J]. 科技创新导报 2020(11)

- [3].空心玻璃微珠/Al基泡沫材料的微观组织与性能研究[J]. 轻金属 2020(02)

- [4].Al对42CrMo螺栓钢淬透性及组织的影响[J]. 金属学报 2020(10)

- [5].基于苯甲酰肼衍生物的Al~(3+)荧光探针的合成与表征[J]. 化学试剂 2016(12)

- [6].合金元素Al、P对镀锌层耐蚀性的影响[J]. 电镀与环保 2017(01)

- [7].含缺陷碳纳米管吸附Al原子的第一性原理研究[J]. 特种铸造及有色合金 2017(03)

- [8].Al~(3+)荧光探针的合成及识别性能研究[J]. 化学试剂 2017(06)

- [9].Al~(3+)对螺旋霉素发酵的影响[J]. 当代化工研究 2017(05)

- [10].超高速碰撞2A12铝靶过程中Al~+的光谱辐射特征[J]. 光谱学与光谱分析 2017(08)

- [11].新型席夫碱高灵敏荧光探针用于Al~(3+)的测定[J]. 中国科学:化学 2017(08)

- [12].一种新型Al~(3+)荧光探针的合成及其在食品中的应用[J]. 高师理科学刊 2017(09)

- [13].新型Al~(3+)荧光探针综合性实验开发与实践[J]. 山东化工 2020(18)

- [14].Al对铁素体耐热钢析出相影响的模拟计算[J]. 铸造技术 2019(11)

- [15].Al~(3+)对不同八仙花品种萼片颜色的影响初探[J]. 上海蔬菜 2017(04)

- [16].含Al金属间化合物多孔材料的研究进展[J]. 中国材料进展 2017(Z1)

- [17].合金元素Al对定向凝固镁合金组织、晶粒取向和力学性能的影响[J]. 铸造 2016(10)

- [18].重视AL型肾淀粉样变的规范治疗[J]. 中华肾病研究电子杂志 2014(02)

- [19].Al~(3+)对浸铀混合菌活性的影响[J]. 金属矿山 2014(07)

- [20].不同酸度条件下茜素红-Al~(3+)-磺胺嘧啶体系的研究及应用[J]. 西北药学杂志 2009(02)

- [21].Al~(3+)对红檵木叶色生理变化的影响[J]. 湖南林业科技 2008(02)

- [22].喷丸处理对45钢表面Al~+注入层抗高温氧化性的影响[J]. 中国表面工程 2019(03)

- [23].聚丙烯酸包囊的1-(羧甲基)-1,2,3-三唑-4-羧酸稳定胶体金对Al~(3+)的可视化检测[J]. 高分子材料科学与工程 2020(03)

- [24].Al-水纳米流体冲击射流流动换热特性研究[J]. 东北电力大学学报 2017(04)

- [25].8-羟基喹啉类荧光探针的合成及其对食品中Al~(3+)含量的检测[J]. 食品科学 2017(18)

- [26].拉压变形对B(N)掺杂碳纳米管Al吸附性能的影响[J]. 沈阳工业大学学报 2016(04)

- [27].基于修正球形双晶模型的金属Al晶界能分子动力学计算[J]. 中国有色金属学报 2015(11)

- [28].基于烟气脱硫的碱式硫酸铝吸收剂Al~(3+)含量测量试验[J]. 安全与环境学报 2015(05)

- [29].Al对42CrMo螺栓钢淬透性的影响[J]. 金属热处理 2020(10)

- [30].微量Al~(3+)掺杂对钴铁氧体磁和电性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2013(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7859732b52ab780967cb33df.html