# LDPC码的APP-Based译码算法研究与并行译码器硬件实现

### 论文摘要

低密度奇偶校验码（Low-Density Parity-Check Codes, LDPC码）是由R. G. Gallager在1962年提出的一种信道纠错码,是迄今最接近于香农限的纠错码。由于译码复杂度低,易于并行实现,LDPC码很可能成为第四代移动通信标准中的关键技术。本文主要研究了LDPC码的APP-Based译码算法研究与并行译码器硬件实现。主要研究内容如下:在译码算法方面,本文首先分析了硬判决译码算法,包括BF（Bit Flipping）译码算法和WFB（Weighted Bit Flipping）译码算法。随后,重点分析了典型的软判决译码算法,包括BP（Belief Propagation）译码算法,LLR BP（Log Likelihood BP）译码算法,APP（a posteriori probability）算法,BP-Based和APP-Based算法,以及Normalized/Offset算法。针对APP-Based算法,本文中提出了一种的改进算法,将乘性修正运算放在变量节点信息处理中,而非校验节点信息处理中。通过这种改进,既降低了变量节点信息间的相关性,提高译码性能,又降低了乘法运算的次数,使译码复杂度得到降低。实验数据表明,与APP-Based算法相比,改进算法对（504, 252, 6, 3）和（1008, 504, 6, 3）矩阵的BER性能改进达到1dB,而对（1944, 1458）矩阵,其改进也达到了0.5dB;与Normalized APP-Based算法相比,性能改进约为0.1dB。此外,改进而且译码中的平均迭代次数也相对其他算法最小,具有一定的硬件实现价值。在硬件实现方面,本文针对提出的改进的APP-Based算法和非规则矩阵进行了全并行译码器的硬件实现,得到了大吞吐率的全并行译码器。首先进行了定点化仿真,得出了固定位宽的抑制因子的最佳取值。随后对全并行译码器各模块进行了详细的分析,在ModelSim6.5环境下用Verilog HDL语言进行了硬件实现,最后完成整个并行译码器的电路设计,给出了Synopsys Design Vision和Xilinx ISE 13.1环境下的速度,面积和功耗报告。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 国内外在该方向的研究现状及分析

- 1.2.1 信道编码技术的发展

- 1.2.2 LDPC 码的发展概况

- 1.3 本文的主要研究内容

- 第2章 LDPC 码概述

- 2.1 LDPC 码的定义和表示

- 2.1.1 LDPC 码的矩阵表示

- 2.1.2 LDPC 码的Tanner 图表示

- 2.1.3 LDPC 码的度数分布

- 2.2 LDPC 码校验矩阵的构造

- 2.2.1 校验矩阵的随机构造

- 2.2.2 校验矩阵的结构化构造

- 2.3 LDPC 码的编码

- 2.4 LDPC 码的译码

- 2.5 本章小结

- 第3章 LDPC 码的APP-BASED 译码算法研究

- 3.1 LDPC 码的硬判决译码算法

- 3.1.1 BF 译码算法

- 3.1.2 WBF 译码算法

- 3.2 LDPC 码的软判决译码算法

- 3.2.1 概率BP 译码算法

- 3.2.2 LLR BP 译码算法

- 3.2.3 APP 算法

- 3.2.4 BP-Based 算法与APP-Based 算法

- 3.2.5 Normalized/Offset BP-Based 算法和APP-Based 算法

- 3.2.6 改进的APP-Based 算法

- 3.3 各种算法的译码复杂度比较

- 3.4 本章小结

- 第4章 LDPC 码改进的APP-BASED 算法全并行译码器的设计与硬件实现

- 4.1 全并行LDPC 码译码器的整体结构

- 4.2 全并行LDPC 码译码器的子模块设计

- 4.2.1 寄存器模块设计

- 4.2.2 校验节点处理模块设计

- 4.2.3 变量节点处理模块设计

- 4.2.4 控制模块设计

- 4.3 功能验证与性能分析

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种低复杂度的串行抵消极化码译码算法[J]. 信息通信 2020(03)

- [2].极化码译码算法研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(10)

- [3].极化码译码算法的改进与FPGA实现[J]. 通信技术 2019(11)

- [4].极化码编译码算法的研究其仿真[J]. 电子测量技术 2020(16)

- [5].基于狼群算法的球形译码算法研究[J]. 微电子学与计算机 2017(01)

- [6].逼近最小和译码性能的并行多比特翻转译码算法研究[J]. 信号处理 2016(02)

- [7].长期演进系统中一种低复杂度球形译码算法[J]. 计算机应用 2012(03)

- [8].极化码串行抵消译码算法延迟性的改进[J]. 计算机应用研究 2019(01)

- [9].极化码串行抵消多比特翻转译码算法[J]. 西安电子科技大学学报 2017(02)

- [10].基于遗传算法的概率译码算法[J]. 北京邮电大学学报 2012(05)

- [11].基于免疫算法的球形译码算法研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2009(11)

- [12].磁记录中极化码低复杂迭代SCAN译码算法研究[J]. 中原工学院学报 2018(01)

- [13].简化的极化码译码算法[J]. 电子技术应用 2018(06)

- [14].低密度奇偶校验码译码算法性能分析及仿真[J]. 数字技术与应用 2016(05)

- [15].一种改进的球形译码算法性能分析[J]. 兰州理工大学学报 2013(06)

- [16].一种低复杂度多输入多输出球形译码算法[J]. 上海交通大学学报 2012(11)

- [17].极化码的多比特译码算法研究[J]. 电信科学 2018(11)

- [18].一种低时延极化码列表连续删除译码算法[J]. 计算机工程 2018(03)

- [19].系统极化码的翻转序列校验罗列连续消除译码算法[J]. 信号处理 2017(05)

- [20].极化码低时延列表连续删除译码算法[J]. 通信技术 2016(03)

- [21].极化码序列连续删除译码算法的改进设计[J]. 通信技术 2015(01)

- [22].极化码改进串行抵消比特翻转译码算法[J]. 通信技术 2018(03)

- [23].一种有效的卷积码与物理层网络编码联合译码算法[J]. 通信技术 2017(03)

- [24].基于动态分组的球形译码算法[J]. 电讯技术 2008(11)

- [25].球形译码算法中不均匀半径分配方案及性能分析[J]. 国防科技大学学报 2008(01)

- [26].一种极化码的译码算法研究[J]. 物联网技术 2019(05)

- [27].一种基于整数操作的极化码最小和译码算法[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [28].混合的深度优先及宽度优先球形译码算法[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [29].一种低复杂度次优自动球形译码算法[J]. 计算机与现代化 2011(09)

- [30].极化码串行抵消译码算法的改进设计[J]. 科学技术与工程 2013(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/788c209d0fb15c7ae6751d06.html