# 电液伺服系统建模与控制策略研究

### 论文摘要

电液伺服系统是一种典型的非线性时变系统,在控制精度要求高、干扰较多的场合,使用传统的控制方法难以获得满意的控制效果。自适应控制能够根据系统运行状态自动调整控制参数,保证良好的控制效果,具有很强的鲁棒性；神经网络对于非线性函数具有良好的映射能力和自学习能力。神经网络自适应控制是将两者的优点相结合,用神经网络结构充当自适应控制中的辨识器和控制调节器,可以方便快速调节控制器参数,因此,在对非线性系统控制中往往能取得较好的控制效果。本文以某武器系统扫雷犁电液伺服系统作为研究对象,对电液伺服系统的智能控制策略进行探究。首先在分析系统工作原理及性能的基础上,采用径向基(radial basis function, RBF)网络对系统进行辨识产生神经网络模型,在此基础上,设计神经网络自校正控制系统,并在AMESim与Matlab/Simulink联合仿真平台上验证控制系统的性能。仿真结果表明该控制策略能够降低系统定深误差,对扰动具有一定的自适应和抗干扰能力,达到系统的控制要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 国内外研究现状及趋势

- 1.2.1 电液伺服系统特点

- 1.2.2 智能控制发展及国内外现状

- 1.3 本文主要研究内容

- 2 扫雷犁电液伺服系统综述

- 2.1 系统描述

- 2.2 扫雷犁系统硬件构成

- 2.3 电液伺服系统的组成及工作原理

- 2.4 建模数据的采集

- 2.4.1 激励信号

- 2.4.2 建模数据生成及预处理

- 2.5 本章小结

- 3 基于AMESim的电液伺服系统建模

- 3.1 AMESim软件简介及联合仿真技术

- 3.1.1 AMESim软件简介

- 3.1.2 AMESim与Matlab/Simulink联合仿真技术

- 3.1.3 AMESim与Matlab/Simulink联合仿真注意事项

- 3.2 基于AMESIM软件扫雷犁电液伺服系统建模

- 3.2.1 系统模型化说明

- 3.2.2 建立系统模型

- 3.3 本章小结

- 4 人工神经网络简介

- 4.1 人工神经网络概述

- 4.1.1 人工神经元模型

- 4.1.2 神经网络的结构

- 4.1.3 神经网络学习方式

- 4.2 径向基神经网络结构

- 4.3 RBF神经网络算法

- 4.4 本章小结

- 5 扫雷犁电液伺服系统辨识

- 5.1 系统辨识原理及步骤

- 5.1.1 系统辨识原理

- 5.1.2 系统辨识步骤

- 5.2 基于神经网络辨识及其基本结构

- 5.2.1 神经网络辨识结构

- 5.3 基于RBF神经网络的电液伺服系统辨识

- 5.3.1 辨识数据处理

- 5.3.2 神经网络结构辨识

- 5.3.3 RBF神经网络改进算法及参数辨识

- 5.3.4 模型检验及分析

- 5.4 本章小结

- 6 神经网络自适应控制器设计

- 6.1 自适应控制

- 6.1.1 自适应控制原理

- 6.1.2 自适应控制系统结构

- 6.2 神经网络自适应控制

- 6.2.1 神经网络模型参考自适应控制

- 6.2.2 神经网络自校正控制

- 6.3 神经网络控制器设计

- 6.3.1 建立自校正控制结构

- 6.3.2 RBF网络自校正控制算法

- 6.4 Matlab/Simulink与AMESim联合控制模型

- 6.5 控制效果验证及分析

- 6.6 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].电液伺服变量泵变量机构的非线性控制[J]. 液压与气动 2020(03)

- [2].新型风机风量调整电液伺服缸试验装置设计[J]. 机械工程师 2020(05)

- [3].改善轧机电液伺服压下系统响应性能研究[J]. 机械工程与自动化 2017(01)

- [4].基于嵌入式平台的电液伺服试验机控制系统开发[J]. 电子世界 2012(20)

- [5].低摩擦高刚度数字式电液伺服油缸的应用探讨[J]. 机电工程技术 2011(06)

- [6].分布式升降支座电液伺服同步控制研究[J]. 电脑知识与技术 2017(17)

- [7].电液伺服技术在蝶阀上的应用[J]. 机床与液压 2013(01)

- [8].电液伺服技术的发展与展望[J]. 液压与气动 2014(05)

- [9].船用舵机电液伺服单元非线性的研究[J]. 机械工程师 2008(10)

- [10].基于差分进化电液伺服滑模控制研究[J]. 沈阳理工大学学报 2019(05)

- [11].电液伺服舵机加载系统设计与研究[J]. 机电一体化 2010(08)

- [12].具有输入饱和的电液伺服位置系统自适应动态面控制[J]. 控制理论与应用 2014(04)

- [13].抽油机电液伺服加载智能控制系统研究[J]. 河南科技 2013(22)

- [14].电液伺服非线性控制技术研究进展综述[J]. 液压与气动 2018(03)

- [15].电液伺服摆动马达动密封摩擦磨损试验研究[J]. 机床与液压 2013(21)

- [16].绞车电液伺服速度控制系统的研究[J]. 流体传动与控制 2014(03)

- [17].滑模控制在电液伺服力控系统中的应用与研究[J]. 机械工程与自动化 2012(04)

- [18].电液伺服加载系统控制方法的改进研究[J]. 计算机仿真 2009(11)

- [19].电液伺服三维加载轿车零部件疲劳试验系统设计与仿真[J]. 机械 2008(11)

- [20].电液伺服地震体验系统设计[J]. 浙江工业大学学报 2009(05)

- [21].基于电液伺服技术的智能装车控制系统设计研究[J]. 中国煤炭 2019(02)

- [22].电液伺服静动复合加载系统设计及控制优化[J]. 机械设计与研究 2019(03)

- [23].基于电液伺服技术的动态力校准装置的研制[J]. 计测技术 2016(S1)

- [24].PLC在电液伺服双通道协调加载试验系统中的应用[J]. 工程与试验 2009(S1)

- [25].被动式电液伺服加载系统复合控制方法研究[J]. 中国机械工程 2008(20)

- [26].飞控铁鸟台电液伺服加载系统的设计分析[J]. 液压与气动 2010(10)

- [27].电液伺服加载控制器的设计[J]. 液压与气动 2011(07)

- [28].电液伺服加载系统的鲁棒控制方法研究[J]. 测控技术 2009(04)

- [29].伺服引领,成就卓越——中国航天科技集团公司一院第十八研究所电液伺服设计组[J]. 中国质量 2016(09)

- [30].电液伺服加载系统四连杆机构控制器设计[J]. 液压气动与密封 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/788c48def7667d46f61028e8.html