# 太阳能辅助桨叶式干燥机干燥污泥的研究

### 论文摘要

本文主要进行了太阳能辅助桨叶式干燥机干燥装置的设计和干燥研究,并分析了干燥过程中污泥的排放特性。在介绍了污泥的处理处置方法,综述了污泥干燥研究的发展和现状的基础上,叙述了太阳能利用的特点和太阳能在干燥领域的运用,确定了本文的研究内容和方向,提出了桨叶式干燥机太阳能辅助干燥的思路。干燥机的太阳能辅助干燥的思路主要有两点:（1）太阳能加热循环导热油;（2）干燥机进行温室型改造,使太阳能能够直接辐射干燥机内污泥。试验通过搭设小型太阳能加热导热油循环回路研究太阳能加热导热油的情况。结果表明,冬季和夏季工况导热油都能够升温到60℃-80℃度的温度区间,能够保证稳定地进行60℃-80℃区段的中温应用。研究了导热油的升温速率,以及升温速率同回路中循环导热油的总量、导热油流动速率的关系。并计算了太阳能集热器在冬季和夏季工况中的吸热效率。根据导热油循环回路的升温数据,搭建了试验台研究在太阳能辅助下桨叶式干燥机干燥污泥的情况。试验和无太阳能辅助的桨叶式干燥机以及太阳能温室干燥工况相比较,发现结合太阳能辅助后干燥机单位干基蒸发水量明显高于后两者。研究了太阳能辅助干燥对干燥机内温度、电能节约、冷凝液水质的影响。最后研究了桨叶式干燥机太阳能辅助干燥装置中污泥干燥过程的排放。分析不同的干燥温度下,污泥的干燥速率、气体排放和冷凝液生成状况。试验结果表明,污泥在干燥过程中会释放出氨气、挥发性有机酸（甲酸、丙酸）和烷烃（庚烷）等挥发性有机污染物,且升高干燥温度能够影响干燥过程中排放的气体量、冷凝水的pH值和COD值。通过对比冷凝前后的二次气体排放量,表明冷凝操作有利于降低二次污染。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目次

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 常用的污泥处置技术

- 1.3 污泥干燥的研究和发展

- 1.4 本文的研究内容

- 2 太阳能辅助桨叶干燥装置的设计

- 2.1 引言

- 2.2 太阳能干燥

- 2.2.1 太样能干燥利用的特点

- 2.2.2 太阳能干燥装置分类

- 2.2.3 太阳能干燥污泥的发展和研究

- 2.3 太阳能辅助桨叶式干燥机干燥的设想

- 2.4 太阳能辅助桨叶干燥装置的设计

- 3 太阳能加热导热油循环系统试验

- 3.1 引言

- 3.2 试验系统

- 3.3 试验工况

- 3.4 试验结果及分析

- 3.4.1 总体升温情况

- 3.4.2 升温所需时间

- 3.4.3 升温速率

- 3.5 本章小结

- 4 太阳能辅助桨叶式干燥机的试验及分析

- 4.1 引言

- 4.2 太阳能辅助桨叶式干燥机干燥试验系统

- 4.3 试验工况

- 4.4 试验结果及分析

- 4.4.1 干燥初终含水率

- 4.4.2 桨叶式干燥机内温度

- 4.4.3 抽气速率对干燥效果的影响

- 4.4.4 干燥过程中能耗

- 4.4.5 干燥过程能量利用效率计算

- 4.4.6 干燥冷凝液水质分析

- 4.5 本章小结

- 5 太阳能辅助桨叶式干燥排放研究

- 5.1 引言

- 5.2 试验方法

- 5.2.1 试验样品

- 5.2.2 试验装置

- 5.2.3 试验工况

- 5.2.4 检测方法

- 5.3 试验结果及讨论

- 5.3.1 不同导热油温度下污泥干燥速率的变化

- 5.3.2 干燥过程中排放气体

- 5.3.3 干燥温度对干燥过程中气体排放的影响

- 5.3.4 冷凝前后气体排放量变化

- 5.3.5 温度对冷凝液水质情况的影响

- 5.4 本章小结

- 6 全文总结和进一步工作展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 进一步工作展望

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].再谈国内粮食干燥机市场窘境[J]. 农业机械 2020(01)

- [2].单通道干燥机节电的理论探讨及实践运用[J]. 中国人造板 2020(05)

- [3].稳定蒸汽干燥机运行状况的攻关[J]. 铜业工程 2020(03)

- [4].粮食干燥机废气回收工艺技术研究与实践[J]. 粮油食品科技 2020(04)

- [5].成品干燥机运行中存在哪些较大危险因素[J]. 劳动保护 2020(09)

- [6].微热组合式干燥机优化调整[J]. 制冷 2019(01)

- [7].节能环保粮食干燥机的试验与效益分析[J]. 当代农机 2019(03)

- [8].西安秦拓移动式粮食干燥机[J]. 农业机械 2019(11)

- [9].浅谈过滤洗涤干燥机的使用与维护[J]. 化工装备技术 2018(01)

- [10].颗粒离心干燥机干燥机理及发展现状[J]. 吉林化工学院学报 2018(07)

- [11].连续式干燥机搅拌系统力学分析及优化[J]. 石油化工设备 2016(06)

- [12].浅谈几种谷物干燥机的特点[J]. 农民致富之友 2017(05)

- [13].大型5HFS-10负压自控粮食干燥机的设计与试验[J]. 农业工程学报 2017(16)

- [14].一种粮食干燥机的结构研究及应用[J]. 机械工业标准化与质量 2017(09)

- [15].氧化干燥机内部结垢原因分析及处理措施[J]. 石油化工设备技术 2016(03)

- [16].提高氧化干燥机运行周期的探讨[J]. 聚酯工业 2016(05)

- [17].四川粮食干燥机现状和发展对策[J]. 四川农业与农机 2014(06)

- [18].凛冬已至,谁将唱好冰与火之歌?——再谈国内粮食干燥机市场窘境[J]. 农机市场 2020(01)

- [19].粮食干燥机振动排粮控粮装置的设计与试验[J]. 粮食与油脂 2020(06)

- [20].传统传导型干燥机的性能分析与对比[J]. 居舍 2017(34)

- [21].顺丁橡胶用膨胀干燥机改进设计[J]. 橡塑技术与装备 2015(15)

- [22].粮食干燥机干燥性能对粮食安全的影响[J]. 现代化农业 2014(09)

- [23].膨胀干燥机的故障诊断及改造[J]. 中国科技投资 2012(21)

- [24].饲料干燥机分类与使用方法[J]. 养殖技术顾问 2012(11)

- [25].吉大神阳粮食干燥机 薄层干燥性高价低节能源[J]. 现代营销(创富信息版) 2011(01)

- [26].重庆农村使用小型粮油籽粒干燥机初探[J]. 南方农业 2011(02)

- [27].HDPE回转干燥机扩能改造[J]. 化工机械 2010(03)

- [28].箱式干燥机[J]. 农村新技术 2009(08)

- [29].耙式干燥机[J]. 干燥技术与设备 2009(02)

- [30].秦拓33WGZY-Ⅱ型智能化移动式粮食干燥机[J]. 农业开发与装备 2009(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7899980d7431332273992ddc.html