# 聚（3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯）及其复合材料的结晶行为

### 论文摘要

本论文研究了生物可降解高分子聚（3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯）[P（3HB-co-4HB）]以及它与微晶纤维素（MCC）形成的复合材料的结晶行为。主要内容及结果如下：（1）研究了P（3HB-co-4HB）的结晶动力学及其结晶形态。采用溶液成膜法制备试样。采用差示扫描量热仪（DSC）对试样的等温、非等温结晶以及随后的熔融行为进行测量。对DSC数据的结晶动力学分析表明：Avrami方程适合用来分析P（3HB-co-4HB）的等温、非等温结晶过程。利用Lauritzen-Hoffman模型可得到晶体生长动力学成核常数Kg为（1.92±0.16）×105K2,比PHB相对减少了,说明：P（3HB-co-4HB）的结晶能力降低了。另外,P（3HB-co-4HB）的等温或非等温结晶试样的熔融曲线都出现多重熔融峰。通过对非等温结晶试样的广角X射线衍射（WAXD）测试表明：P（3HB-co-4HB）只有一种品型,且具有和P（3HB）相同的结晶结构；小角X射线散射（SAXS）测试进一步表明：非等温结晶试样均有双片层结构存在。因此,结晶过程中形成的双片层结构是出现双重熔融的原因。（2）研究了全生物降解P（3HB-co-4HB）/MCC复合材料的结品行为。采用熔融共混方法制备一系列不同组分的试样,研究了其动态力学性能及结晶行为。动态力学分析仪（DMA）测试结果表明：随MCC含量从0～40%增加,复合材料的储能模量逐渐增大；WAXD测试表明：复合前后,P（3HB-co-4HB）的晶型均没有发生变化。DSC测试表明：MCC的加入抑制了P（3HB-co-4HB）的结晶,同时,Avrami方程适合用来分析复合材料的非等温冷结晶过程,Avrami指数n变化趋势不大,这表明：MCC的加入并没有影响P（3HB-co-4HB）的结晶成核机理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 生物降解塑料聚羟基烷酸（PHA）概述

- 1.2 几种重要的PHA

- 1.2.1 聚3-羟基丁酸酯（PHB）

- 1.2.2 PHBV

- 1.2.3 P（3HB-co-3HHx）

- 1.2.4 P（3HB-co-4HB）

- 1.3 P（3HB-co-4HB）的基本性能

- 1.3.1 P（3HB-co-4HB）的热性能及结晶行为

- 1.3.2 P（3HB-co-4HB）的力学性能

- 1.3.3 P（3HB-co-4HB）的改性

- 1.3.3.1 增塑剂改性

- 1.3.3.2 成核剂改性

- 1.3.3.3 共混改性

- 1.4 本课题选题依据及主要研究内容

- 1.4.1 选题依据

- 1.4.2 主要研究内容

- 2 P（3HB-co-4HB）的结晶动力学及熔融行为

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 原料

- 2.1.2 样品制备

- 2.1.3 测试

- 2.1.3.1 差示扫描量热仪（DSC）

- 2.1.3.2 广角X射线衍射（WAXD）

- 2.1.3.3 小角X射线散射（SAXS）

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 等温结晶动力学及熔融行为

- 2.2.2 非等温结晶动力学及熔融行为

- 2.3 本章小结

- 3 P（3HB-co-4HB）/MCC复合材料的结晶行为

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 原料

- 3.1.2 样品制备

- 3.1.3 性能测试与表征

- 3.1.3.1 动态力学性能分析仪（DMA）

- 3.1.3.2 广角X射线衍射（WAXD）

- 3.1.4 DSC测试

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 DMA测试

- 3.2.2 WAXD测量

- 3.2.3 非等温结晶行为

- 3.3 本章小结

- 4 总结与展望

- 4.1 总结

- 4.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].饲用葡萄糖三丁酸酯的设计与合成[J]. 畜牧与饲料科学 2019(02)

- [2].聚(3-羟基丁酸酯-共-4-羟基丁酸酯)/马来酸酐共混物性能的研究[J]. 中国塑料 2012(04)

- [3].聚3-羟基丁酸酯4-羟基丁酸酯性能研究[J]. 塑料科技 2011(05)

- [4].环保增塑剂2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二异丁酸酯的合成[J]. 精细石油化工 2017(06)

- [5].聚-β-羟基丁酸酯的特性及检测方法研究进展[J]. 广州化工 2014(15)

- [6].聚-3-羟基丁酸酯生物材料的化工合成分析[J]. 化工管理 2013(10)

- [7].甲醇钠催化合成2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯[J]. 精细石油化工 2012(02)

- [8].电纺丝聚乳酸、聚3羟基丁酸酯共聚4羟基丁酸酯和聚碳酸亚丙酯纳米纤维的制备及表面亲水性(英文)[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2010(12)

- [9].从活性污泥中提取聚-β-羟基丁酸酯的方法和条件的研究[J]. 现代化工 2009(S2)

- [10].1株聚磷菌株的鉴定及其积累聚–β–羟基丁酸酯的条件[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [11].一株聚-β-羟基丁酸酯高产菌株的筛选及发酵条件的优化[J]. 化工进展 2013(09)

- [12].E有机酸对甲烷利用菌Methylosinus trichosporium IMV3011生物合成聚-3-羟基丁酸酯的影响(英文)[J]. 分子催化 2009(04)

- [13].聚(β-羟基丁酸酯)的控制降解[J]. 当代化工 2011(01)

- [14].聚β羟基丁酸酯产生菌原生质体制备与再生条件研究[J]. 甘肃科技纵横 2010(06)

- [15].P34HB共混改性聚乳酸纤维柔软性能研究[J]. 合成纤维 2019(12)

- [16].离子液体-甲苯溶剂体系中酶催化合成阿魏酰丁酸酯[J]. 中国油脂 2020(09)

- [17].聚-3-羟基丁酸酯:可生成高性能可再生生物降解塑料[J]. 塑料科技 2018(08)

- [18].浓硫酸催化降解聚(β-羟基丁酸酯)的研究[J]. 胶体与聚合物 2011(03)

- [19].利用新型聚羟丁酸酯材料构建组织工程软骨[J]. 现代生物医学进展 2013(04)

- [20].聚乙二醇/聚(β-羟基丁酸酯)/聚乙二醇三嵌段共聚物的合成与表征[J]. 应用化工 2009(05)

- [21].全球首个第四代PHA项目投产[J]. 橡塑技术与装备 2009(09)

- [22].聚3-羟基丁酸酯降解技术研究进展[J]. 化工进展 2018(04)

- [23].聚(3-羟基丁酸酯-3-羟基戊酸酯)/聚碳酸亚丙酯复合支架的构建与表征[J]. 高分子材料科学与工程 2016(04)

- [24].生物塑料聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)改性研究[J]. 广东化工 2014(02)

- [25].聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)/酶解木质素共混材料的制备及性能[J]. 高分子材料科学与工程 2012(08)

- [26].聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)的性能[J]. 合成树脂及塑料 2011(01)

- [27].巴豆中的两个新的佛波内酯类化合物（英文）[J]. Journal of Chinese Pharmaceutical Sciences 2016(10)

- [28].聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)研究进展[J]. 合成纤维工业 2012(03)

- [29].2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯EI质谱及解析[J]. 化学工程师 2014(07)

- [30].聚(3-羟基丁酸酯-co-4-羟基丁酸酯)的扩链改性[J]. 合成树脂及塑料 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/789a206fd9239e2b7102cc9d.html