# 基于ARM9的图像采集系统的研究

### 论文摘要

随着信息科学技术的发展,特别是网络的飞速普及和3C(通信、消费电子、计算机)合一的加速,专业化和微型化成为发展的新趋势,嵌入式图像处理技术成为当前电子产品研发领域的热点,并已应用于消费电子、工业控制、网络通信、军事国防等领域。传统的基于计算机的图像采集设备,成本高而且体积庞大,因而限制了它在便携设备、移动通信等领域的应用。开发高性能、小型化、低功耗、携带方便的图像采集系统具有较好的工程应用前景。嵌入式图像的获取、量化编码以及在通信信道传输的过程中,不可避免的受到一定程度上图像噪声的干扰,甚至严重影响图像的视觉效果。为了提高图像的质量和传输能力,在图像预处理中就必须减少图像中的噪声和对图像进行压缩,尽可能的保留图像的主要特征。本文在基于嵌入式Linux系统的ARM平台上,提出了图像采集、去噪及图像压缩的系统方案。总体说来,本文主要在以下几个方面做了研究和工作。(1)针对标准中值滤波算法和现有改进中值滤波算法的不足,提出了带有噪声检测的改进中值滤波算法。改进的算法首先通过设定判决门限标记出可能的噪声点,然后依据相邻图像像素相关的特性对该像素点再次进行判断,确定噪声点,随后在保留图像信号点的基础上只对图像噪声点进行处理。通过MATLAB7.0仿真实验,改进算法去噪效果良好,而算法的时间复杂度没有增加。(2)深入研究小波变换理论和小波变换编码的方法,并在此基础上对EZW算法进行改进,提出了结合视觉加权和分组的改进嵌入式零树小波编码算法。通过MATLAB7.0仿真实验,改进的EZW算法在主观视觉和客观数据两方面都有较大提高,获得了更高的性能。(3)完成系统的硬件和软件平台设计。针对SANSUNG公司的ARM9微处理器,完成了系统的时钟模块、LCD模块、NOR Flash存储器接口、SDRAM接口、ARM电源电路、USB接口电路等模块设计,然后研究了嵌入式Linux系统上的USB摄像头视频采集与显示系统的基本结构,详细剖析Linux内核支持USB摄像头的Video4Linux技术,并在此基础上编写了Linux下图像采集与显示的代码,最后分析了改进的EZW压缩算法,并给出了部分重要代码。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 本课题研究的背景和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 嵌入式图像采集现状

- 1.2.2 图像压缩编码现状

- 1.2.3 图像去噪的研究现状和趋势

- 1.3 本文工作及创新点

- 1.4 论文结构

- 第二章 系统方案分析与设计

- 2.1 系统总体架构

- 2.2 嵌入式CPU 及操作系统的选型

- 2.2.1 嵌入式CPU 选型

- 2.2.2 嵌入式操作系统选型

- 2.3 图像采集系统硬件结构设计

- 2.4 图像采集系统软件结构设计

- 2.5 本章小结

- 第三章 图像采集系统的硬件电路设计

- 3.1 图像采集系统的外围器件设计

- 3.1.1 电源电路和复位电路设计

- 3.1.2 串口电路设计

- 3.1.3 LCD 显示模块和以太网接口设计

- 3.1.4 JTAG 和USB 电路图设计

- 3.2 存储系统模块设计

- 3.2.1 NOR Flash 接口电路设计

- 3.2.2 SDRAM 接口电路设计

- 3.3 本章小结

- 第四章 消除脉冲噪声的改进中值滤波算法

- 4.1 图像噪声

- 4.1.1 噪声的特征

- 4.1.2 噪声的分类

- 4.2 中值滤波算法

- 4.2.1 中值滤波原理及实现步骤

- 4.2.2 现有中值滤波改进方法分析

- 4.3 带有噪声检测的改进中值滤波算法

- 4.3.1 脉冲噪声检测

- 4.3.2 脉冲噪声的滤出

- 4.3.3 改进的中值滤波算法描述

- 4.4 仿真结果及分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 改进的嵌入式零树编码算法

- 5.1 改进算法理论基础

- 5.1.1 小波分析

- 5.1.2 离散小波变换

- 5.1.3 多分辨率分析

- 5.1.4 小波图像压缩技术

- 5.2 基于小波变换的零树编码

- 5.2.1 零树与逐次逼近量化技术

- 5.2.2 EZW 算法分析

- 5.3 改进的嵌入式零树编码算法

- 5.3.1 视觉加权

- 5.3.2 整除求余分组

- 5.3.3 改进的EZW 算法

- 5.3.4 仿真结果及分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 图像采集与处理

- 6.1 图像采集的整体结构

- 6.1.1 USB 摄像头驱动配置

- 6.1.2 摄像头驱动程序加载

- 6.2 图像采集模块软件设计

- 6.2.1 Vide04Linux 常用数据结构分析

- 6.2.2 Vide04Linux 编程

- 6.2.3 图像采集软件程序具体实现

- 6.3 图像数据压缩

- 6.4 本章小结

- 总结和展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 （攻读硕士学位期间发表论文目录）

- 摘要

- ABSTRACT

### 相关论文文献

- [1].机载高空图像采集系统的抗干扰软件设计[J]. 现代电子技术 2016(16)

- [2].基于FPGA的低功耗微型图像采集系统的设计[J]. 微型电脑应用 2016(07)

- [3].图像采集系统的设计与研究[J]. 微计算机信息 2009(03)

- [4].一种基于网络的水下图像采集系统[J]. 四川兵工学报 2009(12)

- [5].基于FPGA的胶囊内窥镜图像采集系统[J]. 电子设计工程 2015(08)

- [6].传感器驱动下远程图像采集系统设计[J]. 传感器与微系统 2015(12)

- [7].嵌入式图像采集系统的设计与实现[J]. 通信技术 2013(01)

- [8].基于S3C2410的嵌入式图像采集系统的设计[J]. 科技信息 2009(23)

- [9].基于S3C2410的图像采集系统的设计与实现[J]. 成都信息工程学院学报 2008(05)

- [10].基于CMOS传感器和FPGA的图像采集系统设计[J]. 机械工程与自动化 2020(03)

- [11].红外图像采集系统设计[J]. 重庆工学院学报(自然科学版) 2009(06)

- [12].分离式弹载图像采集系统设计[J]. 微电子学与计算机 2018(01)

- [13].基于智能视觉的微型高精度图像采集系统设计[J]. 现代电子技术 2018(19)

- [14].石材图像采集系统问世 扫描色彩真实度超过90%[J]. 石材 2015(12)

- [15].基于FPGA的图像采集系统设计与实现[J]. 科技资讯 2013(28)

- [16].基于SOPC的便携式智能图像采集系统设计[J]. 仪器仪表学报 2010(02)

- [17].一种遥控式可存储的图像采集系统的设计与实现[J]. 现代电子技术 2010(11)

- [18].基于CMOS传感器的智能车图像采集系统[J]. 微计算机信息 2010(21)

- [19].基于相似理论的玻璃缺陷图像采集系统[J]. 微计算机信息 2009(34)

- [20].基于FPGA的纸币图像采集系统设计[J]. 辽宁科技大学学报 2014(01)

- [21].嵌入式双目图像采集系统设计[J]. 计算机与数字工程 2012(08)

- [22].基于FPGA的多路图像采集系统的软件设计[J]. 电子设计工程 2011(03)

- [23].基于3G网络的突发事件图像采集系统设计与技术实现[J]. 信息系统工程 2010(07)

- [24].嵌入式高分辨率图像采集系统的设计与实现[J]. 计算机技术与发展 2008(02)

- [25].高速图像采集系统的研制[J]. 武汉工程大学学报 2013(05)

- [26].中医色诊图像采集系统的设计与实现及实验研究[J]. 中国生物医学工程学报 2011(05)

- [27].一种CMOS型的耐辐射图像采集系统[J]. 电子技术应用 2013(04)

- [28].图像采集系统中色彩复原模块的FPGA实现[J]. 现代显示 2009(04)

- [29].基于FPGA的多通道高速CMOS图像采集系统[J]. 计算机工程与应用 2008(21)

- [30].基于FPGA的快速图像采集系统的设计[J]. 合肥学院学报(综合版) 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/789da627bf485ac94f8b8e9b.html