# 具有数据包丢失的网络控制系统的分析与丢包补偿

### 论文摘要

随着Internet的快速发展,网络控制系统的应用逐渐成为研究的热点。网络控制系统是通过实时的网络构成闭环的反馈控制系统,与传统的点对点式的控制系统相比,网络控制系统具有信息资源能够共享、连线少、易于系统扩展和维护、可靠性和灵活性高等优点,但同时工业过程和控制器经过网络传输信号以后,数据传输不可避免的存在延时、丢包、多包传输等问题,导致网络性能下降甚至不稳定。本文的主要内容为具有数据包丢失的网络控制系统的控制策略研究。文中首先介绍了网络控制系统的发展概况及网络控制系统由于加入了网络而存在的问题;其次,对网络传输进行了丢包分析,并对包含网络的广义被控对象建立了离散数学模型;再次,针对网络传输产生的控制器到执行器丢包问题,对传输丢包的网络控制系统提出了丢包补偿策略,设计Kalman滤波连续丢包补偿器;最后,给出实例仿真,证明了基于Kalman滤波连续丢包补偿策略的可行性和有效性。文章的结尾展望了网络控制系统理论的发展前景以及在以后的工作中需要学习和努力的方向。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 网络控制系统背景与现状

- 1.2 网络控制系统现存的基本问题及应对策略

- 1.2.1 网络诱导时延及抖动

- 1.2.2 单包/多包传输

- 1.2.3 网络通信调度与QoS

- 1.2.4 数据包丢失

- 1.3 选题意义

- 1.4 论文工作

- 第二章 网络控制基础

- 2.1 NCS的发展过程

- 2.2 NCS的结构模型

- 2.3 NCS的传输协议

- 2.3.1 以太网（CSMA/CD）

- 2.3.2 令牌环网（Token-Passing Bus）

- 2.3.3 设备网（CAN Bus）

- 2.3.4 三类控制网络的比较

- 2.4 小结

- 第三章 具有数据包丢失的NCS的分析与建模

- 3.1 具有数据包丢失的NCS分析

- 3.1.1 NCS中数据包的传输问题

- 3.1.2 NCS中数据包丢失的原因

- 3.2 目前解决网络丢包的策略与方法

- 3.2.1 抑制丢包的产生

- 3.2.2 修复丢失的数据包

- 3.3 具有数据包丢失的网络控制系统的模型

- 3.3.1 单包传输时有数据包丢失的状态反馈NCS模型

- 3.3.2 单包传输时有数据包丢失的输出反馈NCS模型

- 3.4 小结

- 第四章 具有数据包丢失的NCS的补偿器设计与稳定性分析

- 4.1 引言

- 4.2 Kalman滤波状态反馈补偿器设计

- 4.2.1 基于Kalman滤波的状态反馈模型

- 4.2.2 分析状态反馈模型数据包丢失的三种状态及补偿原理

- 4.2.3 稳定性分析

- 4.2.4 状态反馈补偿仿真实例

- 4.3 Kalman滤波输出反馈补偿器设计

- 4.3.1 基于Kalman滤波的输出反馈模型

- 4.3.2 分析输出反馈模型数据包丢失的三种状态及补偿原理

- 4.3.3 输出反馈补偿仿真实例

- 4.4 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 论文工作总结

- 5.2 对于网络控制系统研究的展望

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].具有通信约束的网络控制系统鲁棒H_∞控制[J]. 兰州理工大学学报 2016(06)

- [2].延时依赖网络控制系统稳定控制器分析[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [3].网络控制系统的概述和研究趋势[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2016(05)

- [4].多速率无时延网络控制系统的鲁棒状态反馈控制[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [5].存在数据丢包的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 安徽工程大学学报 2017(01)

- [6].论计算机和网络控制系统的工作原理及其发展趋势[J]. 中国战略新兴产业 2017(20)

- [7].成都地铁4号线列车网络控制系统[J]. 科技创新与应用 2017(23)

- [8].分析网络控制系统的发展[J]. 科技展望 2016(05)

- [9].网络控制系统综述[J]. 工业控制计算机 2016(08)

- [10].国产化列车网络控制系统在单轨车上的应用[J]. 铁道车辆 2016(10)

- [11].网络控制系统的研究综述[J]. 机电一体化 2010(09)

- [12].网络控制系统的最新研究探讨[J]. 信息系统工程 2015(07)

- [13].基于变采样周期的网络控制系统协同设计综述[J]. 工业仪表与自动化装置 2015(04)

- [14].基于自适应模糊神经网络控制器的网络控制系统[J]. 计算机工程与应用 2015(18)

- [15].具有网络丢包和时延的网络控制系统的设计及实现研究[J]. 魅力中国 2017(05)

- [16].基于无线网络控制系统的无线网络协议比较和分析[J]. 现代计算机(专业版) 2013(35)

- [17].网络控制系统的数据丢包问题研究[J]. 信息技术与信息化 2019(11)

- [18].多包丢失的无线网络控制系统的滤波器设计[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2016(06)

- [19].时变有界变采样网络控制系统的保性能控制[J]. 沈阳化工大学学报 2016(04)

- [20].基于异步采样的多回路网络控制系统的建模与控制[J]. 计算机测量与控制 2017(04)

- [21].基于模糊机制的ZigBee无线网络控制系统的优化[J]. 电脑知识与技术 2016(22)

- [22].无线网络控制系统联合仿真平台研究[J]. 医疗卫生装备 2014(11)

- [23].多故障网络控制系统模态依赖下的H_∞控制[J]. 计算机工程与应用 2014(24)

- [24].面向物联网的网络控制系统研究简述[J]. 自动化与仪器仪表 2015(01)

- [25].术语规范是“高铁出海”的重要基础——以列车网络控制系统为例[J]. 中国科技术语 2015(03)

- [26].基于观测器的列车网络控制[J]. 铁道科学与工程学报 2015(05)

- [27].轨道车辆网络控制系统的研究现状与发展趋势[J]. 科技与企业 2014(08)

- [28].基于时延的网络控制系统稳定性分析[J]. 信息安全与技术 2014(08)

- [29].直流伺服电机网络控制系统时延特性的仿真研究[J]. 自动化应用 2014(08)

- [30].网络控制系统中同步误差理论分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2014(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/78a345c6c8a68ff04bf7a73f.html