# NBT基无铅压电陶瓷的制备、结构及电性能研究

### 论文摘要

钛酸铋钠(Na0.5Bi0.5)TiO3（简称NBT）是钙钛矿型的A位复合离子结构的铁电体材料,它被认为是最有希望代替含铅压电材料的无铅压电陶瓷材料之一。但是由于NBT材料具有较为复杂的相变序列,因此目前对其相变过程和机制还存在较大的争议。本论文采用传统的电子陶瓷制备工艺固相反应法,制备出NBT基二元体系、三元体系以及四元体系陶瓷材料,对各体系材料的相结构、显微结构进行了测试,系统的研究了各个体系材料的电学性能,探讨了NBT材料的相变过程及应用前景。在所研究的范围内,Na0.5Bi0.5TiO3-xSrTiO3和Na0.5Bi0.5TiO3-xCaTiO3体系陶瓷均形成了单一的钙钛矿结构,SrTiO3的引入能够有效的细化晶粒,而CaTiO3的引入会促进陶瓷体系的烧结。通过对NBT-xST和NBT-xCT体系材料的介电温度特性曲线以及电滞回线分析认为,NBT材料中的相变过程确实为三方铁电相—正交反铁电相—四方顺电相相变,通过计算NBT-xCT的低温介电峰的频率色散参量和弥散相变参量ΔT1和ΔT2可知,CaTiO3含量的增加会使得材料的弛豫性增强。在0.88Na0.5Bi0.5TiO3-0.12K0.5Bi0.5TiO3基础体系中引入了LiNbO3进行改性,在材料组成范围内,系列试样均形成了稳定的三方相钙钛矿结构,随着LiNbO3含量的增加,材料内部电畴结构的复杂性减弱,材料的矫顽场Ec由4.41KV·mm-1显著下降至1.51KV·mm-1;LiNbO3的引入对材料的介电性能影响明显,随着LiNbO3含量的增加,材料的铁电-反铁电相变峰具有明显的低温移峰效应,而反铁电-顺电相变峰则表现为压峰效应,材料表现出明显的弛豫特性,分析了钛酸铋钠基无铅陶瓷在准同型相界附近结构与性能的相关性。选取准同型相界的0.7Na0.5Bi0.5TiO3-0.2Bi0.5K0.5TiO3-0.1Bi0.5Li0.5TiO3基础体系和0.852Na0.5Bi0.5TiO3-0.12Bi0.5K0.5TiO3-0.028Bi0.5Li0.5TiO3基础体系,与BiFeO3组成四元固溶陶瓷材料,在实验范围内,BiFeO3的引入不会改变基础材料体系的相结构,其固溶会使的材料易于烧结,晶粒尺寸的增大;结合氧空位、晶粒尺寸及Bi促进强压电性作用NBT-KBT-BT-xBF体系材料的介电常数εr减小、电滞回线逐渐饱和;而NBT-KBT-LBT-xBF体系材料的εr及压电常数d33先增大后减小,当x=0.05mol%时,d33最大为84pC/N,εr=3178.5,Tm=376℃,tanδ=0.04,表现出较好的综合性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 压电陶瓷材料概述

- 1.1.1 压电材料及压电效应

- 1.1.2 压电陶瓷的发展及存在的问题

- 1.2 无铅压电陶瓷的研究概况

- 1.2.1 无铅压电陶瓷分类及特点

- 1.2.2 钛酸铋钠陶瓷的研究现状

- 1.3 本文的研究思路与内容

- 1.3.1 研究课题的选择

- 1.3.2 本文的研究内容

- 2 实验方法及性能表征

- 2.1 材料的制备

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 制备工艺

- 2.2 材料性能表征

- 2.2.1 陶瓷的相结构分析

- 2.2.2 陶瓷的显微结构分析

- 2.2.3 陶瓷的体积密度

- 2.2.4 陶瓷的介电性能测试

- 2.2.5 陶瓷的压电性能测试

- 2.2.6 陶瓷的铁电性能测试

- 3 NBT 基二元系陶瓷在准同型相界附近的性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 NBT-xST 二元陶瓷体系的结构及电学性能的结果分析

- 3.2.1 NBT-xST 二元陶瓷体系的相结构

- 3.2.2 NBT-xST 二元陶瓷体系的显微结构

- 3.2.3 NBT-xST 二元陶瓷体系的介电性能图

- 3.2.4 NBT-xST 二元陶瓷体系的铁电性能

- 3.3 NBT-xCT 二元陶瓷体系的结构及电学性能的结果分析

- 3.3.1 NBT-xCT 二元陶瓷体系的相结构

- 3.3.2 NBT-xCT 二元陶瓷体系的显微结构

- 3.3.3 NBT-xCT 二元陶瓷体系的介电性能

- 3.3.4 NBT-xCT 二元陶瓷体系的铁电性能

- 3.4 小结

- 4 三元固溶NBT-KBT-xLN 陶瓷体系的结构与性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 NBT-KBT-xLN 陶瓷体系相结构分析

- 4.3 NBT-KBT-xLN 陶瓷体系显微结构分析

- 4.4 NBT-KBT-xLN 陶瓷体系的介电性能

- 4.5 NBT-KBT-xLN 陶瓷体系的铁电性能

- 4.6 小结

- 5 四元固溶NBT 体系陶瓷的结构和电学性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 NBT-KBT-BT-xBF 四元陶瓷体系的结构及电学性能分析

- 5.2.1 NBT-KBT-BT-xBF 四元陶瓷体系的相结构

- 5.2.2 NBT-KBT-BT-xBF 四元陶瓷体系的显微结构

- 5.2.3 NBT-KBT-BT-xBF 四元陶瓷体系的介电性能

- 5.2.4 NBT-KBT-BT-xBF 四元陶瓷体系的铁电性能

- 5.3 NBT-KBT-LBT-xBF 四元陶瓷体系的结构及性能分析

- 5.3.1 NBT-KBT-LBT-xBF 四元陶瓷体系的相结构

- 5.3.2 NBT-KBT-LBT-xBF 四元陶瓷体系的显微结构

- 5.3.3 NBT-KBT-LBT-xBF 四元陶瓷体系的介电性能

- 5.3.4 NBT-KBT-LBT-xBF 四元陶瓷体系的压电性能

- 5.4 小结

- 6 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].无铅压电陶瓷材料改性研究的现状[J]. 信息记录材料 2018(11)

- [2].合肥工业大学新型无铅压电陶瓷材料取得新进展[J]. 新型建筑材料 2016(10)

- [3].无铅压电陶瓷及其应用研究[J]. 科技经济导刊 2017(18)

- [4].无铅压电陶瓷材料研究进展[J]. 化工管理 2017(27)

- [5].水热法制备钛酸铋钠无铅压电陶瓷粉体[J]. 中国陶瓷工业 2015(01)

- [6].无铅压电陶瓷的最新研究进展[J]. 中国陶瓷 2017(11)

- [7].钛酸铋钠无铅压电陶瓷的研究进展[J]. 应用声学 2011(02)

- [8].钛酸铋钠基无铅压电陶瓷粉体的制备技术[J]. 陶瓷学报 2010(02)

- [9].无铅压电陶瓷薄膜的制备及应用研究[J]. 功能材料 2009(05)

- [10].织构化无铅压电陶瓷体系及制备工艺研究进展[J]. 中国陶瓷 2018(03)

- [11].无铅压电陶瓷粉体合成和改性方法研究进展[J]. 化肥设计 2018(05)

- [12].铌酸钾钠基无铅压电陶瓷的发展与展望[J]. 四川师范大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [13].KNN基无铅陶瓷性能影响因素分析及其研究趋势[J]. 陶瓷 2016(06)

- [14].无铅压电陶瓷纳米粉体的制备及其陶瓷性能研究进展[J]. 材料导报 2008(10)

- [15].无铅压电陶瓷材料及器件专利发展概述[J]. 电子制作 2015(12)

- [16].织构化高性能无铅压电陶瓷的研究新进展[J]. 中国陶瓷 2015(04)

- [17].SCNN无铅压电陶瓷技术研究[J]. 微处理机 2018(02)

- [18].无铅压电陶瓷钛酸铋钠驰豫铁电性[J]. 齐鲁师范学院学报 2012(05)

- [19].Er~(3+)掺杂0.5Ba(Zr_(0.2)Ti_(0.8))O_3-0.5(Ba_(0.7)Ca_(0.3))TiO_3压电陶瓷的性能研究[J]. 淮阴师范学院学报(自然科学版) 2019(03)

- [20].K_(5.4)Cu_(1.3)Ta_(10)O_(29)掺杂铌酸盐无铅压电陶瓷的研究[J]. 西部皮革 2017(18)

- [21].BNT基无铅压电陶瓷掺杂改性的研究现状及发展趋势[J]. 陶瓷 2011(07)

- [22].铌酸钾钠无铅压电陶瓷性能的研究[J]. 压电与声光 2009(03)

- [23].晶粒尺寸对钛酸铋基无铅压电陶瓷的结构与性能影响[J]. 硅酸盐通报 2020(05)

- [24].钠过量0.94(K_(0.5)Na_(0.5))NbO_3-0.06LiNbO_3无铅压电陶瓷显微结构和电学性能的研究[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2017(12)

- [25].KNNS-BNKZ无铅压电陶瓷的制备及其电性能研究[J]. 压电与声光 2018(01)

- [26].BT基无铅压电陶瓷的最新进展[J]. 电子元件与材料 2018(08)

- [27].BCZT-xBi_2O_3无铅压电陶瓷性能的研究[J]. 中国陶瓷 2016(08)

- [28].KNN基无铅压电陶瓷材料的研究进展[J]. 山东化工 2020(21)

- [29].BNT基无铅压电陶瓷研究进展[J]. 聊城大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [30].KNN基无铅压电陶瓷研究进展[J]. 兵器材料科学与工程 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/78bb17f3d1b3e4a282b929bd.html