# 新型连铸电磁制动结晶器内磁场与流场的数值模拟

### 论文摘要

电磁制动技术作为高拉速连铸生产的重要手段之一,可以控制连铸结晶器内水口出流的流动行为,抑制钢液对结晶器窄面的冲击,防止漏钢,同时,减小钢液的冲击深度,有利于夹杂物上浮,提高铸坯质量。该技术已经在生产中得到应用。如何进一步优化电磁制动器的结构、电磁参数和工艺参数,获得更好的冶金效果,是当今电磁冶金领域的重要研究课题。本文提出一种新型结构的电磁制动器,并采用数值模拟方法研究了新型电磁制动器作用下连铸结晶器内磁场和流场特征,主要完成以下方面工作：利用ANSYS软件建立了描述新型电磁制动器磁场的三维数学模型,并对其磁场进行了数值计算。数值模拟结果表明,磁场沿着磁路形成基本封闭的回路,磁感应强度在结晶器内的宽度、厚度和高度方向上分布均匀,仅在结晶器高度方向的磁极边缘略有减小；新型电磁制动器的磁场特性能够满足连铸电磁制动对磁场的要求。以稳恒磁场理论、电磁流体力学理论为基础,利用Fluent软件建立了恒稳磁场作用下连铸结晶器内钢液流动的三维数学模型,并对新型电磁制动结晶器内的流场和磁场进行了耦合计算,研究了工艺参数(拉坯速度、水口浸入深度、磁感应强度)对电磁流动控制效果的影响。数值模拟结果表明：结晶器水口出流流股被电磁力制动,自由表面速度、湍动能明显降低,有利于减小了卷渣现象；同时,钢液冲击窄面的速度明显减小,减弱了水口出流对窄面的冲刷,有利于夹杂物的上浮分离。对于常规的板坯连铸工艺,磁感应强度为0.3T时的电磁制动效果较好,钢液表面流速降低明显并且流速减小的范围加大；而当磁感应强度小于0.3T时,钢液表面流速却有所增加。新型电磁制动器在选择适当的磁场参数时,能够较好的控制钢液对结晶器窄面的冲击和自由液面的扰动。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 电磁冶金技术的发展应用概况

- 1.1.1 电磁冶金技术的发展

- 1.1.2 电磁冶金技术的应用

- 1.2 电磁制动技术

- 1.2.1 电磁制动技术研发背景与工作原理

- 1.2.2 电磁制动技术发展历程及研究现状

- 1.2.3 电磁制动的新用途

- 1.3 电磁制动技术在冶金应用上的效果

- 1.4 连铸过程流场的数值模拟

- 1.4.1 流场数值模拟的发展

- 1.4.2 流场的数值模拟计算方法

- 1.5 本论文研究的内容及意义

- 第二章 数学模型及控制方程

- 2.1 前言

- 2.2 控制方程

- 2.2.1 磁场计算控制方程

- 2.2.2 磁场与流场耦合控制方程

- 2.3 数学模型的建立

- 2.3.1 磁场计算区域和边界条件

- 2.3.2 流场计算边界条件

- 2.3.3 基本假设条件

- 2.3.4 计算参数

- 第三章 新型电磁制动器磁场的数值模拟

- 3.1 引言

- 3.2 新型电磁制动器的结构特点

- 3.3 新型电磁制动器冶金效果

- 3.4 新型电磁制动器磁场的数值模拟结果

- 3.4.1 新型电磁制动器内磁场分布

- 3.4.2 连铸结晶器内的磁场分布

- 3.5 本章小结

- 第四章 新型电磁制动结晶器内三维流场的数值模拟

- 4.1 引言

- 4.2 结晶器内三维流场的数值模拟结果与分析

- 4.2.1 无磁场时板坯连铸结晶器内钢液的流动特性

- 4.2.1.1 不同水口浸入深度下结晶器内的钢液流动

- 4.2.1.2 不同拉坯速度下结晶器内的钢液流动

- 4.2.2 施加磁场时板坯连铸结晶器内钢液的流动特性

- 4.2.2.1 不同磁感应强度下结晶器内的钢液流动

- 4.2.2.2 不同拉坯速度下结晶器内的钢液流动

- 4.2.2.3 不同浸入深度下结晶器内的钢液流动

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].倒角结晶器在线热态调宽技术的应用研究[J]. 连铸 2020(01)

- [2].铜质结晶器表面涂覆层的研究进展[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [3].结晶器热调宽控制模型[J]. 冶金自动化 2017(02)

- [4].复合式结晶器结构及温度场、热应力研究[J]. 特种铸造及有色合金 2017(03)

- [5].结晶器热调宽控制模型[J]. 钢铁技术 2017(01)

- [6].探究连续铸钢中结晶器冷却水温差的测量和水量调节[J]. 中国锰业 2017(03)

- [7].结晶器热调宽模型参数的研究[J]. 冶金自动化 2017(05)

- [8].空心环形件电渣熔铸内结晶器的对流换热系数[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(08)

- [9].结晶器热调宽模型参数的研究[J]. 钢铁技术 2017(02)

- [10].鞍钢连铸倒角结晶器的应用实践[J]. 鞍钢技术 2017(05)

- [11].电渣重熔过程结晶器旋转对钢中夹杂物的影响[J]. 过程工程学报 2019(06)

- [12].连铸倒角结晶器生产实践[J]. 河南冶金 2016(05)

- [13].倒角结晶器技术在南钢的应用[J]. 南钢科技与管理 2020(03)

- [14].一种新型结晶器的设计及制造[J]. 国防制造技术 2013(03)

- [15].对硝基氯苯生产中卧式和翅片式结晶器的应用比较[J]. 江西化工 2012(01)

- [16].结晶器在线热态调宽速度的研究[J]. 炼钢 2009(05)

- [17].两种结晶器的透磁效果和冷却效果比较[J]. 特种铸造及有色合金 2008(01)

- [18].振动不同步对结晶器内铸坯应力影响有限元分析[J]. 钢铁钒钛 2019(02)

- [19].板坯连铸结晶器喂钢带模拟研究[J]. 铸造技术 2018(10)

- [20].新型结晶器内流场及温度场数值模拟[J]. 河北冶金 2016(06)

- [21].浅谈较大直径衬胶结晶器的问题及改进[J]. 化工管理 2014(09)

- [22].板坯连铸热顶结晶器研究[J]. 宝钢技术 2014(04)

- [23].连铸板坯倒角结晶器及应用[J]. 设备管理与维修 2014(08)

- [24].结晶器磨损对铸坯传热的影响[J]. 钢铁钒钛 2013(03)

- [25].结晶器在线监控集成系统的开发与应用[J]. 鞍钢技术 2012(02)

- [26].方管结晶器爆炸成形过程数值模拟[J]. 锻压技术 2011(02)

- [27].板坯连铸结晶器热态调宽系统关键技术研究[J]. 铸造技术 2011(10)

- [28].板坯连铸结晶器热态调宽系统关键技术的理论研究[J]. 连铸 2011(S1)

- [29].自振式结晶器在奥氏体不锈钢方圆坯上的应用[J]. 连铸 2011(S1)

- [30].翅片式结晶器在硝基氯苯生产中的应用[J]. 浙江化工 2009(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/78e9ffb9f4a977926d1b6d9a.html