# LDPC码的编译码算法研究与实现

### 论文摘要

低密度奇偶校验（LDPC）码能够提供逼近Shannon限的优良性能,具有简单的迭代译码算法,能够并行运算的特点,在纠错编码领域异军突起,已经在卫星通信、移动通信、无线通信以及存储系统等领域有着广泛的应用。高效快速且具有优良性能的编译码算法及其硬件的实现是LDPC码的研究热点,本文重点研究了基于LU分解的LDPC码的编码算法以及编码器实现,最小和译码算法以及基于分层归一化最小和算法的译码器实现。首先,结合理论分析与MATLAB仿真,对编码器的硬件实现中的主要问题进行研究。通过分析几种常用的编码算法,得出对于不具备准循环结构的LDPC码的通用编码方法即基于LU分解法的编码方法,该编码方法具有线性复杂度,能够对码长较长的LDPC码进行编码。比较分析了两种主要的LU分解方法对CMMB标准中0.5码率的LDPC码的分解情况。详细介绍了编码器的整体结构,稀疏矩阵存储及各个模块的实现方法,最后对编码器的正确性进行了仿真验证。其次,仿真分析了最小和译码算法、偏移量最小和译码算法及归一化最小和译码算法的译码性能。改进了归一化最小和算法,采用了两个归一化因子进行修正补偿,在信噪比为1.6dB时改进的译码算法的误码率在10-6左右,相比原来的归一化最小和算法性能提升了一个数量级,并通过浮点仿真确定了两个归一化因子的最优取值。对译码初始化信息以及中间变量进行定点量化仿真,采用一种基于扩展因子的量化方案,在不同信噪比范围采用不同的扩展因子,增加了译码迭代信息的有效性,提高了0.2dB左右的译码性能。最后,选用分层的改进归一化最小和算法进行译码器的硬件实现。设计一种符合该算法的译码器结构,并应用已经确定的最优参数。详细介绍了关键模块的设计思路,该译码器消耗存储资源少,译码速度快,信息交换网络简单。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 数字通信系统

- 1.2 LDPC码发展及研究现状

- 1.2.1 LDPC码的构造

- 1.2.2 LDPC码的编译码算法

- 1.2.3 LDPC码的实际应用

- 1.3 论文主要工作及章节安排

- 2 LDPC码原理及编码方法

- 2.1 线性分组码

- 2.2 LDPC码的表示方法

- 2.2.1 LDPC码的矩阵表示

- 2.2.2 LDPC码的Tanner图表示

- 2.3 LDPC码的主要编码方法

- 2.3.1 基于生成矩阵的编码方法

- 2.3.2 基于RU算法的编码方法

- 2.3.3 基于LU分解法的编码方法

- 2.3.4 基于准循环LDPC码的编码方法

- 2.4 本章小结

- 3 LU分解法的编码算法分析与实现

- 3.1 LU分解算法

- 3.1.1 最小行重分解法

- 3.1.2 最小行列重分解法

- 3.1.3 两种分解方法的分析

- 3.2 LDPC码的构造

- 3.3 LU分解法的编码器设计实现

- 3.3.1 稀疏矩阵的存储方法

- 3.3.2 矩阵向量乘法器

- 3.3.3 前向迭代运算器

- 3.3.4 码字重排

- 3.4 编码器仿真结果及分析

- 3.5 本章小结

- 4 LDPC码译码器的设计与实现

- 4.1 LDPC码的译码算法

- 4.1.1 比特翻转译码算法

- 4.1.2 BP译码算法

- 4.2 BP译码算法的改进算法

- 4.2.1 最小和算法

- 4.2.2 归一化最小和算法

- 4.2.3 偏移量最小和算法

- 4.2.4 分层的译码算法

- 4.2.5 译码算法的性能仿真

- 4.3 改进的归一化最小和算法及性能仿真

- 4.3.1 改进的归一化最小和算法

- 4.3.2 归一化因子的选取

- 4.3.3 基于扩展因子的量化方案

- 4.4 LDPC码译码器的总体架构及主要模块

- 4.4.1 校验节点单元运算模块

- 4.4.2 信息存储模块

- 4.4.3 信息交换网络模块

- 4.5 译码器仿真结果

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种低复杂度的串行抵消极化码译码算法[J]. 信息通信 2020(03)

- [2].极化码译码算法研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(10)

- [3].极化码译码算法的改进与FPGA实现[J]. 通信技术 2019(11)

- [4].极化码编译码算法的研究其仿真[J]. 电子测量技术 2020(16)

- [5].基于狼群算法的球形译码算法研究[J]. 微电子学与计算机 2017(01)

- [6].逼近最小和译码性能的并行多比特翻转译码算法研究[J]. 信号处理 2016(02)

- [7].长期演进系统中一种低复杂度球形译码算法[J]. 计算机应用 2012(03)

- [8].极化码串行抵消译码算法延迟性的改进[J]. 计算机应用研究 2019(01)

- [9].极化码串行抵消多比特翻转译码算法[J]. 西安电子科技大学学报 2017(02)

- [10].基于遗传算法的概率译码算法[J]. 北京邮电大学学报 2012(05)

- [11].基于免疫算法的球形译码算法研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2009(11)

- [12].磁记录中极化码低复杂迭代SCAN译码算法研究[J]. 中原工学院学报 2018(01)

- [13].简化的极化码译码算法[J]. 电子技术应用 2018(06)

- [14].低密度奇偶校验码译码算法性能分析及仿真[J]. 数字技术与应用 2016(05)

- [15].一种改进的球形译码算法性能分析[J]. 兰州理工大学学报 2013(06)

- [16].一种低复杂度多输入多输出球形译码算法[J]. 上海交通大学学报 2012(11)

- [17].极化码的多比特译码算法研究[J]. 电信科学 2018(11)

- [18].一种低时延极化码列表连续删除译码算法[J]. 计算机工程 2018(03)

- [19].系统极化码的翻转序列校验罗列连续消除译码算法[J]. 信号处理 2017(05)

- [20].极化码低时延列表连续删除译码算法[J]. 通信技术 2016(03)

- [21].极化码序列连续删除译码算法的改进设计[J]. 通信技术 2015(01)

- [22].极化码改进串行抵消比特翻转译码算法[J]. 通信技术 2018(03)

- [23].一种有效的卷积码与物理层网络编码联合译码算法[J]. 通信技术 2017(03)

- [24].基于动态分组的球形译码算法[J]. 电讯技术 2008(11)

- [25].球形译码算法中不均匀半径分配方案及性能分析[J]. 国防科技大学学报 2008(01)

- [26].一种极化码的译码算法研究[J]. 物联网技术 2019(05)

- [27].一种基于整数操作的极化码最小和译码算法[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [28].混合的深度优先及宽度优先球形译码算法[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [29].一种低复杂度次优自动球形译码算法[J]. 计算机与现代化 2011(09)

- [30].极化码串行抵消译码算法的改进设计[J]. 科学技术与工程 2013(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7914be2c0a352a13b23ce444.html