# DC-DC功率开关变换器的非线性控制研究

### 论文摘要

近年来,由于电力电子技术的发展,开关电源的应用已深入到各个领域,在这些应用中一般要求开关电源具有高质量的输出波形。开关电源输出波形质量主要包括两个方面：一是动态性能好；二是稳态精度高。因此研究既简单又具有优良动、静态性能的开关电源控制方案,一直是电力电子和自动控制领域的研究热点问题。本文针对DC-DC变换器电源系统,根据其物理特性,在开关元件的导通和截止的不同阶段,给出了状态空间平均模型。为了获得高性能的开关电源,依据所建立的数学模型,应用非线性控制方法,提出了几种新型控制器设计方案。首先,根据DC-DC变换器自身的变结构特性,本文设计滑模变结构控制器,并同时考虑了两种滑模面的内在联系。滑模控制方法具有响应速度快以及对系统参数和外界扰动的强鲁棒性等优点,缺点是在实际滑模控制中存在抖振问题。其次,本文结合Backstepping、滑模变结构、自适应等设计方法对DC-DC变换器的控制器进行了设计,仿真结果表明：该方法能够在一定程度上消除滑模抖振,但系统响应时间较单纯的滑模控制偏长。最后,本文结合了滑模变结构的快速性和Backstepping滑模控制方法的高稳定性,采用了控制器切换的策略,利用两种控制器切换,实现了系统的快速响应,并消除了抖振。大量的仿真结果表明系统在所设计的各类控制作用下,具有较好的跟踪效果,同时还获得了良好的稳态和动态性能,说明了所提出的控制方案能够满足开关电源的控制要求,且控制器简单,鲁棒性强。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 DC-DC变换器的发展概况

- 1.3 DC-DC变换器的建模及其控制方法

- 1.4 本文的主要工作

- 第2章 buck变换器的滑模变结构控制

- 2.1 引言

- 2.2 buck变换器模型

- 2.3 buck变换器滑模控制器设计

- 2.4 仿真研究

- 2.5 结论

- 第3章 DC-DC变换器的非线性控制

- 3.1 引言

- 3.2 boost变换器控制器设计

- 3.2.1 boost变换器数学模型

- 3.2.2 负载R已知的boost变换器Backstepping滑模控制器设计

- 3.2.3 仿真研究

- 3.2.4 负载R未知的boost变换器自适应Backstepping滑模控制器设计

- 3.2.5 仿真研究

- 3.3 buck变换器控制器设计

- 3.3.1 R已知的buck变换器带有滤波器Backstepping滑模控制器设计

- 3.3.2 仿真研究

- 3.3.3 R未知的buck变换器带有滤波器自适应Backstepping滑模控制器设计

- 3.3.4 仿真研究

- 3.4 结论

- 第4章 基于控制器切换的boost变换器控制

- 4.1 切换控制概念

- 4.2 多控制器系统

- 4.3 boost变换器的控制器切换

- 4.3.1 滑模控制器的设计

- 4.3.2 Backstepping滑模控制器的设计

- 4.3.3 boost变换器的切换律设计

- 4.4 仿真研究

- 4.5 结论

- 第5章 结束语

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于九开关变换器的双馈风电系统运行原理与控制研究[J]. 中国电机工程学报 2015(05)

- [2].建模和仿真在开关变换器电路辅助教学中的应用[J]. 实验室科学 2020(05)

- [3].九开关变换器直接电流控制研究[J]. 电机与控制学报 2018(11)

- [4].九开关变换器脉宽调制策略[J]. 电力系统自动化 2014(03)

- [5].开关变换器的稳定性定义及分析方法[J]. 电力电子技术 2013(11)

- [6].基于符号时间序列方法的开关变换器离散映射算法复杂度分析[J]. 物理学报 2010(06)

- [7].双管正激双路输出开关变换器控制[J]. 现代计算机 2019(35)

- [8].负载电阻对开关变换器放电特性影响分析[J]. 防爆电机 2019(05)

- [9].基于航空电源的九开关变换器控制方法研究[J]. 电气传动 2018(06)

- [10].开关变换器的自抗扰控制研究[J]. 价值工程 2011(12)

- [11].基于九开关变换器的统一电能质量调节器原理与控制[J]. 电工技术学报 2015(S2)

- [12].峰值电流控制同步开关变换器的分岔控制研究[J]. 电子科技大学学报 2015(01)

- [13].九开关变换器无死区调制策略[J]. 电工技术学报 2013(12)

- [14].脉冲序列控制开关变换器的脉冲组合规律及其多周期态研究[J]. 物理学报 2013(21)

- [15].改进型移向控制软开关变换器的实验研究[J]. 工业设计 2011(09)

- [16].小型风力发电软开关变换器研究[J]. 电力电子技术 2011(08)

- [17].恒定导通时间双频率控制开关变换器[J]. 电工技术学报 2011(11)

- [18].磁集成开关变换器的小信号建模方法[J]. 电工技术学报 2015(24)

- [19].开关变换器脉冲开/关调制技术[J]. 电力电子技术 2013(09)

- [20].一种新型无源软开关变换器[J]. 电子学报 2010(08)

- [21].开关变换器数字双功率控制技术[J]. 电机与控制学报 2020(03)

- [22].基于九开关变换器的对称六相永磁同步电机集成车载驱动系统研究[J]. 电工技术学报 2019(S1)

- [23].不平衡电网三相四开关变换器预测功率控制[J]. 电机与控制应用 2018(09)

- [24].九开关变换器驱动六相PMSM的容错控制[J]. 微特电机 2019(11)

- [25].升降压型开关变换器建模与控制[J]. 电源技术 2011(07)

- [26].航空电源系统中九开关变换器短路时容错控制[J]. 飞机设计 2018(04)

- [27].负载限流控制全桥软开关变换器的研制[J]. 电源世界 2014(04)

- [28].数字控制开关变换器瞬态性能的研究[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2009(01)

- [29].开关变换器调制技术的分类与综述[J]. 中国电机工程学报 2018(21)

- [30].多路输出单端反激开关变换器控制系统设计[J]. 电源技术 2013(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/792a17818ca8e529d4bc58ac.html