# 移动WiMAX网络的小区切换方案研究

### 论文摘要

IEEE 802.16e移动宽带无线接入标准的出现推进了多媒体业务与无线移动融合,也引发了对于移动宽带无线接入技术问题的思考,其中包括小区切换问题。移动用户的日益增加,大量高速多媒体数据业务的出现都对WiMAX系统容量提出挑战。如何设计合理的切换方案,引导移动用户及时并智能地进行WiMAX小区切换成为一项值得研究的课题。针对这一问题,本文提出了一种新型的基于容量估计和邻居广播技术的WiMAX切换方案,该方案适用于多WiMAX小区覆盖的网络场景,在移动用户数多,数据流量大的易拥塞网络环境下,该方案具有比较明显的网络优化作用。根据研究过程,本文首先对WiMAX协议标准以及现有的小区切换方案中的算法、策略、控制模式以及切换技术做了基础研究和介绍。在各小区切换方案中,本文深入研究了适用于移动WiMAX网络的802.16g快速切换技术,对该技术的系统性能进行了理论分析和网络仿真验证,并得到结论,即快速切换技术能够降低切换丢包率,但并不能有效解决网络拥塞环境造成的持续丢包问题,具有一定局限性。通过总结现有小区切换方案与WiMAX网络特性相结合的难点与问题,本文随之提出新型的基于容量的小区切换方案。其中的创新点包括:方案基于WiMAX小区容量估计和邻居广播技术,以小区有效空闲容量为策略触发切换,从而达到基站间流量均衡;方案系统模型中根据IEEE 802.16标准中OFDM物理层定义提出了一种准确估算WiMAX基站有效容量的理论公式;方案同时设计了一项原创的全局切换概率参数,能够简单有效地控制小区切换问题中的“切换同步效应”。本文研究工作量中一个重要部分在于实现移动WiMAX网络小区切换的仿真。由于NS-2仿真软件本身不提供WiMAX网络和WiMAX小区切换的支持,研究过程中对NS-2和NIST移动扩展包的数据结构进行了深入研究,并通过修改不同类文件中的大量源代码构架了NS-2下支持WiMAX小区切换的仿真环境,实现了本文提出的切换方案。通过对提出的切换方案进行仿真,证实该方案可以有效降低网络拥塞,快速显著地提升系统吞吐量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 宽带无线接入（BWA）发展和WiMAX 标准

- 1.1.2 WiMAX 网络小区切换问题

- 1.2 研究动机与意义

- 1.3 论文的结构安排

- 第二章 IEEE 802.16 （WIMAX）技术标准

- 2.1 IEEE 802.16 标准发展

- 2.2 IEEE 802.16 协议框架

- 2.2.1 物理层（PHY）

- 2.2.2 介质接入层（MAC）

- 2.3 WIMAX 网络结构

- 2.3.1 WiMAX 两种工作模式：PMP 和Mesh 模式

- 2.3.2 WiMAX 网络拓扑

- 2.4 本章小结

- 第三章 现有小区切换方案研究

- 3.1 无线网络切换算法

- 3.1.1 切换策略测量值

- 3.1.2 切换触发准则

- 3.1.3 目标小区选择

- 3.1.4 切换控制模式

- 3.1.5 几种典型的小区切换方案

- 3.2 IEEE 802.16E 标准的切换机制

- 3.2.1 切换类型

- 3.2.2 切换过程

- 3.3 IEEE 802.16G 与MIH 技术简介

- 3.3.1 IEEE 802.169

- 3.3.2 MIH 介绍

- 3.4 本章小结

- 第四章 对于802.16G 快速切换技术的理论分析与仿真

- 4.1 基于802.16G 快速切换技术的WIMAX 网络小区切换方案

- 4.1.1 快速切换技术方案

- 4.1.2 理论性能分析

- 4.2 系统仿真实现与结果分析

- 4.2.1 仿真软件环境

- 4.2.2 仿真场景

- 4.2.3 仿真结果

- 4.3 本章小结

- 第五章 新型的基于系统容量的WIMAX 切换方案

- 5.1 现有切换方案应用于WIMAX 网络的难点与问题

- 5.2 方案适用的环境和相关核心技术

- 5.2.1 OFDM 技术

- 5.2.2 越区切换控制模式

- 5.2.3 邻居广播

- 5.2.4 快速小区切换技术

- 5.3 系统模型的建立

- 5.3.1 基站有效容量估算

- 5.3.2 邻居基站空闲容量广播

- 5.3.3 切换触发条件

- 5.3.4 目标小区决策算法

- 5.4 系统仿真实现与结果分析

- 5.4.1 仿真软件环境

- 5.4.2 仿真场景

- 5.4.3 仿真结果

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要成果

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 缩略语

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].无线局域网中基于预先认证的快速切换方案[J]. 湖南人文科技学院学报 2011(05)

- [2].天地一体化网络中基于预认证与群组管理的安全切换方案[J]. 网络与信息安全学报 2016(07)

- [3].站用电双路电源自动切换方案分析[J]. 河北电力技术 2017(02)

- [4].基于802.11无线局域网的安全快速切换方案[J]. 科学技术与工程 2008(14)

- [5].东方汽轮机控制系统直流电源切换方案优化[J]. 江西电力职业技术学院学报 2020(01)

- [6].适用于联网飞机网络的安全切换方案[J]. 河南科技 2015(17)

- [7].一种优化的无缝快速切换方案的研究与实现[J]. 河南科技学院学报(自然科学版) 2015(01)

- [8].快速分层切换移动IPv6协议的仿真研究[J]. 琼州学院学报 2011(02)

- [9].LTE到eHRPD切换方案的优化与增强[J]. 电信科学 2011(11)

- [10].FHMIPv6网络中快速的乒乓切换方案[J]. 计算机工程与设计 2013(04)

- [11].面向分层移动IPv6的高效快速切换方案[J]. 计算机技术与发展 2012(10)

- [12].移动IPv6下快速切换方案研究[J]. 中国科技信息 2009(22)

- [13].一种新的基于缓存的WLAN快速切换方案[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2008(S1)

- [14].基于NEMO-PMIPv6的城际公交移动通信快速切换方案[J]. 河南科技学院学报(自然科学版) 2016(05)

- [15].三电源供电系统快速切换方案与仿真分析研究[J]. 电气传动自动化 2015(03)

- [16].故障录波联网多机在线切换方案设计与实现[J]. 数字技术与应用 2014(03)

- [17].异构网络下基于最大阻塞概率的群切换方案[J]. 科技资讯 2017(05)

- [18].HMIPv6的LT-TMAP快速切换方案[J]. 计算机工程 2010(05)

- [19].IP化实时制作系统在流接收端实现视频净切换方案探析[J]. 西部广播电视 2020(01)

- [20].基于DHCP的层次移动IP切换方案的研究[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [21].基于PMIPv6的移动网络快速切换方案[J]. 计算机科学 2013(11)

- [22].移动IPV6切换技术研究[J]. 科技资讯 2009(06)

- [23].基于站的IEEE 802.11b/g无线局域网快速切换方案(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2008(02)

- [24].层次移动IPv6的增强切换方案[J]. 信息通信 2019(12)

- [25].免重复地址检测移动IPv6快速切换方案[J]. 计算机应用研究 2017(05)

- [26].双流制列车通过中性段的供电切换方案研究[J]. 城市轨道交通研究 2016(06)

- [27].车载网移动切换方案[J]. 电子科技大学学报 2013(05)

- [28].基于mSCTP的跨层快速切换方案[J]. 郑州大学学报(工学版) 2011(05)

- [29].移动视频业务的快速频道切换方案研究[J]. 电视技术 2008(03)

- [30].城市轨道交通信号系统车载控制器冗余切换方案研究[J]. 城市轨道交通研究 2018(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7951347e757b29164828a1a6.html