# 火力电厂尾气中二氧化碳生物利用技术研究

### 论文摘要

为了探索火力电厂尾气中二氧化碳的生物利用,将取自电厂的尾气、模拟配制的尾气和由电厂尾气提纯的CO2通入螺旋藻培养液,探讨电厂尾气、人工配制尾气和纯CO2对螺旋藻生长影响；螺旋藻培养液的酸碱度、碳源形态、营养成分等介质指标的动态变化;螺旋藻对不同组分CO2的吸收,生物转化特征及其影响因子。结果表明：螺旋藻培养液中通入电厂尾气、配制尾气和纯CO2后,螺旋藻生长状况受C02的通入量影响,合适的通气量可以促进螺旋藻生长,过度通入抑制螺旋藻生长。不同组分尾气通入螺旋藻培养液后,导致介质的pH、DO下降,碳形态发生了改变,C02转化为HCO3-,pH值下降幅度、DO下降幅度、HCO3-升高幅度越大随单位体积培养液通气量增大而越大,对N、P影响较小。采用连续进气装置吸收配制尾气时,进气流量越小螺旋藻对CO2吸收率越大；串联组件比单组件对C02吸收效果更佳,其最大吸收率可达99%。每日每升螺旋藻培养液,通入0.50-0.55L电厂尾气下,螺旋藻生物转化率为36.4%,通入0.2-1.2L纯CO2下,螺旋藻生物转化率为11.3%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 2排放现状'>1.1 CO2排放现状

- 2分离、减排技术研究'>1.2 CO2分离、减排技术研究

- 2的分离处理技术'>1.2.1 CO2的分离处理技术

- 2的固定技术'>1.2.2 CO2的固定技术

- 2研究进展'>1.3 微藻固定CO2研究进展

- 1.3.1 微藻的选育

- 2机理'>1.3.2 微藻固定CO2机理

- 2反应器工艺研究'>1.3.3 微藻固定CO2反应器工艺研究

- 1.3.4 微藻的综合利用

- 1.4 本论文研究的目的意义和内容

- 1.4.1 研究的目的和意义

- 1.4.2 本课题的研究内容及目的

- 2对螺旋藻生长特性影响'>2 CO2对螺旋藻生长特性影响

- 2.1 材料方法

- 2.1.1 仪器设备

- 2.1.2 试验材料

- 2.1.3 试验设计

- 2.1.4 分析方法

- 2.2 结果与讨论

- 2对螺旋藻生长特性影响'>2.2.1 纯CO2对螺旋藻生长特性影响

- 2.2.2 人工配制尾气对螺旋藻生长特性影响

- 2.2.3 电厂尾气对螺旋藻生长特性影响

- 2.4 小结

- 2对螺旋藻培养液中理化指标影响'>3 CO2对螺旋藻培养液中理化指标影响

- 3.1 材料方法

- 3.1.1 仪器设备

- 3.1.2 试验材料

- 3.1.3 试验设计

- 3.1.4 分析方法

- 3.2 结果与讨论

- 2对空白培养液理化指标的影响'>3.2.1 纯CO2对空白培养液理化指标的影响

- 2对螺旋藻培养液中理化指标影响'>3.2.2 纯CO2对螺旋藻培养液中理化指标影响

- 3.2.3 人工配制尾气对螺旋藻培养液中理化指标影响

- 3.2.4 电厂尾气对螺旋藻培养液中理化指标影响

- 3.3 小结

- 2吸收和转化特征及影响因子'>4 螺旋藻对不同组分CO2吸收和转化特征及影响因子

- 4.1 材料方法

- 4.1.1 仪器设备

- 4.1.2 试验材料

- 4.1.3 试验设计

- 4.1.4 分析方法

- 4.2 结果与讨论

- 2吸收转化特征'>4.2.1 螺旋藻对纯CO2吸收转化特征

- 2的吸收影响因素和转化特征'>4.2.2 螺旋藻对人工配制尾气中CO2的吸收影响因素和转化特征

- 2吸收和转化特征'>4.2.3 螺旋藻对电厂尾气中CO2吸收和转化特征

- 4.3 小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].备用柴油发电机尾气方案设计[J]. 资源节约与环保 2019(12)

- [2].应用氨法脱硫处理硫回收尾气流程优化实践[J]. 氮肥与合成气 2019(11)

- [3].两种客车尾气热回收装置的对比分析[J]. 中原工学院学报 2020(01)

- [4].从源头做好各技术细节消除硫酸装置尾气带酸[J]. 磷肥与复肥 2020(04)

- [5].年产10万吨硫酸厂尾气吸收塔设计[J]. 江西化工 2020(02)

- [6].间歇法氯乙酸工艺尾气过氯分析及解决[J]. 氯碱工业 2020(05)

- [7].2,3-吡啶二羧酸合成尾气吸收实验研究[J]. 无机盐工业 2020(07)

- [8].柴油机试验站尾气分析及处理[J]. 铁道机车与动车 2020(09)

- [9].硫磺尾气分液罐人孔泄漏原因分析及处理措施[J]. 石化技术 2020(10)

- [10].化灰机排气筒尾气排放治理技术应用[J]. 纯碱工业 2020(05)

- [11].汽车尾气是人类健康和绿色发展的绊脚石[J]. 时代汽车 2016(11)

- [12].火驱尾气变压吸附分离工艺技术研究[J]. 化工管理 2016(36)

- [13].尾气是雾霾的罪魁祸首?[J]. 汽车与配件 2017(01)

- [14].冶金行业中对尾气治理技术的应用[J]. 世界有色金属 2016(24)

- [15].制氢尾气综合利用探讨[J]. 化工管理 2017(04)

- [16].汽车尾气伤肺又伤心[J]. 决策探索(上半月) 2016(11)

- [17].三氯异氰尿酸尾气的综合利用[J]. 盐科学与化工 2017(01)

- [18].硝酸尾气治理工艺与实践[J]. 化肥工业 2016(02)

- [19].汽车尾气对环境污染与控制[J]. 广东蚕业 2016(11)

- [20].汽车尾气的影响因素及控制措施[J]. 科技经济导刊 2017(11)

- [21].尾气之殇[J]. 美术观察 2017(07)

- [22].浅析汽车尾气中二氧化碳的回收利用[J]. 山东工业技术 2016(20)

- [23].选择性催化还原法治理硝酸尾气的方法[J]. 山东化工 2015(14)

- [24].机械班长 汽车尾气[J]. 读写算(科技知识动漫) 2016(Z2)

- [25].尾气变雾霾[J]. 自然与科技 2014(02)

- [26].降低有机硅合成尾气塔放空量的技术研究[J]. 山东化工 2013(10)

- [27].尾气超标[J]. 家教世界 2011(06)

- [28].从“尾气排放”看健康[J]. 家庭医药 2011(07)

- [29].尾气超标[J]. 小雪花(小学生成长指南) 2011(Z2)

- [30].“吃干榨净”工业尾气 “糖葫芦”技改创收益[J]. 中氮肥 2020(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/797e4a0e33fcfa6185fbaf61.html