# 含氟共聚物的合成及其对环氧涂料改性的研究

### 论文摘要

以丙烯酸全氟烷基乙酯（FA）,甲基丙烯酸缩水甘油酯（GMA）,苯乙烯（St）为原料,采用自由基乳液法制备出带有环氧基团的三元无规共聚物,考察了单体投料比对共聚物组成的影响。通过溶液共混法将制备的三元含氟共聚物用于环氧涂料的改性,考察了共聚物加入量、溶剂种类及用量对涂层疏水性能的影响,制备了具有优异疏水性能的高性能环氧涂料。通过对5种不同种类环氧涂料改性,结果发现改性后涂层的疏水性均得到了不同程度的提高,其中碳系填料的改性环氧涂层与水的接触角可从64°提高到131°;表面能从52.6 mN.m-1下降到10.2mN.m-1;吸水率由改性前的2.7%下降到改性后的1.2%。对改性环氧涂料在润湿环境下的疏水性进行了研究,结果表明不带有环氧基团的含氟共聚物改性环氧涂层经水浸泡48小时以后接触角下降了48°为88°,表面氟元素含量下降了7.94%;带有环氧基团的含氟共聚物改性环氧涂层经蒸馏水浸泡48小时后接触角下降了仅15°为116°,表面氟元素含量下降了仅5.36%。共聚物中环氧基团的引入极大地提高了改性环氧涂层在湿润条件下的环境稳定性。环氧涂层的力学性能和耐腐蚀性能测试结果表明,在没有改变环氧树脂力学性能的前提下,涂层的耐腐蚀性和耐水性得到了大幅度提高。含氟共聚物的引入,降低了环氧涂层的表面能,从而改善了环氧涂层的疏水性,提高了耐腐蚀能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 防腐涂料研究进展

- 1-1-1 防腐涂料概述

- 1-1-2 环氧树脂防腐涂料

- 1-1-3 聚氨酯防腐涂料

- 1-1-4 醇酸树脂防腐涂料

- 1-1-5 丙烯酸酯防腐涂料

- 1-1-6 防腐涂料的发展方向

- §1-2 超疏水表面的研究进展

- 1-2-1 天然超疏水表面简介

- 1-2-2 构造超疏水表面的关键因素

- 1-2-3 超疏水含氟共聚物膜的研究进展

- 1-2-4 具有环境稳定性的含氟共聚物表面发展概况

- §1-3 本课题的指导思想及主要研究内容

- 1-3-1 本课题的主要研究内容

- 1-3-2 具有环境稳定性的含氟共聚物膜的制备思路

- 第二章 实验方法

- §2-1 主要试剂及仪器

- §2-2 共聚物制备方法

- §2-3 共聚物的测试

- 2-3-1 傅立叶变换红外光谱（FTIR）

- 2-3-2 核磁共振（1H-NMR）

- 2-3-3 热重分析（TGA）

- 2-3-4 示差扫描量热（DSC）

- 2-3-5 转化率的测定

- §2-4 涂层的制备

- 2-4-1 基底的选择

- 2-4-2 涂层的制备

- §2-5 涂膜性能的测试

- 2-5-1 接触角测试

- 2-5-2 X射线能谱分析（XPS）

- 2-5-3 涂层的附着力测试

- 2-5-4 涂层硬度测试

- 2-5-5 涂层的柔韧性测试

- 2-5-6 涂层的耐冲击性能测试

- 2-5-7 涂层吸水率的测定

- 2-5-8 涂层的耐汽油性测试

- 第三章 含氟丙烯酸酯共聚物的合成

- §3-1 单体的选择

- §3-2 共聚物的表征

- 3-2-1 红外吸收光谱（FTIR）

- 3-2-2 核磁共振（1H-NMR）

- 3-2-3 示差扫描量热分析（DSC）

- 3-2-4 热重（TG）

- 3-2-5 转化率的测定

- §3-3 小结

- 第四章 含氟共聚物对环氧涂料改性的研究

- §4-1 溶剂的选择

- §4-2 涂层的接触角影响因素研究

- 4-2-1 溶剂加入量对接触角的影响

- 4-2-2 共聚物对不同种类涂料的改性研究

- 4-2-3 不同固化剂对涂层表面性能的影响

- 4-2-4 环氧含氟共聚物改性涂层在润湿环境下的疏水性研究

- 4-2-5 GMA投料量对涂层疏水性的影响

- 4-2-6 FA的投料量对涂层疏水性的影响

- 4-2-7 共聚物的添加量对涂层疏水性的影响

- §4-3 小结

- 第五章 改性环氧涂层的性能测试

- §5-1 共聚物的加入量对涂层硬度和附着力的影响

- §5-2 共聚物的加入量对涂层柔韧性和耐冲击性的影响

- §5-3 涂层的耐汽油性测试

- §5-4 涂层的耐化学试剂性

- §5-5 涂层吸水率测试

- §5-6 涂层的加速腐蚀实验

- §5-7 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].乙丙共聚物粘度指数改进剂生产技术及研究进展[J]. 石化技术 2016(03)

- [2].乙烯–丙烯酸类共聚物开发技术和市场调研[J]. 工程塑料应用 2020(03)

- [3].降冰片烯与α-烯烃共聚物薄膜的性能研究[J]. 合成纤维 2016(11)

- [4].衣康酸-天冬氨酸共聚物合成及其阻垢性能的研究[J]. 化学研究与应用 2017(04)

- [5].含磷阻燃耐高温聚芳醚/聚芳醚酮共聚物合成与表征[J]. 高分子学报 2016(04)

- [6].氟-硅-醋-丙共聚物制备及其在石质文物保护中的应用[J]. 中国胶粘剂 2016(07)

- [7].水溶性AA/AM/AHPSE/DNDA四元共聚物驱油剂的合成及性能研究[J]. 化工新型材料 2015(10)

- [8].共聚物的应用和研究进展[J]. 实用医学杂志 2011(12)

- [9].Polymer Latex上调SBR法共聚物价格[J]. 上海塑料 2010(01)

- [10].二氧化碳共聚物研发创三项世界第一[J]. 河南化工 2009(02)

- [11].二氧化碳共聚物研发创3项世界第一[J]. 橡塑技术与装备 2009(04)

- [12].我国二氧化碳共聚物产业化开拓获新突破[J]. 深冷技术 2009(03)

- [13].我国二氧化碳共聚物研究创七项世界第一[J]. 上海化工 2009(08)

- [14].我国二氧化碳共聚物研究创7项世界第一[J]. 中外能源 2009(08)

- [15].氨基酸衍生联酚与聚乙二醇两亲共聚物的合成与表征[J]. 塑料 2009(04)

- [16].蓖麻油与乳酸的共聚物合成与表征[J]. 化学研究与应用 2008(08)

- [17].苯乙烯-苯乙烯磺酸钠共聚物的制备及其流变性能[J]. 功能高分子学报 2017(01)

- [18].羟基聚硅氧烷共聚物的合成与表征[J]. 有机硅材料 2016(02)

- [19].丙烯酸十八酯共聚物的合成及性能研究[J]. 材料导报 2016(06)

- [20].新型四元共聚物的合成及阻垢性能评价[J]. 工业用水与废水 2015(01)

- [21].聚丙烯酸甲酯-甲基丙烯酸甲酯共聚物改性聚乳酸的研究[J]. 工程塑料应用 2015(04)

- [22].可熔融丙烯腈-N-乙烯基咪唑共聚物及纤维的制备与性能[J]. 高等学校化学学报 2015(10)

- [23].己内酰胺与八甲基环四硅氧烷共聚物的合成及性能研究[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [24].乙烯-乙烯醇共聚物的合成研究进展[J]. 石油化工 2013(12)

- [25].AM/AA/AMPS/NPAB四元共聚物驱油剂的合成及性能研究[J]. 精细石油化工 2014(01)

- [26].丙烯酸丁酯/异戊二烯共聚物的合成及性能研究[J]. 化工新型材料 2014(07)

- [27].聚丙烯酸-聚氨酯-丁烯醛共聚物的复鞣应用研究[J]. 中国皮革 2013(13)

- [28].无卤阻燃丙烯腈共聚物的制备及性能[J]. 高等学校化学学报 2013(09)

- [29].苯胺与吡咯共聚物空心球的自组装制备及性能[J]. 高分子学报 2012(03)

- [30].新型两性共聚物阻垢剂的合成及性能研究[J]. 工业水处理 2012(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/798e27b7ebe4584b1174e698.html