# 多射频多信道无线网状网中联合调度和路由的优化算法设计与仿真实现

### 论文摘要

由于无线网状网中的终端节点和路由器可通过多跳方式接入主干网络,因此它是一种很有前途并且廉价的“最后一公里”无线宽带网络接入方案。相对于移动Ad-Hoc网络主要考虑节点的移动性和能量约束,无线网状网以提高网络吞吐量作为首要目标。近年来,国内外学者提出了多种技术来构建高吞吐性能的无线网状网,主要包括路由判据设计、多射频多信道技术、基于调度的功率控制和负载均衡、跨层优化设计等。本文研究多射频多信道无线网状网中基于联合调度和路由的优化方法。考虑到无线多跳环境下节点对无线媒体的竞争与无线信道的空间复用性,本文设计的算法主要针对以下两个目标：第一,尽量保证不同节点之间的公平性,使得每个节点获得的吞吐量趋近相同,为此要求每条链路需要激活相同的时间。第二,通过空分复用来增加网络吞吐量,基本思想是在链路不产生干扰的前提下,使尽可能多的链路在同一个时隙进行传输。本文首先阐述了传统的基于Bellman-Ford路由的时分多址（Time Division Multiple Access, TDMA）调度算法（TDMA Scheduling algorithm based on Bellman-Ford routing, TSBF）。由于该算法倾向于使用最短路径进行传输,会造成链路拥塞从而抑制网络吞吐量的增加。同时,由于传统TDMA调度算法只是按照节点和射频端口序列号依次分配时隙,未考虑节点是否有数据包需要发送,会造成网络资源的浪费。为此,本文提出了一种基于链路调度和期望传输时间（Expected Transmission Time, ETT）路由判据的启发式算法（Heuristic algorithm based on Link Scheduling and ETT routing metric, HLSE）。该算法通过将拥塞小的链路赋予较高优先级进行调度传输来提高网络的公平性,同时在路由层上采用ETT路由判据作为选路准则。最后,本文通过对MAC层的调度机制和路由层的选路判据进行跨层联合优化,提出了一种联合调度和路由优化算法（Joint Scheduling and Routing Optimization algorithm, JSRO）,以提高吞吐量和保证公平性。为了评估算法性能,本文在Qualnet5.0仿真平台上对所提出的算法进行了仿真实验。仿真结果表明,本文设计的联合优化算法JSRO在网络吞吐量大幅增加的同时,网络资源分配的公平性较传统调度算法TSBF和启发式算法HLSE分别改善了52%和23%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 无线网状网概述

- 1.2 课题的理论意义与应用价值

- 1.3 论文的主要工作及安排

- 1.4 课题来源

- 第2章 网络相关层次研究现状

- 2.1 物理层研究现状

- 2.1.1 协议干扰模型

- 2.1.2 物理干扰模型

- 2.2 MAC层研究现状

- 2.3 网络层研究现状

- 2.4 本章小结

- 第3章 WMN跨层设计

- 3.1 跨层设计概述

- 3.2 跨层设计思想

- 3.3 跨层设计方法

- 3.4 跨层设计研究现状

- 3.5 跨层设计指导原则和局限性

- 3.6 本章小结

- 第4章 算法设计

- 4.1 链路调度的理论分析

- 4.1.1 图论的基本概念

- 4.1.2 WMN中图的转化

- 4.1.3 链路调度的可行性

- 4.1.4 链路调度的复杂性

- 4.2 网络模型

- 4.3 调度目标

- 4.4 信道分配技术

- 4.5 基于Bellman-Ford路由的传统调度算法

- 4.5.1 传统TDMA调度算法

- 4.5.2 Bellman-Ford路由算法

- 4.6 基于ETT路由判据的启发式算法

- 4.6.1 调度判据设计

- 4.6.2 ETT路由判据描述

- 4.7 联合调度和路由的优化算法

- 4.7.1 路由判据设计

- 4.7.2 算法比较举例

- 4.8 本章小结

- 第5章 算法仿真与性能分析

- 5.1 仿真软件简介

- 5.2 仿真参数设置

- 5.3 仿真结果与分析

- 5.3.1 九个节点直线拓扑仿真结果与分析

- 5.3.2 九个节点网格拓扑仿真结果与分析

- 5.3.3 九个节点随机拓扑仿真结果与分析

- 5.3.4 中等规模随机拓扑仿真结果与分析

- 5.4 不同网路拓扑间吞吐量分析

- 5.5 调度公平性分析

- 5.6 本章小结

- 第6章 结束语

- 参考文献

- 致谢

- 作者攻读硕士学位期间发表或录用的论文

### 相关论文文献

- [1].基于ZigBee的多信道多点无线桥梁应变监测系统设计[J]. 传感器与微系统 2020(06)

- [2].大数据环境下舰船数据多信道并行调度方法分析[J]. 舰船科学技术 2019(16)

- [3].播种质量无线传感器网络监测系统设计—基于多跳多信道和高效中继节点[J]. 农机化研究 2018(06)

- [4].移动通信设备中的多信道选取模型设计与改进[J]. 现代电子技术 2017(16)

- [5].移动通信设备中的多信道选取模型设计与改进[J]. 数字通信世界 2017(09)

- [6].网络多信道异常通信数据在线监测系统设计[J]. 现代电子技术 2020(06)

- [7].基于协助车组的车联网多信道协助下载方法[J]. 计算机与现代化 2020(10)

- [8].云计算环境下多信道联合均衡调度算法研究[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2019(01)

- [9].基于汇聚树协议的多信道通信算法的研究[J]. 网络安全技术与应用 2018(12)

- [10].一种适合窄带环境的多信道协同传输技术研究与实现[J]. 电子世界 2020(15)

- [11].基于全局启发式的多信道无线网络编码方法研究[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [12].一种基于无线网络的多信道通信协议的应用研究[J]. 电子设计工程 2017(10)

- [13].基于云模型的多信道电机故障信号择优选取[J]. 兰州理工大学学报 2016(02)

- [14].无线传感器网络多信道通信技术分析[J]. 数字技术与应用 2016(04)

- [15].多信道通信协议的推广作用与关键问题[J]. 智能城市 2016(09)

- [16].基于光反馈多模半导体激光器的多信道双向混沌同步通信[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [17].多信道射频信号相位检测技术的研究与实现[J]. 通信技术 2014(05)

- [18].多信道舰船应急通信网络吞吐量优化调度研究[J]. 舰船科学技术 2020(12)

- [19].TDMA多跳网络多接口多信道设计资源优化分配方法[J]. 通信技术 2020(09)

- [20].IEEE 802.11p/1609.4多信道协作机制改进研究[J]. 计算机工程 2019(07)

- [21].汇聚树协议的多信道通信算法研究[J]. 数据通信 2017(06)

- [22].无线传感器网络多信道通信技术分析[J]. 电子世界 2015(24)

- [23].无线传感器网络多信道通信技术的研究[J]. 中国新通信 2016(08)

- [24].多射频无线网络中多信道分配方法的研究[J]. 计算机应用研究 2012(06)

- [25].多信道无线网状网的多信道多径路由实现[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [26].如何利用无线传感器技术实现多信道通信[J]. 通信电源技术 2016(05)

- [27].一种新的基于虚拟多信道的无线自组织网络[J]. 电子技术应用 2015(05)

- [28].多信道通信协议研究进展[J]. 科技信息 2010(32)

- [29].网络多信道多源信息融合技术的改进研究（英文）[J]. 机床与液压 2018(06)

- [30].一种重构多信道布拉格光栅的混杂算法[J]. 量子电子学报 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/799040d129602085452aa67f.html