# 焦化行业大气环境风险评价体系及应用的研究

### 论文摘要

焦化行业是将有机物质碳化变焦产生的化学产品经过回收、加工提取焦油、氨、萘、硫化氢等产品,并获得净焦炉煤气、煤焦油等的一类重要工业,它是煤炭化工的基础、先导和关键。在我国缺油富煤的资源禀赋和能源需求增长的条件下,发展焦化工业显得愈趋重要。但由于焦化企业生产过程是在高温高压条件下进行,而且涉及的易燃、易爆、毒性较强的物质种类较多,使得该行业普遍存在着爆炸、火灾、毒物泄露等环境风险问题。因此,开展焦化行业环境风险评价,降低环境事故风险,减少环境风险损失,就成为需要迫切解决的问题。本文以焦化行业大气环境风险评价方法研究为核心,结合焦化行业风险的特点,进行了如下探讨:首先,结合焦化行业的行业特征,对焦化行业的各类风险及风险特征进行了辨识,结果表明,焦化行业存在火灾、爆炸、泄露、有毒有害物质释放至大气或泄漏至水体而造成环境灾难等几种类型,在此基础上建立了与其对应的焦化行业的环境风险评价流程,构建了适于其应用的环境风险评价体系。其次,针对焦化行业典型工艺进行了环境风险评价研究。采用了从风险识别开始然后进行源项分析、后果计算到最后的风险分析与表征的技术路线,详细分析了焦化行业常见的几类风险类型及其发生的原因。结果表明泄漏风险为焦化项目的主要事故类型,主要危险物质有甲醇、一氧化碳、氨气、硫化氢、粗苯、BaP等。主要来源于荒煤气放散、苯、氨及焦油等泄漏。荒煤气放散事故的最大发生概率为3次/10年;苯类物质泄漏事故概率大约为1×10-5。最后,结合某典型煤城焦化实际运行项目与规划项目,开展了环境风险实例分析。结果表明,研究区域内苯并芘的个人风险值较躯体毒物质的健康风险值大的多,其中焦化项目场地内的风险值达1.25 10-7/a,尽管该风险值小于最大可接受水平1 10-6/a,但其风险值比其它区域的风险值高很多。对于该焦化区新上的焦化项目在正常工况下,距离焦化炉一定范围内存在着导致癌症发生的风险;特别是距离焦化炉比较近的800m范围内的区域,致癌健康风险的概率比远离焦化炉影响范围的区域大;在不利气象条件下,发生癌症的几率高于有风气象条件;焦化厂区周围苯并芘含量与当地主导风向具有一定的相关性,因此合理规划焦化产业布局,保证一定的卫生防护距离可以明显降低致癌发病的概率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的意义

- 1.1.1 课题背景

- 1.1.2 研究的目的意义

- 1.2 环境风险评价研究现状与进展

- 1.2.1 国外研究现状及进展

- 1.2.2 国内研究现状及进展

- 1.3 研究目标及研究技术路线

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 研究内容

- 1.3.3 技术路线

- 第2章 风险评价方法与焦化行业评价体系的构建

- 2.1 相关概念

- 2.1.1 风险、环境风险、环境风险评价

- 2.1.2 环境风险评价与相关评价的关系

- 2.2 环境风险评价方法

- 2.2.1 定性评价法

- 2.2.2 半定量评价法

- 2.2.3 定量评价法

- 2.2.4 风险评价方法的比较

- 2.3 环境风险评价体系

- 2.3.1 环境风险评价的范围

- 2.3.2 环境风险评价的等级

- 2.3.3 环境风险评价分类

- 2.3.4 环境风险评价内容

- 2.4 焦化行业环境风险评价体系的构建

- 2.4.1 焦化行业特征及其风险

- 2.4.2 焦化行业环境风险的类型

- 2.4.3 焦化行业风险评价体系

- 2.5 本章小结

- 第3章 焦化行业某典型工艺的风险评价研究

- 3.1 焦化项目事故统计及风险识别

- 3.1.1 焦化项目事故统计

- 3.1.2 危险物质识别

- 3.1.3 重大危险源判别

- 3.1.4 风险评价单元划分

- 3.1.5 环境风险事故类型

- 3.2 源项分析

- 3.2.1 荒煤气放散事故

- 3.2.2 苯类物质泄漏事故

- 3.2.3 爆炸事故原因及出现几率分析

- 3.2.4 氨、煤气、硫化氢等污染物泄漏分析

- 3.3 毒物扩散与能量传递

- 3.3.1 毒物扩散

- 3.3.2 毒物泄露

- 3.3.3 爆炸、火灾对环境的影响

- 3.3.4 有毒气体毒害区计算

- 3.4 风险分析与评价

- 3.4.1 环境风险表征

- 3.4.2 风险值计算

- 3.4.3 风险评价结果与表征

- 3.5 本章小结

- 第4章 黑龙江省某典型煤城焦化区的风险评价

- 4.1 焦化区环境空气质量现状

- 4.1.1 污染物浓度水平分析

- 4.1.2 污染物季节变化分析

- 4.1.3 新兴区特殊污染物Bap 浓度现状水平分析

- 4.2 健康风险现状

- 4.2.1 健康风险研究方法

- 4.2.2 参数的确定

- 4.2.3 健康危害的风险计算

- 4.2.4 计算结果评述

- 4.3 典型煤城焦化区的风险评价

- 4.3.1 建设项目概况

- 4.3.2 风险识别

- 4.3.3 源项分析

- 4.3.4 事故后果风险预测与评价

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文及其他成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].喀斯特生态环境风险评价——以贵州省为例[J]. 中国岩溶 2019(05)

- [2].中国三大粮食作物化肥施用特征及环境风险评价[J]. 长江流域资源与环境 2019(12)

- [3].503种储运过程常见化学品的安全管控浓度的计算——基于化学品对藻类的环境风险评价[J]. 环境化学 2020(01)

- [4].液氨的大气环境风险评价及管控措施研究[J]. 山西化工 2020(03)

- [5].园区环境风险评价及风险管理[J]. 环境与发展 2020(09)

- [6].化工企业环境风险评价实践研究——以安徽某化工企业为例[J]. 安徽化工 2019(04)

- [7].环境风险评价的理论与实践初探[J]. 科技资讯 2017(33)

- [8].环境风险评价研究进展[J]. 环境保护与循环经济 2017(12)

- [9].区域环境风险评价下的产业布局规划探讨[J]. 中国环保产业 2018(01)

- [10].环境风险评价与安全风险评价的相关性研究[J]. 现代园艺 2018(15)

- [11].化工园区环境风险评价及风险管理[J]. 资源节约与环保 2018(10)

- [12].浅析石油化工业环境风险评价方式[J]. 中国石油和化工 2016(S1)

- [13].化工行业中环境风险评价的有效运用分析[J]. 资源节约与环保 2016(09)

- [14].中美大气环境风险评价法规比较与建议[J]. 环境影响评价 2017(01)

- [15].推进风险导则修订 优化环境风险评价[J]. 环境影响评价 2017(01)

- [16].盐酸储罐泄漏事故环境风险评价探讨[J]. 山东化工 2017(06)

- [17].煤制烯烃项目大气环境风险评价的原则、程序和方法——以某180万吨/年煤制烯烃示范工程为例[J]. 环境影响评价 2017(03)

- [18].化工企业环境风险评价研究进展[J]. 环境与发展 2017(05)

- [19].污染场地环境风险评价标准结构模式的建构[J]. 重庆大学学报(社会科学版) 2016(01)

- [20].化工行业中环境风险评价的有效运用分析[J]. 资源节约与环保 2016(06)

- [21].基于环境会计信息视角下的企业环境风险评价与控制研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2015(02)

- [22].化工行业环境风险评价[J]. 资源节约与环保 2015(04)

- [23].流域水环境风险评价研究展望[J]. 北京师范大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [24].核技术应用项目辐射环境风险评价相关问题及对策[J]. 科技视界 2015(26)

- [25].化工项目环境风险评价难点探讨及实例分析[J]. 资源节约与环保 2015(08)

- [26].钠气溶胶环境风险评价标准研究[J]. 中国原子能科学研究院年报 2016(00)

- [27].浅析区域地下水环境风险评价技术方法[J]. 城市地理 2017(18)

- [28].化工企业安全技术与环境风险评价[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(21)

- [29].二次电池生产场地环境风险评价软件开发与应用[J]. 工业安全与环保 2020(06)

- [30].二氧化碳地质封存的环境风险评价方法研究综述[J]. 环境工程 2019(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7998d9d11fb55b7a4742a1f3.html