# 基于System View的数字电视地面广播传输系统的仿真分析

### 论文摘要

DTTB（数字电视地面广播）是现有数字电视传输方式中的一种,它通过地面无线进行传输,其独特的简单接收和移动接收能力,能够满足现代信息化社会所要求的“信息到人”的基本需求。 数字电视地面广播由于其传输环境恶劣,频谱资源有限,应用需求分散,其传输标准仍有很大争议,各标准所采用的处理技术也各异。欧洲数字电视地面广播传输标准DVB-T采用了编码正交频分复用COFDM调制方式;美国高级电视制式委员会ATSC标准采用了8VSB调制方式及自适应均衡技术;日本数字电视地面广播传输标准ISDB-T采用了频宽分段传输正交频分复用BST-OFDM调制方式,带内各分段可独立采用不同的码流传输机制。 国内一些高校及研究机构也先后提出了几种数字电视地面广播传输方案,如上海交通大学提出的高级数字电视广播传输方案ADTB-T采用了偏置正交幅度调制技术OQAM;清华大学电子工程系提出的地面数字多媒体/电视广播传输系统DMB-T采用了时域同步正交频分复用TDS-OFDM调制方式等。 本文首先对国外三大数字电视地面广播传输标准和关键技术作了系统阐述和分析比较,并对我国现有的主要数字电视地面广播传输方案作了介绍;然后对DVB-T的关键技术进行了较为深入的探讨;最后对DVB-T在Rice信道、加性高斯白噪声信道、自定义多径信道及移动接收条件下分别作了仿真分析。论证了DVB-T系统的可行性及其弊端,加深了对该系统的理解,为我国数字电视地面传输标准的制定提供一定的参考。 由于主、客观条件的限制,没有对其它标准及方案进行仿真研究,在以后的工作将进一步加以探讨。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 符号说明

- 第一章 引言

- 1.1 选题的背景和意义

- 1.2 数字电视技术现状

- 1.3 论文内容安排

- 第二章 数字电视地面广播传输标准

- 2.1 欧洲数字电视地面广播传输标准DVB-T

- 2.1.1 DVB-T系统构成

- 2.1.2 DVB-T系统特点

- 2.2 美国数字电视地面广播传输标准ATSC-8VSB

- 2.2.1 ATSC-8VSB系统构成

- 2.2.2 ATSC-8VSB系统特点

- 2.3 日本数字电视地面广播传输标准ISDB-T

- 2.3.1 ISDB-T系统构成

- 2.3.2 ISDB-T系统特点

- 2.4 DVB-T、ATSC-8SVSB及ISDB-T的比较

- 2.4.1 信源编码

- 2.4.2 信道编码

- 2.4.3 调制技术

- 2.4.4 抗干扰性能

- 2.5 我国数字电视地面传输的几种方案

- 2.5.1 高级数字电视广播系统ADTB-T

- 2.5.2 地面数字多媒体与电视广播系统DMB-T

- 第三章 DVB-T系统的关键技术

- 3.1 差错控制技术

- 3.2 数字调制技术

- 第四章 DVB-T系统的SystemView仿真

- 4.1 DVB-T系统信道的特性

- 4.2 DVB-T系统抗干扰性能的仿真分析

- 4.2.1 SystemView简介

- 4.2.2 DVB-T的仿真模型

- 4.2.3 Rice信道

- 4.2.4 加性高斯白噪声AWGN干扰

- 4.2.5 自定义多径衰落信道

- 4.2.6 移动接收

- 第五章 结束语

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].System View在通信原理教学中的应用[J]. 科技广场 2016(07)

- [2].System View在扩频通信课堂教学中的应用[J]. 科技广场 2013(01)

- [3].基于System View的模拟滤波器设计[J]. 数字技术与应用 2012(04)

- [4].基于System View的高职高专信号与系统课程改革[J]. 萍乡高等专科学校学报 2012(03)

- [5].关于System View的仿真技术及推广应用的研究[J]. 数字技术与应用 2012(12)

- [6].基于System View软件的《通信原理》仿真实验[J]. 石家庄铁路职业技术学院学报 2009(02)

- [7].System View辅助《通信原理》课程教学探讨[J]. 科技信息 2010(23)

- [8].基于System View的增量调制研究[J]. 电子技术与软件工程 2014(19)

- [9].System View在《通信原理》课程设计中的应用[J]. 电力学报 2008(03)

- [10].System View在通信原理教学中的应用[J]. 中国现代教育装备 2010(07)

- [11].System View软件在“移动通信”课程教学中的应用[J]. 辽东学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [12].基于System View的通信原理课程仿真实验教学[J]. 实验科学与技术 2016(04)

- [13].增量调制通信系统的System View仿真[J]. 商洛学院学报 2011(06)

- [14].基于System View的数字滤波器仿真与分析[J]. 长沙通信职业技术学院学报 2010(01)

- [15].System View在扩频通信中的应用[J]. 伺服控制 2011(03)

- [16].应用System View仿真软件进行《通信原理》课程的辅助教学[J]. 甘肃联合大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [17].基于System View的直接序列扩频系统的仿真与研究[J]. 移动通信 2012(08)

- [18].System view在移动通信专业教学中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2016(17)

- [19].System View仿真软件辅助通信原理课堂教学的探索[J]. 电脑知识与技术 2016(23)

- [20].基于System View的眼图仿真系统[J]. 黑龙江科技信息 2008(01)

- [21].振幅调制解调系统的System View实现[J]. 科技视界 2016(23)

- [22].基于System View的QPSK调制解调的系统仿真[J]. 伺服控制 2011(05)

- [23].基于System view的数字调制解调系统的仿真与分析[J]. 计算机光盘软件与应用 2014(08)

- [24].基于System View的单通道短码波形恢复方法及其仿真分析[J]. 电子测量与仪器学报 2008(S2)

- [25].System View在通信原理课程实验教学中的应用[J]. 自动化与仪器仪表 2015(02)

- [26].基于System View的信号与系统课程教学研究与实现[J]. 黑龙江工业学院学报(综合版) 2018(06)

- [27].基于System View的QPSK仿真与分析[J]. 实验技术与管理 2009(04)

- [28].System View仿真在通信原理教学中的应用[J]. 信息化建设 2015(05)

- [29].System view软件在仿真通信系统中的应用[J]. 信息化研究 2010(01)

- [30].System View软件仿真技术在航空电子对抗基础课程教学中的应用[J]. 现代职业教育 2018(35)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/79a76498f048830ec74db32f.html