# 智能变电站高压设备智能化研究

### 论文摘要

随着全球经济社会的发展,世界各国的电网规模不断扩大,影响电力系统安全运行的不确定因素和潜在风险随之增加,而用户对电力供应的安全可靠性和质量要求越来越高。21世纪初,智能电网（Smart Grid）在欧美的发展,为全世界电力工业在安全可靠、优质高效、绿色环保等方面开辟了新的发展空间。国家电网公司正式公布了智能电网规划报告,包含发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节。智能变电站是国家电网智能电网规划的重要组成部分,智能变电站将成为未来变电站的主流,将迎来爆发式增长。高压设备是变电站的基本单元,高压设备智能化（简称智能设备）是智能变电站的重要组成部分,也是区别传统变电站的主要标志之一。目前国内外关于智能设备尚没有统一的定义和标准。在智能变电站建设的不同阶段,对智能设备的需求也不相同,一般采用“高压设备+智能组件”的模式。通过状态感知元件（传感器）对高压设备状态参量进行就地自动实时检测是高压设备智能化的基础,也是智能变电站试点建设阶段,高压设备智能化主要采用的手段,即采用常规高压设备与在线监测技术相结合的方案,实现高压设备智能化。通过500kV兰溪变智能化改造工程,阐述了高压设备智能化改造的技术路线和方案,详细论述了实现过程和技术特点,分析了高压设备智能化改造后的成效。通过实践证明,在智能电网试点阶段,常规高压设备与在线监测技术相结合的方案,是实现高压设备智能化的主要手段。随着设备厂家技术的发展,在线检测设备融入一次设备,松散的智能设备趋于紧凑化,最终形成智能组件已高压设备的进一步融合,最终形成真正意义上的紧凑型一体化智能设备

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- 英文摘要

- 目次

- 1 绪论

- 2 智能变电站高压设备智能化需求

- 2.1 智能变电站结构体系

- 2.2 智能改造变电站结构体系

- 2.3 智能变电站智能设备需求

- 2.4 高压设备智能化技术原则

- 2.5 小结

- 3 在线监测技术

- 3.1 变压器在线监测技术

- 3.2 断路器在线监测技术

- 3.3 避雷器在线监测技术

- 3.4 容性设备在线监测技术

- 3.5 小结

- 4 500KV兰溪变智能化改造试点工程

- 4.1 试点工程背景和概况

- 4.2 智能断路器

- 4.3 变压器智能组件

- 4.4 断路器智能组件

- 4.5 避雷器智能组件

- 4.6 效果分析

- 4.7 小结

- 5 结论和展望

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].国内纤纺实验室仪器设备智能化研究进展[J]. 纺织科技进展 2020(04)

- [2].设备智能化管理迎来广阔空间[J]. 中国设备工程 2020(07)

- [3].上海市工经联调研化工行业设备智能化管理工作[J]. 上海化工 2020(03)

- [4].上海市工经联调研化工行业设备智能化管理工作[J]. 化工装备技术 2020(03)

- [5].高速公路机电设备智能化及管理探讨[J]. 计算机产品与流通 2020(09)

- [6].基于物联网的资产设备智能化管理应用的探索[J]. 电子测试 2020(15)

- [7].高速公路机电设备智能化及管理[J]. 黑龙江交通科技 2020(07)

- [8].面向智能电网的检修设备智能化管理[J]. 化工管理 2016(35)

- [9].库站设备智能化管理应用分析[J]. 石化技术 2017(10)

- [10].浅谈电力设备智能化[J]. 信息通信 2016(03)

- [11].高速公路机电设备智能化及管理措施[J]. 产业科技创新 2019(17)

- [12].试论变电站一次设备智能化问题[J]. 通讯世界 2015(11)

- [13].浅析如何做好企业设备智能化的管理工作[J]. 商 2013(16)

- [14].浅谈电力设备智能化[J]. 山东工业技术 2018(19)

- [15].高速公路机电设备智能化管理方法[J]. 交通世界 2019(19)

- [16].500kV常规变电站二次设备智能化改造实践[J]. 华东电力 2012(06)

- [17].浅析一次设备智能化相关问题[J]. 科技与企业 2012(22)

- [18].高压设备智能化的现状和研究方向[J]. 湖北电力 2011(S1)

- [19].基于多目标优化评估模型的变电站一次设备智能化评估[J]. 自动化应用 2020(09)

- [20].变电站电气一次设备智能化问题的研究综述[J]. 民营科技 2017(01)

- [21].预装式变电站主设备智能化监测终端设计与实现[J]. 电子制作 2017(15)

- [22].探究机电设备智能化在煤矿工作中的效果[J]. 装备制造 2014(S1)

- [23].面向智能电网的检修设备智能化管理[J]. 云南电力技术 2010(03)

- [24].输变电设备智能化关键技术及发展趋势分析[J]. 中国高新区 2017(22)

- [25].居民小区配电设备智能化研究及关键技术[J]. 硅谷 2012(06)

- [26].自动化变电站一次设备智能化运行研究[J]. 石家庄学院学报 2013(06)

- [27].船海工程机电设备智能化新模式[J]. 船舶工程 2019(S1)

- [28].智能变电站一次设备智能化技术分析[J]. 科技风 2016(02)

- [29].高速公路机电设备智能化管理方略谈[J]. 黑龙江交通科技 2020(10)

- [30].智能变电站一次设备智能化探讨和展望[J]. 设备管理与维修 2017(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/79ab9847f3d956e7ae54c82d.html