# 煤与城市固体废弃物共热解资源化研究

### 论文摘要

本文就城市固体废弃物（城市生活垃圾和城市污泥）处理处置技术发展现状进行了综述,重点对煤与城市固体废弃物共热解技术发展现状进行了详细地讨论,并以煤和城市固体废弃物（城市生活垃圾和城市污泥）为原料进行共热解资源化试验研究,具体工作如下：（1）以神华煤和城市生活垃圾为原料,研究了共热解原料配比、热解温度等因素对热解产物分布的影响。采用色质联检仪、气相色谱等现代分析手段考察了热解炭、焦油和热解气的性质,为煤与城市生活垃圾共热解资源化技术提供了基础工艺参数。（2）以劣质煤和城市污泥为原料,采用炭化活化工艺制备污泥-煤基活性炭,从共热解原料配比、活化剂添加量、活化温度、活化时间等方面,考察了共热解制备污泥-煤基活性炭的较优工艺参数。为了降低生产成本,减少活化剂用量,初步探讨了复合活化剂对炭化活化反应的影响,并采用电子扫描电镜和比表面积测定仪观察了污泥-煤基活性炭的表面形貌。结果表明：（1）神华煤与城市生活垃圾中主要有机可燃成分的热失重区间存在较大的重叠,这种失重温度区的重叠为共热解相互作用提供了可能。神华煤热解以热解炭为主,且热值达29.30MJ/kg；热解焦油以芳香烃和烷烃为主,含量分别为41.13%和30.79%,其中苯萘类油含量达23.00%；热解气成分主要为H2,含量达51.59%,而CO2含量极少,仅为4.82%。城市生活垃圾热解炭灰分含量较高,热值仅为4.78 MJ/kg；热解焦油以烯烃和烷烃为主,含量分别为25.70%和28.38%,其中醇类、酯类等含氧有机组分含量较高；热解气成分主要为CO2,含量达31.64%,而氢气含量极少,仅为7.32%。神华煤与生活垃圾共热解过程存在明显的“协同作用”,具体表现为：随着神华煤添加量的增加,热解炭产率和热值增大,焦油和热解气产率减小；共热解焦油中苯萘类油含量增加3.20%7.48%,链烃类油增加10.14%-12.69%,含氧官能团类油减少6.60%-14.64%,热解焦油热值得到提高,且呈现“链烃化”趋势。热解温度对神华煤与生活垃圾共热解产物分布及性质有较大影响,具体表现为：随着热解温度的升高,热解炭产率及挥发分含量不断减小、灰分和固定碳含量及热值有所增大；焦油中芳香烃、烯烃和烷烃含量先增大后减小,并在850℃时达到最大值,此时焦油中轻质油含量也达到最大值；热解气中CO2、CH4和CnHm的含量逐渐降低,CO和H2含量逐渐增大,热解气的热值逐渐减小（2）将城市污泥与劣质煤在600℃下直接混合炭化,结果表明两种物料在炭化过程中存在相互作用,炭化后得到的碳结构体碘吸附值明显提高,初始孔隙数增加。以K2CO3为活化剂进行煤与污泥炭化活化实验,通过单因素实验和污泥-煤基活性炭碘吸附值的测定,确定了较优的活性炭制备工艺。当劣质煤、城市污泥和K2CO3的质量比为30：70：44,活化时间为90min,活化温度为900℃时,经酸洗烘干后的污泥-煤基活性炭碘吸附值可达1064mg/g。复合活化剂（K2CO3+钾盐A）对污泥-煤基活性炭吸附性能有较大影响,具体表现为：在保证污泥-煤基活性炭碘吸附性能的前提下,钾盐A的添加明显地减少了活化剂K2CO3的添加量。通过表征,当劣质煤、城市污泥、K2CO3和钾盐A的质量比为30：70：22：4.4时,复合活化得到的活性炭碘值为842 mg/g, BET比表面积为669.95 m2/g,中孔孔容为0.30ml/g,微孔孔容为0.19ml/g,总孔容为0.62ml/g平均孔径为5.54nm,且活性炭孔结构多呈平行壁夹缝状。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 生活垃圾处置技术研究现状

- 1.3 城市污泥处置技术研究现状

- 1.4 煤与固体废弃物共热解资源化技术

- 1.5 本论文研究内容和技术路线

- 2 试验方法

- 2.1 原料和试剂

- 2.2 实验装置

- 2.3 主要分析测试方法

- 3 煤与生活垃圾共热解资源化试验

- 3.1 原料的热失重分析

- 3.2 煤和生活垃圾热解实验

- 3.3 煤与生活垃圾共热解实验

- 3.4 温度对共热解实验的影响

- 3.5 本章小结

- 4 煤与城市污泥共热解制备活性炭试验

- 4.1 原料的热失重分析

- 4.2 煤与城市污泥直接炭化试验

- 4.3 煤与城市污泥炭化活化试验

- 4.4 复合活化剂对炭化活化的影响

- 4.5 复合活化污泥-煤基活性炭工艺的优势

- 4.6 本章小结

- 5 结论

- 5.1 主要结论与成果

- 5.2 存在的问题与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].台北与厦门城市固体废弃物管理体系比较研究[J]. 上海环境科学 2012(03)

- [2].城市固体废弃物循环利用的经验借鉴及思考[J]. 环境与发展 2019(11)

- [3].城市固体废弃物的处理及综合利用[J]. 中国资源综合利用 2020(02)

- [4].城市固体废弃物污染防治及循环再利用策略研究[J]. 山西科技 2020(05)

- [5].城市固体废弃物利用与处置[J]. 中国资源综合利用 2020(09)

- [6].城市固体废弃物填埋场沉降机理（英文）[J]. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) 2019(12)

- [7].城市固体废弃物污染治理及再利用措施[J]. 环境与发展 2019(10)

- [8].城市固体废弃物的处理问题及治理途径[J]. 绿色科技 2018(06)

- [9].城市固体废弃物处置及管理探讨[J]. 现代园艺 2018(15)

- [10].我国城市固体废弃物治理激励机制研究[J]. 黑龙江生态工程职业学院学报 2017(01)

- [11].城市固体废弃物处置及管理探讨[J]. 绿色环保建材 2017(06)

- [12].城市固体废弃物综合处理研究——以安顺市为例[J]. 应用能源技术 2017(10)

- [13].城市固体废弃物填埋场建设中的生态景观修复——以上海老港城市固体废弃物填埋场四期绿化防护林建设为例[J]. 中国园艺文摘 2009(11)

- [14].2010年世界城市固体废弃物管理[J]. 人类居住 2013(Z1)

- [15].浅析城市固体废弃物减排之垃圾分类[J]. 科技风 2020(09)

- [16].城市固体废弃物中氯含量的分析方法比较[J]. 新能源进展 2018(06)

- [17].城市固体废弃物循环利用管理思路分析[J]. 环境与发展 2019(08)

- [18].我国城市固体废弃物处理现状及展望[J]. 城市建筑 2018(17)

- [19].亚行批准中国首批城市固体废弃物治理项目[J]. 国际融资 2018(11)

- [20].城市固体废弃物气化的热力学分析[J]. Engineering 2017(03)

- [21].城市固体废弃物的管理办法[J]. 能源与环境 2014(04)

- [22].探析我国城市固体废弃物的处置与利用[J]. 科技资讯 2012(12)

- [23].发达国家城市固体废弃物减量政策[J]. 城市发展研究 2009(06)

- [24].城市固体废弃物处理技术与模式[J]. 中国资源综合利用 2015(10)

- [25].浅谈城市固体废弃物处置方式及利用措施[J]. 山东工业技术 2016(08)

- [26].城市固体废弃物焚烧飞灰碳酸化的实验研究[J]. 工程热物理学报 2015(03)

- [27].凯登公司研制出城市固体废弃物处理系统设备[J]. 华东纸业 2013(06)

- [28].浅谈城市固体废弃物的处理措施[J]. 民营科技 2012(08)

- [29].城市固体废弃物的循环利用的经验借鉴及思考[J]. 居舍 2019(12)

- [30].浅析城市固体废弃物现状及未来发展趋势[J]. 科技风 2019(28)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/79af7c077474ffab9b7fc36f.html