# 催化型微电解-BAF工艺对垃圾渗滤液深度处理的研究

### 论文摘要

现有的垃圾处理设施如填埋场、焚烧场、垃圾中转站、堆放以及堆肥场等,在垃圾处理过程中都将不可避免地产生大量的垃圾渗滤液。这种渗滤液污染强度大,1吨渗滤液约相当于100吨城市污水所含污染物的浓度,因此如果对这种污染物不能进行有效处理,那么作为环保设施的垃圾填埋场将直接变成污染源,势必对环境造成二次污染。由于渗滤液水质水量的复杂多变性,我国目前尚无广泛适用的高效低耗的处理工艺。所以,当前形势下,寻求一种适合我国国情、达到高效、低耗处理标准的渗滤液处理工艺势在必行。本文采用催化型微电解—BAF联合工艺对垃圾渗滤液进行深度处理的研究。通过对普通微电解工艺、催化型微电解工艺和BAF工艺的静态、动态实验,研究这些工艺的控制参数,探讨这些工艺对垃圾渗滤液深度处理的效果。结果表明,催化型微电解—BAF联合工艺,不仅适用于垃圾渗滤液的深度处理,也适用于高浓度、难生化降解的有毒有害工业废水的处理。论文总体实验工作部分分为三个部分：第一部分,普通微电解工艺对渗滤液进行深度处理的研究。利用自制的普通微电解静态试验装置,以废铁屑与焦炭用量比,调溶液酸、碱pH值和反应时间4个因素设计进行了一组静态试验。通过实验结果分析,确定该工艺对垃圾渗滤液深度处理的最佳控制参数为：废铁屑和焦炭最佳投加体积比为1:3；调溶液酸最佳反应pH值为3；调出水碱最佳反应pH值为7.5;微电解最佳反应时间为1.5h;调碱后沉淀最佳反应时间为2.0h。第二部分,催化型微电解工艺对渗滤液进行深度处理的研究。普通微电解工艺可以使垃圾渗滤液COD去除率达63%以上,色度去除率达90%以上。为了强化普通微电解的处理效果,本试验在普通微电解反应后的出水中加入强氧化剂H202,并以H2O2:COD（质量比）和催化型微电解反应时间HRT（Hydrolic retention time）做了一组静态试验。通过试验结果分析,确定该工艺对垃圾渗滤液处理的最佳控制参数为：氧化剂H202和COD的最佳质量比1.5:1；调氧化剂H202后沉淀最佳反应时间为1.5h。第三部分,催化型微电解-BAF工艺对垃圾渗滤液深度处理动态试验研究。根据静态试验确定的最佳运行控制参数,利用自制的酸碱混合器、微电解反应器、氧化剂混合器、沉淀池1、沉淀池2和BAF池等动态试验装置,按动态试验流程进行了一个月的动态试验调试与运行。通过实验结果分析,催化型微电解工艺可以改善垃圾渗滤液的可生化性,为后续生化处理创造良好的条件。垃圾渗滤液利用催化型微电解工艺处理后,再使用BAF生物法处理,处理后的垃圾渗滤液水质可以达到国家规定的排放标准。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 渗滤液组成

- 1.1.2 渗滤液性质影响因素

- 1.1.3 渗滤液处理现状

- 1.2 垃圾渗滤液性质的表征

- 1.2.1 宏观性质

- 1.2.2 渗滤液中观性质

- 1.2.3 渗滤液微观性质研究

- 1.3 垃圾渗滤液的危害性

- 1.4 渗滤液处理工艺国内外的研究现状

- 1.4.1 生物法

- 1.4.2 物化法

- 1.4.3 土地法

- 1.5 本文构想

- 第2章 试验装置和试验方法

- 2.1 试验水质

- 2.2 试验装置的设计

- 2.2.1 装置的原理

- 2.2.2 装置的设计

- 2.3 试验材料

- 2.3.1 试验材料的来源

- 2.3.2 铁屑和焦炭的预处理

- 2.4 试验安排

- 2.5 试验分析方法

- 5:稀释接种法'>2.5.1 BOD5:稀释接种法

- 2.5.2 COD:重铬酸钾法,利用快速测定仪

- 2.5.3 色度：稀释倍数法

- 2.5.4 pH值：pHS-9v酸度计

- 4+-N:纳氏试剂光度法'>2.5.5 NH4+-N:纳氏试剂光度法

- 第3章 微电解工艺对渗滤液进行深度处理的研究

- 3.1 微电解基本原理

- 3.2 实验材料与方法

- 3.2.1 废水水质

- 3.2.2 分析方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 溶液pH值的影响

- 3.3.2 调废铁屑与焦炭用量比

- 3.3.3 调微电解反应时间

- 3.4 小结

- 第4章 催化型微电解工艺对渗滤液进行深度处理的研究

- 4.1 催化型微电解原理

- 4.2 实验材料与方法

- 4.2.1 废水水质

- 4.2.2 分析方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 双氧水投加量的影响

- 4.3.2 反应时间的影响

- 4.4 小结

- 第5章 催化型微电解-BAF工艺对垃圾渗滤液深度处理动态试验研究

- 5.1 BAF原理

- 5.2 实验材料与方法

- 5.2.1 废水水质

- 5.2.2 分析方法

- 5.3 BAF池快速启动

- 5.3.1 挂膜启动

- 5.3.2 挂膜启动过程应该注意的问题

- 5.4 结果与讨论

- 第6章 研究结论、创新点与展望

- 6.1 研究结论

- 6.2 创新点

- 6.3 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文

- 附录B 攻读学位期间所申请的发明专利

- 附录C 攻读学位期间所参与的研究课题

### 相关论文文献

- [1].水解酸化-BAF处理铅锌矿选矿废水研究[J]. 环境科学与技术 2016(S2)

- [2].改良式反冲洗曝气生物滤池(BAF)出水水质的分析研究[J]. 科学技术创新 2017(25)

- [3].BAF污水处理系统中红线虫暴发机制及控制对策[J]. 中国给水排水 2013(05)

- [4].曝气生物滤池(BAF)研究进展[J]. 广西轻工业 2011(01)

- [5].BAF在乌鲁木齐中水回用中的应用[J]. 安徽农学通报(下半月刊) 2011(22)

- [6].曝气生物滤池(BAF)在工业废水处理中的研究进展[J]. 河北化工 2009(12)

- [7].微纳米曝气在BAF装置的应用研究[J]. 广州化工 2020(01)

- [8].曝气生物滤池(BAF)反冲洗优化控制策略的研究[J]. 化学工程师 2011(05)

- [9].BAF反冲洗过程中悬浮物浓度的变化规律[J]. 中国给水排水 2011(08)

- [10].BAF反冲洗过程的优化控制分析[J]. 中国给水排水 2011(11)

- [11].内循环BAF技术处理碱渣工程应用[J]. 工业水处理 2016(11)

- [12].混凝-BAF处理水性油墨废水实验[J]. 环境工程 2015(04)

- [13].回流比对前置反硝化BAF工艺脱氮性能研究[J]. 科技信息 2013(07)

- [14].BAF在制药废水升级改造中的应用[J]. 广东化工 2012(08)

- [15].二级曝气生物滤池(BAF)工艺在屠宰废水处理中的应用[J]. 环境科学与管理 2011(05)

- [16].BAF反应器中氨化细菌的筛选与氨化特性分析[J]. 环境工程学报 2011(12)

- [17].高效串联-改进式BAF处理氨氮废水的研究[J]. 工业水处理 2010(06)

- [18].BAF预处理微污染水源水反冲洗试验研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [19].BAF反应器中好氧反硝化菌的分子鉴定及分析[J]. 土木建筑与环境工程 2012(01)

- [20].涡凹气浮与内循环BAF组合工艺处理炼油废水[J]. 中国给水排水 2011(14)

- [21].BAF+常规工艺中砂滤池净水效果研究[J]. 环境工程学报 2010(03)

- [22].水解酸化—BAF处理含油废水的试验研究[J]. 给水排水 2010(09)

- [23].回流比对前置反硝化BAF工艺脱氮效能的影响[J]. 苏州科技学院学报(工程技术版) 2009(03)

- [24].内循环BAF技术在碱渣处理中的应用[J]. 中外能源 2011(12)

- [25].上向流与下向流BAF串联处理生活污水的特性研究[J]. 中国给水排水 2010(07)

- [26].曝气生物滤池(BAF)在焦化废水处理中的应用[J]. 山西焦煤科技 2009(08)

- [27].臭氧催化氧化-BAF深度处理抗生素废水效能及微生物群落结构分析[J]. 环境科学学报 2020(06)

- [28].化学混凝-两级BAF工艺处理低温城市污水中试研究[J]. 环境工程学报 2011(07)

- [29].BAF-微絮凝工艺处理微污染水试验研究[J]. 工业用水与废水 2010(06)

- [30].BAF与前置反硝化BAF的启动与挂膜对比分析[J]. 苏州科技学院学报(工程技术版) 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/79b5ab88d2d103125c7e1c22.html